## Slide 1
P002
主机工具
与 Python 环境
Windows x64 UCRT64 实操教程
主讲人：lizhaojun
Notes: 承接第一期的 UCRT64 与源码下载。本期从原生文件查版本，准备 SDK、主机工具、Windows Python 3.12.10、west 1.5.0 与源码根 .venv。完成标志是工具和包环境可以核验、下次可以恢复。CMake 配置、实际编译与新增板实验已独立放入 P012。
配套正文：learning/P01_zephyr_make_project/P002_主机工具与Python环境_Windows.md
资料分工：本PPT配合视频讲解关键关系和复习步骤；完整前提、安装分支、可复制命令、预期结果与恢复说明以同名Markdown为主。正文提供本章导航和视频与复习对照。正文：learning/P01_zephyr_make_project/P002_主机工具与Python环境_Windows.md。实验仍在G:/zephyr_practice/zephyr-main进行，Windows命令按UCRT64或PowerShell标识分别执行。

## Slide 2
P002 · 主机工具与 Python 环境
P002—P006 分册路线 · 完成后进入 P003
源码已含 hello_world 与 MPS2 支持；先准备读取它们的主机程序。
已有 Python 按版本选择；缺少时才安装。
结果：工具可运行，Python 与 west 使用同一虚拟环境。
01 主机工具
与 .venv
→
02 SDK
与编译器
→
03 P004 CMSIS
查来源，再下载
→
04 P005 驱动模型
P006 接入 HC32
2
阅读标色： 变量 / 参数 文件 / 路径 接口函数 终端命令
Notes: 对应正文：P002—P006 分册路线 · 完成后进入 P003。实验源码根 G:/zephyr_practice/zephyr-main。
源码已含 hello_world 与 MPS2 支持；先准备读取它们的主机程序。
已有 Python 按版本选择；缺少时才安装。
结果：工具可运行，Python 与 west 使用同一虚拟环境。
完整正文：learning/P01_zephyr_make_project/P002_主机工具与Python环境_Windows.md 源码基线：Zephyr 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c；SDK 1.0.1。 模块接口：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/modules.html#integrate-modules-in-zephyr-build-system 实际调用代码：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_module.cmake SDK 架构映射：所用 SDK 原有 cmake/zephyr/gnu/target.cmake；Zephyr 的 cmake/compiler/gcc/target_arm.cmake 选择 CPU/FPU 参数。

## Slide 3
源码已经在磁盘上，为什么还不能构建
P002 开篇与 2.2 · 从当前任务理解工程组织
上一册提供了 hello_world 与 MPS2 的已有支持。CMake 要读工程规则，Ninja 要执行任务，Python 要运行配置和模块工具；这些程序都运行在 Windows 主机上。
本册建立并恢复源码根 .venv，让 Python 与 west 采用同一套项目依赖。Python 安装成功不会下载 CMSIS，也不会建立 west 工作区。
下一册再提供 ARM 编译器。以后从 MPS2 换到 HC32，通常复用这些主机程序，新增的是所缺的目标支持。
完整解释与操作：配套 Markdown P002 开篇与 2.2
3
Notes: 对应配套正文 P002 开篇与 2.2。
上一册提供了 hello_world 与 MPS2 的已有支持。CMake 要读工程规则，Ninja 要执行任务，Python 要运行配置和模块工具；这些程序都运行在 Windows 主机上。
本册建立并恢复源码根 .venv，让 Python 与 west 采用同一套项目依赖。Python 安装成功不会下载 CMSIS，也不会建立 west 工作区。
下一册再提供 ARM 编译器。以后从 MPS2 换到 HC32，通常复用这些主机程序，新增的是所缺的目标支持。
P002 开篇与 2.2

## Slide 4
默认使用 UCRT64，特定步骤切换终端
本期准备顺序与终端边界
操作 | 本教程使用的终端
普通下载、摘要校验与解压 | UCRT64，延续 Linux 命令习惯
Python、venv、版本与工程命令 | UCRT64，按具体操作说明执行
Zephyr 官方指定的 Windows 工具安装 | 按官方 PowerShell 下载和安装方式
SDK 的 setup.cmd | 切到 PowerShell 运行，结束后回 UCRT64
Ubuntu 22.04 | 原生 Linux Bash 和 setup.sh
4
Notes: 对应正文：P002_Windows，本期准备顺序与终端边界
默认使用 UCRT64 Bash，保持 Linux 命令习惯；仅 Zephyr 官方指定的 PowerShell 下载/安装步骤及 setup.cmd 等 Windows 专用脚本切换到 PowerShell，其他操作保持 UCRT64。切换时重新进入指定目录，临时变量互不继承。
对应正文：本期准备顺序与终端边界
官方文件、教程自建文件与生成产物按本页说明区分。

## Slide 5
先区分程序、源码和接入规则
2.1 · 工具安装在前，固件源码依赖在后
对象 | 给谁用 / 怎样进入工程
Python、CMake、Ninja | Windows 主机运行；按 PATH 或显式路径找到
SDK 内目标工具链 | 主机运行，生成 Arm 机器码；由 SDK 根选择
CMSIS；按目标选用的 HAL/DDL | CMSIS 是当前外部依赖；HC32 HAL 在迁移时追加
板、SoC 与驱动适配 | MPS2 已随主仓取得；HC32 缺的部分在 P012 新增
5
Notes: 对应正文：P002_Windows，2.1 · 工具安装在前，固件源码依赖在后
官方文件、教程自建文件与生成产物按本页说明区分。

## Slide 6
安装依据：当前源码的 Windows 指南
2.1.1 · 先准备电脑上的工具
先读：
doc/develop/getting_started/index.rst。
Windows 主机工具使用官方 winget 清单。
本教程固定 Python 3.12.10，单独使用官方安装器。
源码更新后重查工具清单、最低版本与 requirements。
6
Notes: 对应正文：learning/P01_zephyr_make_project/P002_主机工具与Python环境_Windows.md
2.1.1 · 先准备电脑上的工具
来源：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/getting_started/index.html 。以当前实验源码对应文档为准。Windows 安装命令在 PowerShell 或 cmd.exe 运行，后续回到 UCRT64。
命令在正文指定的 G 盘实验目录执行；原生接口与教程变量依正文区分。

## Slide 7
安装本阶段还缺少的 Windows 主机工具
2.1.1 · PowerShell 安装；完成后回到 UCRT64
# Windows PowerShell；本教程的分步安装路线。
winget --version
winget install Kitware.CMake Ninja-build.Ninja oss-winget.gperf `
oss-winget.dtc wget 7zip.7zip
P001 已准备 UCRT64 原生 Git，这里不再追加另一套 Git。
Python 3.12.10 单独安装；官方完整清单在正文保留作来源对照。
按官方推荐清单准备，再重开终端核对 PATH。
dtc 用于补充诊断；gperf 按用户模式等配置使用。
完整解释与操作：配套 Markdown 2.1.1
完整命令：打开 TXT
7
Notes: 安装本阶段还缺少的 Windows 主机工具
# Windows PowerShell；本教程的分步安装路线。
winget --version
winget install Kitware.CMake Ninja-build.Ninja oss-winget.gperf `
oss-winget.dtc wget 7zip.7zip
P001 已准备 UCRT64 原生 Git，这里不再追加另一套 Git。
Python 3.12.10 单独安装；官方完整清单在正文保留作来源对照。
按官方推荐清单准备，再重开终端核对 PATH。
dtc 用于补充诊断；gperf 按用户模式等配置使用。
官方原始 winget 清单含 Python.Python.3.12 和 Git.Git。本教程固定 Python 版本并在 P001 提供 UCRT64 原生 Git，因此实际分步安装命令省去这两项。读者已有合用工具可先复用，不能把单项冲突当成全部安装成功。已有 Git for Windows 也可作为原生 Git 替代路线，见本节正文；不要求再装一套。官方依据在当前 Zephyr doc/develop/getting_started/index.rst，MSYS2 原生 Git 包依据为 https://www.msys2.org/docs/git/ 。

## Slide 8
工具安装后的检查
工具 | 职责 | 验证命令
CMake | 生成构建规则 | cmake --version
Ninja | 调度编译和链接 | ninja --version
dtc | 处理设备树数据 | dtc --version
gperf | 生成关键字查找代码 | gperf --version
7-Zip | 解压 SDK 归档 | 7z i
路径核对：type -a cmake ninja dtc gperf 7z
8
Notes: 安装后重开UCRT64，用type -a和版本命令核对实际Windows程序。不预设来自/ucrt64/bin：该目录可能覆盖Windows PATH上刚装的同名工具。7-Zip可能需手工加入安装目录。Windows路径输入转换方法见正文2.1.1与主机工具与官方安装来源1.2。
依据：当前源码根 doc/develop/getting_started/index.rst 的 Windows 分支；2026-10-05 核对修订25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c。https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/getting_started/index.html

## Slide 9
回到 UCRT64，再核对原生 Git 的优先级
2.1.1 · 复用 P001 已安装的 /ucrt64/bin/git.exe
# Windows UCRT64；先确认原生 Git 文件存在。
type -a git
export PATH="/ucrt64/bin:$PATH"
hash -r
command -v git
预期为 /ucrt64/bin/git（或 git.exe）；若仍落在 usr/bin，
先停止下载。若有别名或函数，先查明它是否遮蔽真实程序。
文件缺失才安装 mingw-w64-ucrt-x86_64-git，步骤在本节正文。
PATH 调整只影响本终端和子进程；重开终端后重新检查。
完整解释与操作：配套 Markdown 2.1.1
完整命令：打开 TXT
9
Notes: 回到 UCRT64，再核对原生 Git 的优先级
# Windows UCRT64；先确认原生 Git 文件存在。
type -a git
export PATH="/ucrt64/bin:$PATH"
hash -r
command -v git
预期为 /ucrt64/bin/git（或 git.exe）；若仍落在 usr/bin，
先停止下载。若有别名或函数，先查明它是否遮蔽真实程序。
文件缺失才安装 mingw-w64-ucrt-x86_64-git，步骤在本节正文。
PATH 调整只影响本终端和子进程；重开终端后重新检查。
此页是本节正文原生 Git 操作的后半段。先用 test -f /ucrt64/bin/git.exe 判断文件是否存在，仅缺少时安装对应原生包。若 pacman 提示数据库过旧，返回 P001 完成完整系统更新，不单独 pacman -Sy 后混装。type -a 若显示 alias/function，先核对定义来源再继续；export PATH 和 hash -r 不会移除别名或函数。已有 Git for Windows 也可用，本节正文提供其 cmd 目录加入 PATH 的替代操作。激活 .venv 后仍需 Python 自己的路径验收。

## Slide 10
Windows Python 安装包
10
Notes: Windows 图形安装方式：从 Python 3.12.10 发行页选择 Windows installer (64-bit)，自定义目录并保留 pip。
截图中的 E:\python\python3_12 是作者所选目录。
Add python.exe to PATH 控制命令查找，Python Launcher 提供 py；二者作用不同。图中的下载调试符号、调试二进制是可选组件，Zephyr 主线不要求勾选。安装后重开 UCRT64；即使 py 已可用，也继续检查 python 的 PATH。
本页与随后 UCRT64 命令安装二选一，不重复安装同版本。
配套正文：learning/P01_zephyr_make_project/P002_主机工具与Python环境_Windows.md
https://docs.python.org/3.12/using/windows.html#installation-steps
python 3.12.10下载地址：https://www.python.org/downloads/release/python-31210/

## Slide 11
缺少安装器时才用 UCRT64 下载
2.1.3 · Windows 官方 Python 安装器
# Windows UCRT64；仅在没有官方 3.12.10 安装器时下载。
mkdir -p /g/zephyr_practice/downloads
cd /g/zephyr_practice/downloads
curl -fL https://www.python.org/ftp/python/3.12.10/python-3.12.10-amd64.exe \
-o python-3.12.10-amd64.exe
已有安装器就核对来源并复用；已安装 3.12.10 就跳过。
下载目录只保存安装文件，不是 Python 的安装位置。
完整命令：P002_Windows/2.1.3-01.txt
11
Notes: 对应正文：P002_Windows，2.1.3 · Windows 官方 Python 安装器
默认使用 UCRT64 Bash，保持 Linux 命令习惯；仅 Zephyr 官方指定的 PowerShell 下载/安装步骤及 setup.cmd 等 Windows 专用脚本切换到 PowerShell，其他操作保持 UCRT64。切换时重新进入指定目录，临时变量互不继承。
对应正文：2.1.3 · Windows 官方 Python 安装器
完整操作单元：../commands/P002_Windows/2.1.3-01.txt
官方文件、教程自建文件与生成产物按本页说明区分。

## Slide 12
从 UCRT64 启动官方 Python 安装器
2.1.3 · 图形安装的替代路线
# Windows UCRT64；官方安装器已完整下载，尚未安装该版本。
cd /g/zephyr_practice/downloads
MSYS2_ARG_CONV_EXCL='*' ./python-3.12.10-amd64.exe \
/passive InstallAllUsers=0 PrependPath=1 \
Include_pip=1 Include_launcher=1 InstallLauncherAllUsers=0 Include_test=0
本条沿用已有 UCRT64 操作方式；安装到 Windows 默认用户位置。
安装成功后新开 UCRT64，再选版本和激活 .venv。
完整命令：P002_Windows/2.1.3-02.txt
12
Notes: 对应正文：P002_Windows，2.1.3 · 图形安装的替代路线
默认使用 UCRT64 Bash，保持 Linux 命令习惯；仅 Zephyr 官方指定的 PowerShell 下载/安装步骤及 setup.cmd 等 Windows 专用脚本切换到 PowerShell，其他操作保持 UCRT64。切换时重新进入指定目录，临时变量互不继承。
对应正文：2.1.3 · 图形安装的替代路线
完整操作单元：../commands/P002_Windows/2.1.3-02.txt
官方文件、教程自建文件与生成产物按本页说明区分。

## Slide 13
未安装 Launcher 时的分支
2.1.4 · py 不存在，但 python 已可执行
# Windows UCRT64；任意目录；
# 仅用于 py 不存在但 python 可执行的分支。
python --version
python -m pip --version
输出也是 3.12.10 时，可用 python -m venv .venv 创建环境。
若版本不符或两个命令都缺失，重开终端并在安装器中检查 Launcher/PATH。
完整命令：P002_Windows/2.1.4-02.txt
13
历史失败记录：python 仍不可用，返回安装/PATH 核对
Notes: 对应正文：P002_Windows，2.1.4 · py 不存在，但 python 已可执行
https://docs.python.org/3.12/using/windows.html
https://docs.python.org/3.12/library/venv.html
完整操作单元：../commands/P002_Windows/2.1.4-02.txt
官方文件、教程自建文件与生成产物按本页说明区分。

## Slide 14
py 与 python 的使用阶段
2.1.4 · 选择版本与使用项目环境
py -3.12 按版本找到基础解释器，不需要手写它的安装位置。
创建虚拟python环境：
py -3.12 -m venv .venv
激活python环境： source .venv/Scripts/activate
退出python虚拟环境： deactivate
激活后统一使用 python，它会选择项目 .venv。
安装项目依赖时使用 python -m pip，避免带版本的 py 选回基础解释器。
14
Notes: 对应正文：P002_Windows，2.1.4 · 选择版本与使用项目环境
https://docs.python.org/3.12/using/windows.html
https://docs.python.org/3.12/library/venv.html
官方文件、教程自建文件与生成产物按本页说明区分。

## Slide 15
Python 依赖的安装位置
取得的源码 | Python 环境 | 依赖入口
上游 Zephyr | 在源码根创建 .venv | scripts/requirements-base.txt
后续测试实验 | 在同一环境补充依赖 | 按任务选择依赖清单
工具包存放在 .venv，SDK 保持在源码仓库外
本期使用 Windows Python，激活脚本位于 Scripts/activate
15
Notes: SDK 中的编译器可以运行，不会自动给 Python 装库。虚拟环境隔离包安装目录。读者在 G:/zephyr_practice/zephyr-main 创建并使用 .venv。后续实验按任务补充测试或调试依赖，环境与构建脚本在后续章节创建之后再使用。
配套正文：learning/P01_zephyr_make_project/P002_主机工具与Python环境_Windows.md

## Slide 16
首次创建项目 .venv
2.2.1 · 源码根；已核对基础 Python 3.12.10
# 当前位置：上游 Zephyr 源码根目录；终端：UCRT64。
py -3.12 -m venv .venv
source .venv/Scripts/activate
python --version
python -m pip --version
已有 .venv 则直接激活，不重复创建。
从这一页之后，项目命令统一使用 python。
完整命令：P002_Windows/2.2.1-02.txt
16
Notes: 对应正文：P002_Windows，2.2.1 · 源码根；已核对基础 Python 3.12.10
https://docs.python.org/3.12/using/windows.html
https://docs.python.org/3.12/library/venv.html
完整操作单元：../commands/P002_Windows/2.2.1-02.txt
官方文件、教程自建文件与生成产物按本页说明区分。

## Slide 17
让 Windows Python 报出它将使用的 Git
2.2.1 / 2.2.2 · 创建或恢复 .venv 后；west 模块下载之前
# Windows UCRT64；源码根；已激活 .venv。
python -c "import sys; print(sys.executable)"
python -c "import shutil; print(shutil.which('git'))"
第一项应指向 zephyr-main/.venv/Scripts/python.exe。
第二项主线示例：E:/Msys2/ucrt64/bin/git.exe，盘符以实际安装为准。
若第二项是 usr/bin/git.exe 或 None，先停止模块下载，
回到 2.1.1 修正。已有 Git for Windows 原生程序也可使用。
完整解释与操作：配套 Markdown 2.2.1 / 2.2.2
完整命令：打开 TXT
17
Notes: 让 Windows Python 报出它将使用的 Git
# Windows UCRT64；源码根；已激活 .venv。
python -c "import sys; print(sys.executable)"
python -c "import shutil; print(shutil.which('git'))"
第一项应指向 zephyr-main/.venv/Scripts/python.exe。
第二项主线示例：E:/Msys2/ucrt64/bin/git.exe，盘符以实际安装为准。
若第二项是 usr/bin/git.exe 或 None，先停止模块下载，
回到 2.1.1 修正。已有 Git for Windows 原生程序也可使用。
Bash 直接执行 git 与 Windows Python/west 查找并调用 Git 不是同一入口。shutil.which('git') 报告该 Python 进程依据 PATH 找到的程序，不能只看 Bash 中的 git --version。路径大小写、反斜杠和正斜杠显示可能不同；Git 版本号不一定包含 .windows.，不能用该字样判断所有原生 Git。关闭终端后，按2.2.2恢复 .venv 并重复此项检查。Windows Python 调用 MSYS2 /usr/bin/git 的已观察兼容故障在 P004 展开，本页先建立下载前提。

## Slide 18
把依赖装进刚确认的 venv，按清单安装 Python 包
2.2.1_上一期下载的是上游_Zephyr_源码
# 当前位置：上游 Zephyr 源码根目录；终端：UCRT64，已激活 .venv。
python -m pip install -r scripts/requirements-base.txt "west==1.5.0"
python -m pip check
python -m west --version
requirements-base.txt 是 Zephyr 官方文件；
west 补丁号为教程选择。pip check 应无冲突。
完整命令：P002_Windows/2.2.1-03.txt
接着阅读 P003 SDK，
随后 P004 CMSIS、P005 驱动模型、P006 HC32。
18
Notes: 对应正文：P002_Windows，2.2.1_上一期下载的是上游_Zephyr_源码
# 当前位置：上游 Zephyr 源码根目录；终端：UCRT64，已激活 .venv。
python -m pip install -r scripts/requirements-base.txt "west==1.5.0"
python -m pip check
python -m west --version
完整操作单元：../commands/P002_Windows/2.2.1-03.txt
官方文件、教程自建文件与生成产物按本页说明区分。

## Slide 19
新终端中能恢复，才算把环境交给下一步
P002 2.2.2 · 从当前任务理解工程组织
回到同一 zephyr-main，激活 .venv，检查 Python、pip、west 和 Git 路径。Python 找到 usr/bin/git 或 None 时，先修正再下载模块。
这些检查回答主机工具是否可用，还没有回答使用哪一套 ARM GCC。P003 接收这份源码和 .venv，建立 SDK 与编译器入口。
对照构建需要的 CMSIS 在 P004 取得，HC32 DDL 在 P006 说明来源并接入；不要把工具、模块和板支持当成一次安装的产物。
完整解释与操作：配套 Markdown P002 2.2.2
19
Notes: 对应配套正文 P002 2.2.2。
回到同一 zephyr-main，激活 .venv，检查 Python、pip、west 和 Git 路径。Python 找到 usr/bin/git 或 None 时，先修正再下载模块。
这些检查回答主机工具是否可用，还没有回答使用哪一套 ARM GCC。P003 接收这份源码和 .venv，建立 SDK 与编译器入口。
对照构建需要的 CMSIS 在 P004 取得，HC32 DDL 在 P006 说明来源并接入；不要把工具、模块和板支持当成一次安装的产物。
P002 2.2.2