## Slide 1
P004
CMSIS-Core
选择与下载
Windows x64 UCRT64 实操教程
主讲人：lizhaojun
Notes: 承接第一期的 UCRT64 与源码下载。本期从原生文件查版本，准备 SDK、主机工具、Windows Python 3.12.10、west 1.5.0 与源码根 .venv。完成标志是工具和包环境可以核验、下次可以恢复。CMake 配置、实际编译与新增板实验已独立放入 P012。
配套正文：learning/P01_zephyr_make_project/P004_CMSIS选择与下载_Windows.md
资料分工：本PPT配合视频讲解关键关系和复习步骤；完整前提、安装分支、可复制命令、预期结果与恢复说明以同名Markdown为主。正文提供本章导航和视频与复习对照。正文：learning/P01_zephyr_make_project/P004_CMSIS选择与下载_Windows.md。实验仍在G:/zephyr_practice/zephyr-main进行，Windows命令按UCRT64或PowerShell标识分别执行。

## Slide 2
先确定 CMSIS-Core 需求，再取得配套源码
P004 · CMSIS 需求、来源与下载
已知产品芯片后，先查询仓库的 SoC 支持；沿 CPU 配置、Core 接入 CMake 和头文件消费关系确定所需模块，再查清单中的来源与修订。
沿 west 工作区核对、清单查询、下载与文件校验推进。已有目录和工具先复用，Git 参数兼容故障就在对应操作旁解释。
P005 再解释官方工程的配置和驱动模型。理解源码怎样被选入后，P006 才准备 HC32 的 DDL 并接入外部模块。
完整解释与操作：配套 Markdown P004
2
Notes: 先确定 CMSIS-Core 需求，再取得配套源码
已知产品芯片后，先查询仓库的 SoC 支持；沿 CPU 配置、Core 接入 CMake 和头文件消费关系确定所需模块，再查清单中的来源与修订。
沿 west 工作区核对、清单查询、下载与文件校验推进。已有目录和工具先复用，Git 参数兼容故障就在对应操作旁解释。
P005 再解释官方工程的配置和驱动模型。理解源码怎样被选入后，P006 才准备 HC32 的 DDL 并接入外部模块。

## Slide 3
CMSIS、HAL 与 SDK 的职责
P004 · CMSIS 需求、来源与下载
材料 | 提供的内容 | 本期怎么选择
CMSIS-Core | core_cm4.h、NVIC、内核接口 | 当前 Zephyr 接入与清单
HC32 HAL / DDL | 设备头、GPIO / USART / 时钟 API | 完整型号 + 适配实际调用的 API
SDK | 生成 Arm 固件的编译链接工具 | 源码版本 + Windows x64 GNU
3
Notes: 对应正文：learning/P01_zephyr_make_project/P004_CMSIS选择与下载_Windows.md
4.1 · 已装好工具，再判断源码依赖
CMSIS-DSP/NN 是算法模块，CMSIS-DAP 是调试协议，不能混成同一种固件依赖。
命令在正文指定的 G 盘实验目录执行；原生接口与教程变量依正文区分。

## Slide 4
官方明确要求 Cortex-M 构建准备 CMSIS6
P004 4.1.2 · 下载前的官方要求，证据来自主仓
先假定手中只有官方 Zephyr 主仓。随仓的 4.2 迁移说明明确要求：Cortex-M 板和 SoC 构建需要 CMSIS6，构建前应执行 west update 取得模块。
原文在 doc/releases/migration-guide-4.2.rst 的 CMSIS 小节。该文档随主仓提供，下载外部包之前即可查到要求。
接下来确认 AN386 属于 Cortex-M，并查看当前 CMake 是否落实此规则；再用 west.yml 得到项目名、修订和路径，执行对应下载。
完整解释与操作：配套 Markdown P004 4.1.2
4
Notes: 官方明确要求 Cortex-M 构建准备 CMSIS6
先假定手中只有官方 Zephyr 主仓。随仓的 4.2 迁移说明明确要求：Cortex-M 板和 SoC 构建需要 CMSIS6，构建前应执行 west update 取得模块。
原文在 doc/releases/migration-guide-4.2.rst 的 CMSIS 小节。该文档随主仓提供，下载外部包之前即可查到要求。
接下来确认 AN386 属于 Cortex-M，并查看当前 CMake 是否落实此规则；再用 west.yml 得到项目名、修订和路径，执行对应下载。
直接依据：G:/zephyr_practice/zephyr-main/doc/releases/migration-guide-4.2.rst:793–805。https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/releases/migration-guide-4.2.rst#L793-L805。doc/develop/getting_started/index.rst:300–306区分主仓与west update所得外部模块。

## Slide 5
已有目标的依赖从哪里查
P004 · CMSIS 需求、来源与下载
MPS2 是 Arm FPGA 平台；AN386 是 Cortex-M4F 配置，目标写作 mps2/an386。
主仓的 board/SoC/ARM 架构与驱动承担硬件支持；CMSIS Core 来自外部模块。
当前 west.yml 锁定 CMSIS_6；清单不是按 BOARD 自动算出的单板依赖表。
MPS2 也有厂商 BSP/Pack；本次 Zephyr 采用树内实现，不消费该 Pack。
5
Notes: 对应正文：learning/P01_zephyr_make_project/P004_CMSIS选择与下载_Windows.md
4.1.1 · 依赖选择案例
本页不编译。查 boards/arm/mps2、soc/arm/mps2、modules/cmsis_6。板的规格与编译步骤在 P012。
命令在正文指定的 G 盘实验目录执行；原生接口与教程变量依正文区分。

## Slide 6
拿到芯片型号，先查仓库有没有对应支持
P004 · CMSIS 需求、来源与下载
先在 soc/ 的 soc.yml 与 Kconfig 中查产品芯片或系列，再到 boards/ 查采用它的板。AN386 是 MPS2 的 Cortex-M4F FPGA 配置，这里用它示范一条已有支持的链。
本版可找到 MPS2 的 SoC 和板目录，板声明选择 SOC_AN386。官方根查不到 HC32F4A0PITB，说明需要补适配，不能拿另一块 M4 板代替。
配套操作先运行 list_hardware.py、list_boards.py 并搜索 SoC/CPU 声明；这些查询不要求先成功编译。接下来沿源码找依赖，而不是根据板名猜包。
完整解释与操作：配套 Markdown P004
6
Notes: 拿到芯片型号，先查仓库有没有对应支持
先在 soc/ 的 soc.yml 与 Kconfig 中查产品芯片或系列，再到 boards/ 查采用它的板。AN386 是 MPS2 的 Cortex-M4F FPGA 配置，这里用它示范一条已有支持的链。
本版可找到 MPS2 的 SoC 和板目录，板声明选择 SOC_AN386。官方根查不到 HC32F4A0PITB，说明需要补适配，不能拿另一块 M4 板代替。
配套操作先运行 list_hardware.py、list_boards.py 并搜索 SoC/CPU 声明；这些查询不要求先成功编译。接下来沿源码找依赖，而不是根据板名猜包。
源码版本25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c；scripts/list_hardware.py --soc-root . --socs；scripts/list_boards.py --board-root . --soc-root . --arch-root . --board mps2 --cmakeformat "{NAME} {SOCS} {QUALIFIERS}"；soc/arm/mps2/soc.yml、Kconfig；boards/arm/mps2/board.yml、Kconfig.mps2。已执行AN386和HC32查询。

## Slide 7
CPU 配置证明需求，还没有指定 CMSIS 版本
P004 4.1.2 / 4.1.5 · 硬件事实、接入条件与软件版本
# 对应关系示意；不是要求执行的 Kconfig 文件
SOC_AN386 → CPU_CORTEX_M4
CPU_CORTEX_M4 → CPU_CORTEX_M
CPU_CORTEX_M → HAS_CMSIS_CORE
这些 select 来自 AN386、M4 和 Cortex-M 的现有 Kconfig。HAS_CMSIS_CORE 表达 Core 接口需求，没有指定软件版本。
HC32 依据芯片资料选择 CPU_CORTEX_M4，接入现有 Cortex-M 架构。
完整解释与操作：配套 Markdown P004 4.1.2 / 4.1.5
7
Notes: CPU 配置证明需求，还没有指定 CMSIS 版本
这些 select 来自 AN386、M4 和 Cortex-M 的现有 Kconfig。HAS_CMSIS_CORE 表达 Core 接口需求，没有指定软件版本。
HC32 依据芯片资料选择 CPU_CORTEX_M4，接入现有 Cortex-M 架构。
G:/zephyr_practice/zephyr-main soc/arm/mps2/Kconfig；arch/arm/core/cortex_m/Kconfig:41；arch/arm/core/Kconfig:15。教程hc32_port/soc/xhsc/hc32f4a0/Kconfig选择CPU_CORTEX_M4。

## Slide 8
未知包名时，搜索谁读取 CPU 配置
P004 4.1.2 / 4.1.5 · 硬件事实、接入条件与软件版本
# Windows UCRT64；源码根；只读查询
cd /g/zephyr_practice/zephyr-main
grep -n -w CONFIG_CPU_CORTEX_M -- \
modules/*/CMakeLists.txt
先用已知的 CONFIG_CPU_CORTEX_M 查模块接入规则。-w 匹配完整符号，排除更长的配置符号；查询结果给出模块名 cmsis_6。
本版命中 modules/cmsis_6/CMakeLists.txt 第 4 行。还要读取它提供的头目录，并比较旧 cmsis 的条件，才能确定实际使用哪套。
完整解释与操作：配套 Markdown P004 4.1.2 / 4.1.5
8
Notes: 未知包名时，搜索谁读取 CPU 配置
先用已知的 CONFIG_CPU_CORTEX_M 查模块接入规则。-w 匹配完整符号，排除更长的配置符号；查询结果给出模块名 cmsis_6。
本版命中 modules/cmsis_6/CMakeLists.txt 第 4 行。还要读取它提供的头目录，并比较旧 cmsis 的条件，才能确定实际使用哪套。
完整可复制查询：commands/P004_Windows/find-cmsis-consumer.txt。已在Zephyr25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c实际只读核对。

## Slide 9
两套 CMake 条件明确区分当前使用者
P004 4.1.2 / 4.1.5 · 硬件事实、接入条件与软件版本
# 主仓 modules/cmsis_6 接入，只读节选
if(CONFIG_CPU_CORTEX_M)
zephyr_include_directories(
${ZEPHYR_CURRENT_MODULE_DIR}/CMSIS/Core/Include)
endif()
# 主仓 modules/cmsis 接入，只读节选
if(CONFIG_CPU_AARCH32_CORTEX_A OR CONFIG_CPU_AARCH32_CORTEX_R)
add_subdirectory(${ZEPHYR_CURRENT_MODULE_DIR} cmsis)
endif()
AN386 的 M4 满足上方条件，接入外部 Core 头；下方仅面向 Cortex-A/R。本版默认规则由此选中 cmsis_6。
完整解释与操作：配套 Markdown P004 4.1.2 / 4.1.5
9
Notes: 两套 CMake 条件明确区分当前使用者
AN386 的 M4 满足上方条件，接入外部 Core 头；下方仅面向 Cortex-A/R。本版默认规则由此选中 cmsis_6。
主仓modules/cmsis_6/CMakeLists.txt:4–6实际调用zephyr_include_directories(${ZEPHYR_CURRENT_MODULE_DIR}/CMSIS/Core/Include)；modules/cmsis/CMakeLists.txt:4–6。页面只节选条件，正文给出实际语句。

## Slide 10
最终由 core_cm4.h 提供 Cortex-M4 接口
P004 · CMSIS 需求、来源与下载
/* modules/cmsis_6/cmsis_core_m_defaults.h 节选 */
#elif defined(CONFIG_CPU_CORTEX_M4)
#include <core_cm4.h>
/* 下列路径相对 G:/zephyr_practice 工作区根 */
modules/hal/cmsis_6/CMSIS/Core/Include/core_cm4.h
MPS2 的 soc.h 引入 cmsis_core_m_defaults.h；该头根据 CONFIG_CPU_CORTEX_M4 包含 core_cm4.h。后者实际位于外部模块的 CMSIS/Core/Include。
本版 mps2/an386 的 hello_world 实际需要这个 Core 头。下面继续检查：刚取得的主仓是否提供它，以及该由哪个外部包补齐。
完整解释与操作：配套 Markdown P004
10
Notes: 最终由 core_cm4.h 提供 Cortex-M4 接口
MPS2 的 soc.h 引入 cmsis_core_m_defaults.h；该头根据 CONFIG_CPU_CORTEX_M4 包含 core_cm4.h。后者实际位于外部模块的 CMSIS/Core/Include。
因此主仓负责选择和接入，外部包提供 Core 头文件。下载整个 CMSIS_6 仓库后，编译器按配置使用相应内核接口。
soc/arm/mps2/soc.h；modules/cmsis_6/cmsis_core_m.h；modules/cmsis_6/cmsis_core_m_defaults.h:133；arch/arm/core/cortex_m/irq_manage.c引用cmsis_core.h。文件路径示意相对G:/zephyr_practice。
当前固定Zephyr修订下，官方已有MPS2板/SoC/驱动不等于依赖已下载。需要外部cmsis_6；已有清单修订、关键文件及模块发现核验通过则复用。

## Slide 11
只取得主仓，还缺少本目标必需的 Core 头
P004 4.1.3 · 实际使用、主仓缺失与外部提供者
# Windows UCRT64；Zephyr Git 主仓；只读
cd /g/zephyr_practice/zephyr-main
git ls-files -- '*core_cm4.h'
# 本版结果：无输出，主仓不携带该头文件
架构 CMake 明确编入 irq_manage.c，其头文件链在 M4 条件下要求 core_cm4.h。这条查询只看官方主仓跟踪的文件，本版正常结束且无输出。
所需头不在主仓，而当前 Cortex-M 接入指定外部 cmsis_6 提供它。因此首次只有主仓时必须取得该包；这项判断不依赖本机已下载的目录。
完整解释与操作：配套 Markdown P004 4.1.3
11
Notes: 只取得主仓，还缺少本目标必需的 Core 头
架构 CMake 明确编入 irq_manage.c，其头文件链在 M4 条件下要求 core_cm4.h。这条查询只看官方主仓跟踪的文件，本版正常结束且无输出。
所需头不在主仓，而当前 Cortex-M 接入指定外部 cmsis_6 提供它。因此首次只有主仓时必须取得该包；这项判断不依赖本机已下载的目录。
arch/arm/core/CMakeLists.txt:38；arch/arm/core/cortex_m/CMakeLists.txt:22–34；irq_manage.c:19；MPS2 soc.h:10；modules/cmsis_6/cmsis_core_m_defaults.h:132–133；doc/develop/modules.rst:816–827说明主仓modules为外部模块接入。完整查询commands/P004_Windows/prove-cmsis-required.txt。

## Slide 12
这是官方清单原文，不是新建文件
P004 · CMSIS 需求、来源与下载
# 只读摘录，不是需要执行或写入的内容
- name: cmsis_6
repo-path: CMSIS_6
revision: 1c1840af7a7e757d6e2fec3ddb0e5ce0dfcc93c8
path: modules/hal/cmsis_6
保留整个官方 west.yml。下面只摘出它已有的 cmsis_6 条目，
不能用这几行覆盖原文件，也不需要另存一份同名清单。
12
Notes: 对应正文：P002—P005，4.1.2 · 只读 zephyr-main/west.yml
保留整个官方 west.yml。下面只摘出它已有的 cmsis_6 条目，
不能用这几行覆盖原文件，也不需要另存一份同名清单。
本期不删除、不替换官方 west.yml；仅使用既有清单下载依赖。

## Slide 13
HC32 的 CPU、指令架构与 CMSIS 版本
P004 4.1.2 / 4.1.5 · 硬件事实、接入条件与软件版本
名称 | 谁确定、表示什么
HC32F4A0 / Cortex-M4 | 小华给定的产品型号与 CPU 内核
Armv7E-M | Arm 对 Cortex-M4 指令架构的定义
CMSIS 6 / cmsis_6 | 软件版本系列 / 本版 Zephyr 模块标识
先查小华资料确定 Cortex-M4，再查当前 Zephyr 怎样为 Cortex-M 提供接口。
完整解释与操作：配套 Markdown P004 4.1.2 / 4.1.5
13
Notes: HC32 的 CPU、指令架构与 CMSIS 版本
先查小华资料确定 Cortex-M4，再查当前 Zephyr 怎样为 Cortex-M 提供接口。
小华 https://www.xhsc.com.cn/product/1220.html；Arm https://support.arm.com/compute-ip/cortex-m4。厂商hc32_ddl/hc32f4a0/soc/hc32f4a0.h:31写Cortex-M4，199包含core_cm4.h。

## Slide 14
HC32 按硬件事实补 SoC，再复用既有接入
P004 4.1.2 / 4.1.5 · 硬件事实、接入条件与软件版本
本教程的 HC32 SoC 选择 CPU_CORTEX_M4，进入同一 Cortex-M 接入。厂商 hc32f4a0.h 包含 core_cm4.h；MPS2 则经 Zephyr 默认头包含它，两条入口不同。
完整解释与操作：配套 Markdown P004 4.1.2 / 4.1.5
14
Notes: HC32 按硬件事实补 SoC，再复用既有接入
本教程的 HC32 SoC 选择 CPU_CORTEX_M4，进入同一 Cortex-M 接入。厂商 hc32f4a0.h 包含 core_cm4.h；MPS2 则经 Zephyr 默认头包含它，两条入口不同。
HC32厂商头:199；hc32_port/soc/xhsc/hc32f4a0/soc.h:10；MPS2 soc.h:10；modules/cmsis_6/cmsis_core_m_defaults.h:132–133。

## Slide 15
迁移记录明确说明了 CMSIS6 的使用范围
P004 4.1.6 · 历史解释迁移，当前源码确认实际行为
2024-12-16，west.yml 收录 cmsis_6。此时只证明可以取得这个包，还不能据此判定某块板已使用它。
2025-05-14，f726cb5123e 将公共 Cortex-M 接入迁到 CMSIS6；5 月 23 日，b853f01010c 在迁移指南写明构建前须取得该模块。
2025-08-05，56a446b4ee0 修正两套头同时进入 M 构建的问题。AN386 的 M4 复用公共路径，因此随之迁移，无需单独改板文件。
完整解释与操作：配套 Markdown P004 4.1.6
15
Notes: 迁移记录明确说明了 CMSIS6 的使用范围
2024-12-16，west.yml 收录 cmsis_6。此时只证明可以取得这个包，还不能据此判定某块板已使用它。
2025-05-14，f726cb5123e 将公共 Cortex-M 接入迁到 CMSIS6；5 月 23 日，b853f01010c 在迁移指南写明构建前须取得该模块。
2025-08-05，56a446b4ee0 修正两套头同时进入 M 构建的问题。AN386 的 M4 复用公共路径，因此随之迁移，无需单独改板文件。
迁移说明https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/commit/f726cb5123eda12feb8746e3acb34a1f7d7b0340；分流修正https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/commit/56a446b4ee04b3e8cb0a85f60e49a077a8801593。当前west.yml cmsis_6修订1c1840af7a7e757d6e2fec3ddb0e5ce0dfcc93c8。 Git CommitDate。清单初次收录f930d973794214d722d5d1ed04c5c5099b4c6e92；迁移文档b853f01010cb7b15c8a808d037ace5cbf2d9af48。原先已有M4接口不能推出M4硬件只支持CMSIS6。

## Slide 16
本期使用原清单，west 实验另有专题
P004 · CMSIS 需求、来源与下载
当前任务：取得与这份 Zephyr 源码配套的 CMSIS。
读取官方清单后，让 west 按指定版本下载。
清单给出仓库和版本；设备树、Kconfig 与 CMake 决定当前功能采用什么。
练习清单留在独立实验中，不搬来替换 Zephyr 的 west.yml。
west 实验专题：learning/west/大纲.md
16
Notes: 对应正文：P002—P005，4.1.2 · 外部项目按当前清单管理
独立专题：learning/west/大纲.md。本页不是新建west.yml的步骤。
本期不删除、不替换官方 west.yml；仅使用既有清单下载依赖。

## Slide 17
同名 CMSIS，来源未必相同
P004 · CMSIS 需求、来源与下载
材料 | 本次判断依据
Arm 上游 CMSIS | 提供通用内核接口，不能直接猜其版本
厂商例程附带 CMSIS | 服务该例程；不自动与 Zephyr 配套
Zephyr 清单指定的 CMSIS_6 | 本次下载对象，按仓库 URL 和完整 revision
hal_xhsc 中的 DDL | 匹配 HC32 芯片与适配 API；不是 Core 替代品
保留 Zephyr 所选 Core；厂商设备头与 DDL 另查接口兼容，不能靠同名文件互相覆盖。
17
Notes: 对应正文：P002_Windows，4.2.2 · 先确定下载对象
官方文件、教程自建文件与生成产物按本页说明区分。

## Slide 18
通用 Core 与芯片设备头分别从哪里来
P004 · CMSIS 需求、来源与下载
材料 | 本系列的来源与用途
CMSIS-Core 通用文件 | 官方 west 清单指定 CMSIS_6，提供 core_cm4.h 等
芯片设备头与 system 文件 | HC32 分支取自 hal_xhsc；MPS2 的 SoC 文件已在主仓
Zephyr SoC 与驱动连接 | MPS2 已内置；P012 才补 HC32 缺失的 SoC、板和驱动连接
18
Notes: 对应正文：P002—P005，4.2 · 先分清下载对象
只有芯片设备包不代表通用Core缺失。当前已提供的CMSIS_6不替换为厂商捆绑版本。
本期不删除、不替换官方 west.yml；仅使用既有清单下载依赖。

## Slide 19
已有工作区直接复用，不重复 init
P004 · CMSIS 需求、来源与下载
# Windows UCRT64；仍在实验源码根，.venv 已激活；复用官方原有 west.yml。
cd /g/zephyr_practice/zephyr-main
test -f west.yml && if west topdir >/dev/null 2>&1; then
printf '已有 west 工作区，复用现有配置。\n'
else
west init -l .
fi
west topdir
west config manifest.path
west config manifest.file
预期依次是 G:/zephyr_practice、zephyr-main、west.yml。
already initialized 表示已建立；不删除 .west，也不重建 west.yml。
完整命令：P004_Windows/init-or-reuse-west.txt
19
Notes: 对应正文：P002—P005，4.2.1 · Windows UCRT64
预期依次是 G:/zephyr_practice、zephyr-main、west.yml。
already initialized 表示已建立；不删除 .west，也不重建 west.yml。
完整操作单元：../commands/P004_Windows/init-or-reuse-west.txt
本期不删除、不替换官方 west.yml；仅使用既有清单下载依赖。

## Slide 20
当前 west 工作区能下载哪些源码包
P004 · CMSIS 需求、来源与下载
# Windows UCRT64；已选好原生 Git，并核对当前 west 工作区。
cd /g/zephyr_practice/zephyr-main
source .venv/Scripts/activate
west topdir
west manifest --path
west list -f '{name} | {path}'
west list --all -f '{name} | {active} | {groups}'
west list 默认列出活动项目；--all 也列出被分组停用的项目。
manifest 是保存清单的主仓。列表描述下载管理范围，不等于固件已支持。
本例清单位于 G:/zephyr_practice/zephyr-main/west.yml。
20
完整列表查询：P004_Windows/list-west-projects.txt
Notes: 先完成 4.2.1 的原生 Git 和工作区检查。west list 默认活动项目，--all 包含停用项。manifest 是清单主仓。west manifest --path 定位实际读取的顶层清单，imports 由 west 解析。来源：west 1.5.0 list -h；https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/west/built-in.html。

## Slide 21
当前 CMSIS 项目名由清单确定
P004 · CMSIS 需求、来源与下载
# Windows UCRT64；主线源码根；只读查询，不下载。
west list cmsis_6 -f '{name} | {url} | {revision} | {abspath}'
west list --all -f '{name}' | grep -x 'cmsis_6'
# 先读接入规则确定需求，再按清单项目名查询
cmsis_6：显示仓库 URL、固定 revision 与实际下载目录。
精确匹配 cmsis_6，可确认本版清单声明了这个项目。
前提是全表查询成功；查询失败不能解释为空清单。
已声明项目可用 west update 项目名；显式指定时可更新停用项目。
HC32 的外部 HAL 来源与接入在 P006 沿实际适配说明。
21
完整项目查询：P004_Windows/query-cmsis-project.txt
Notes: 本机当前工作区只读核对 cmsis_6 存在，hal_xhsc 返回 unknown project。须先确认 --all 查询成功。显式 west update 项目名可更新停用项目，但不自动改变构建模块候选的活动状态。来源：west 1.5.0 update -h；https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/west/built-in.html。

## Slide 22
仓库、下载清单与芯片支持分别在哪里查
P004 · CMSIS 需求、来源与下载
要确认的事 | 查看位置 | 能得到的结论
有源码可获取 | 组织仓库、README、固定修订 | 仓库存在，不能推出清单已收录
west 能按名下载 | west list --all；展开 imports | 当前版本声明的项目和下载参数
构建能接入 | module.yml、外置接入规则 | 候选模块怎样交给 CMake / Kconfig
板、芯片、外设可用 | boards / soc / drivers、板文档 | 核对目标和实现，再看实际验证
主仓 modules/ 常放接入规则，不是全部可下载包的目录。
有 import 时用 west manifest --resolve 追踪；解析错误先按缺失项恢复。
22
查询依据与输出解释：P004 4.2
Notes: west 项目不等于 Zephyr 模块。modules/ 中的 CMSIS 外置接入规则不等于下载的 Core 源码。特定板、SoC、驱动支持须检查当前源码与对应版本板文档。来源：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/modules.html；当前 scripts/zephyr_module.py 的 west_projects()、parse_modules()。

## Slide 23
按原清单下载 CMSIS，并检查关键文件
P004 · CMSIS 需求、来源与下载
# Windows UCRT64；源码根；已确认原生 Git、工作区和 .venv。
git --version &&
west list cmsis_6 -f '{url} {revision} {abspath}' &&
west update cmsis_6 &&
test -f ../modules/hal/cmsis_6/zephyr/module.yml &&
test -f ../modules/hal/cmsis_6/CMSIS/Core/Include/core_cm4.h &&
printf 'CMSIS 下载完成，模块入口与 Cortex-M4 Core 头文件均存在。\n'
只有最后输出“CMSIS 下载完成”才继续；任一检查失败，后续命令停止。
完整命令：P004_Windows/download-cmsis.txt
23
Notes: 对应正文：P002—P005，4.2.2 · Windows UCRT64
只有最后输出“CMSIS 下载完成”才继续；任一检查失败，后续命令停止。
完整操作单元：../commands/P004_Windows/download-cmsis.txt
本期不删除、不替换官方 west.yml；仅使用既有清单下载依赖。

## Slide 24
下载物在源码旁，接入规则在源码内
P004 · CMSIS 需求、来源与下载
相对于 G:/zephyr_practice | 来源与作用
./zephyr-main/west.yml | 官方原有：指定模块来源与修订
./zephyr-main/modules/cmsis_6 | 官方原有：Zephyr 的 CMSIS 构建接入规则
./modules/hal/cmsis_6 | west 下载：实际 CMSIS 外部源码
./modules/hal/cmsis_6/zephyr/module.yml、Core 头文件 | 下载模块自带；不新建，不覆盖源码内的规则
24
Notes: 对应正文：P002—P005，4.2.2 · 文件位置与来源
省略号为上一行modules/hal/cmsis_6，完整Core路径见MD目录树。
本期不删除、不替换官方 west.yml；仅使用既有清单下载依赖。

## Slide 25
模块声明把外部源码绑定到主仓接入
P004 4.3.2 · 取得源码以后，核验模块声明与接入配对
连接环节 | 实际作用
外部 zephyr/module.yml | name: cmsis_6；cmake-ext: true
模块发现脚本 | 按模块名引用对应的 CMake 入口变量
主仓 modules/modules.cmake | 将该入口绑定到主仓 modules/cmsis_6
根 CMake 将 ZEPHYR_CURRENT_MODULE_DIR 设为外部根，再执行主仓接入。加入的头目录是外部源码中的 CMSIS/Core/Include。
完整解释与操作：配套 Markdown P004 4.3.2
25
Notes: 模块声明把外部源码绑定到主仓接入
根 CMake 将 ZEPHYR_CURRENT_MODULE_DIR 设为外部根，再执行主仓接入。加入的头目录是外部源码中的 CMSIS/Core/Include。
scripts/zephyr_module.py:110–120生成${ZEPHYR_CMSIS_6_CMAKE_DIR}；modules/modules.cmake:3–11建立入口；cmake/modules/zephyr_module.cmake:114–142配对；根CMakeLists.txt:778–789执行。外部根为G:/zephyr_practice/modules/hal/cmsis_6；主仓接入根G:/zephyr_practice/zephyr-main/modules/cmsis_6。详细变量绑定已写正文。

## Slide 26
“安装 CMSIS”就是准备源码依赖
P004 · CMSIS 需求、来源与下载
CMSIS-Core 没有安装向导，不放进 SDK 或 .venv。
west 已把整份模块放在当前工作区，保留原 module.yml。
同一工作区的 Zephyr 配置可发现 CMSIS；MPS2 此时即可进入 P005。
此时只准备好文件，还没有编译、启动或移植新芯片。
26
Notes: 对应正文：P002—P005，4.2.2 · 下载成功后留下什么
CMSIS-Core 没有安装向导，不放进 SDK 或 .venv。
west 已把整份模块放在当前工作区，保留原 module.yml。
同一工作区的 Zephyr 配置可发现 CMSIS；MPS2 此时即可进入 P005。
此时只准备好文件，还没有编译、启动或移植新芯片。
本期不删除、不替换官方 west.yml；仅使用既有清单下载依赖。

## Slide 27
west 更新失败时的花括号线索
P004 · CMSIS 需求、来源与下载
本案例错误输出
fatal: 1c1840af7a7e757d6e2fec3ddb0e5ce0dfcc93c8^commit: not a valid SHA1
预期后缀：^{commit} 错误中的后缀：^commit
^{commit} 要求把对象解析为 commit 类型，花括号属于 Git 语法。
最可能原因：Windows Python 与 /usr/bin/git 混用的调用兼容问题。
已知更换 Git 后恢复；花括号在哪一层消失仍未通过进程跟踪定位。
27
完整证据与来源：P004 4.4
Notes: 本案例的错误来自用户提供的执行记录。^{commit} 要求解析为 commit 类型，^commit 是不同表达式。更换原生 Git 后恢复强烈支持混合运行时调用问题，但不能声称已定位花括号丢失的具体层级。来源：https://git-scm.com/docs/gitrevisions；https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/discussions/48837。

## Slide 28
对象检查通过，仍可能在引用更新时失败
P004 · CMSIS 需求、来源与下载
调用方式 | 记录中的结果 | 证据范围
Bash 调用 MSYS2 Git cat-file / rev-parse | 成功 | 对应测试下对象存在、可解析
Windows Python / west 调用 /usr/bin/git | 更新失败 | 错误中的后缀变为 ^commit
Windows Python / west 调用 /ucrt64/bin/git | 更新成功 | Zephyr、清单、CMSIS 提交未改
west 还会执行 update-ref，移动 refs/heads/manifest-rev。
直接查询成功不覆盖此阶段，也没有复现 Python 启动 Git 的边界。
28
同类案例：Zephyr 官方仓库讨论 #48837
Notes: cat-file 只查询对象类型。直接 rev-parse 不涵盖 Windows Python 调用边界和 update-ref 的完整参数。west 1.5.0 src/west/app/project.py 的 _update_manifest_rev() 更新 refs/heads/manifest-rev。仅用这段实现解释流程，不要求读者手动移动引用。来源：https://github.com/zephyrproject-rtos/west/blob/v1.5.0/src/west/app/project.py；https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/discussions/48837。

## Slide 29
UCRT64 中选择 Windows 原生 Git
P004 · CMSIS 需求、来源与下载
/ucrt64/bin/git 是 Windows 原生构建；/usr/bin/git 依赖 MSYS2 运行时。
仅缺少原生 Git 时安装：pacman -S --needed mingw-w64-ucrt-x86_64-git
# Windows UCRT64；仅当前窗口选错 Git 时执行；先确认 /ucrt64/bin/git.exe 已存在。
test -x /ucrt64/bin/git.exe && export PATH="/ucrt64/bin:$PATH"
hash -r
python -c "import shutil; print(shutil.which('git'))"
git --version
Python 输出须落在 MSYS2 安装目录的 ucrt64/bin/git.exe。
PATH 仅影响本窗口及其子进程，重开后复查；Git for Windows 为备选。
29
完整选择命令：P004_Windows/select-ucrt-git.txt
Notes: 本页 Windows UCRT64 中已激活 P002 的 Windows Python .venv。/ucrt64/bin/git.exe 不存在才安装 mingw-w64-ucrt-x86_64-git。PATH 修改只影响当前终端与子进程，hash -r 清 Bash 命令缓存。Python 输出必须核对 ucrt64/bin，版本字符串含 .windows. 不是唯一依据。已有 Windows 原生 Git（优先 /ucrt64/bin/git，或已有 Git for Windows） 可按 MD 4.2.1 选择 cmd 目录。来源：https://www.msys2.org/docs/git/。

## Slide 30
重试同一清单并核对实际提交
P004 · CMSIS 需求、来源与下载
# Windows UCRT64；已确认原生 Git、正确工作区，模块本地修改已保存。
cd /g/zephyr_practice/zephyr-main
source .venv/Scripts/activate
west -v update cmsis_6 &&
west list cmsis_6 -f '{revision}' &&
git -C ../modules/hal/cmsis_6 rev-parse HEAD &&
git -C ../modules/hal/cmsis_6 rev-parse manifest-rev
成功条件：west 退出码为 0，清单 revision、HEAD 与 manifest-rev 一致。
本例均为下列提交，再按本章下载检查核对 module.yml 和 core_cm4.h。
1c1840af7a7e757d6e2fec3ddb0e5ce0dfcc93c8
30
完整重试命令：P004_Windows/retry-cmsis-update.txt
Notes: 先保存模块本地修改，再重试相同活动清单。west 退出码 0、清单 revision、HEAD 和 manifest-rev 一致后，还要核对 module.yml 与 core_cm4.h。此示例以本章固定 SHA 为预期，升级源码时按自己的清单。若仍失败，记录 west -v 中的实际子命令，不先重装 SDK、删除 .west 或更换清单。参照配套 MD 4.2.4。