## Slide 1
P005
Zephyr 工程组织
与驱动模型
Windows x64 UCRT64 实操教程
主讲人：lizhaojun
Notes: P006 从 hello_world + mps2/an386 认识组件来源、源码选择与自定义模块。固定源码25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c。

## Slide 2
从官方工程理解驱动怎样连接具体硬件
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
沿同一份 hello_world 固件选择应用与 mps2/an386，找到架构、SoC、板配置和 CMSDK 外设驱动各自的位置。
先区分标准 UART 接口与具体 IP 实现，再追 DTS、Kconfig、板 defconfig、应用配置、CMake、生成头与设备实例，直到真正读写寄存器。
读完后再迁移到 HC32：我们已经能判断哪些接口可复用、哪些实现需要补齐，以及为什么选择外部 DDL。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
2
Notes: 从官方工程理解驱动怎样连接具体硬件
沿同一份 hello_world 固件选择应用与 mps2/an386，找到架构、SoC、板配置和 CMSDK 外设驱动各自的位置。
先区分标准 UART 接口与具体 IP 实现，再追 DTS、Kconfig、板 defconfig、应用配置、CMake、生成头与设备实例，直到真正读写寄存器。
读完后再迁移到 HC32：我们已经能判断哪些接口可复用、哪些实现需要补齐，以及为什么选择外部 DDL。

## Slide 3
MPS2 是平台，AN386 是系统目标
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
MPS2 是 Arm 的 Cortex-M 原型开发平台，使用 FPGA 装载不同处理器系统设计；板资源承载这些系统。
AN386 对应 Cortex-M4F 系统设计与 FPGA 映像。内核实现 Armv7E-M，属于 Armv7-M 家族；当前目标有浮点和 MPU 能力。
因此 mps2/an386 是一个具体硬件组合。它不能简化成一颗叫 MPS2 的固定 MCU，也不能与 Cortex-M3 的 AN385 随意交换。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
3
Notes: 对应配套正文 6.1.1。
MPS2 是 Arm 的 Cortex-M 原型开发平台，使用 FPGA 装载不同处理器系统设计；板资源承载这些系统。
AN386 对应 Cortex-M4F 系统设计与 FPGA 映像。内核实现 Armv7E-M，属于 Armv7-M 家族；当前目标有浮点和 MPU 能力。
因此 mps2/an386 是一个具体硬件组合。它不能简化成一颗叫 MPS2 的固定 MCU，也不能与 Cortex-M3 的 AN385 随意交换。
MD 6.1.1；boards/arm/mps2/doc/mps2_armv7m.rst；soc/arm/mps2/Kconfig。

## Slide 4
通用接口、具体驱动和板配置各管什么
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
应用调用 Zephyr UART 接口；uart_cmsdk_apb.c 实现 CMSDK APB UART 这一种外设 IP。文件名已经标明硬件类型，它不是所有串口共用的寄存器代码。
MPS2 与 MPS3 使用同一 IP 时复用驱动；各自 DTS 提供基地址、中断和时钟，再生成各自设备实例。配置私有化不要求复制一份驱动。
设备树减少每块板重复硬编码的配置；不同外设的寄存器语义仍需要具体驱动或 HAL 实现。本章继续展开选源和实例链。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
4
Notes: 通用接口、具体驱动和板配置各管什么
应用调用 Zephyr UART 接口；uart_cmsdk_apb.c 实现 CMSDK APB UART 这一种外设 IP。文件名已经标明硬件类型，它不是所有串口共用的寄存器代码。
MPS2 与 MPS3 使用同一 IP 时复用驱动；各自 DTS 提供基地址、中断和时钟，再生成各自设备实例。配置私有化不要求复制一份驱动。
设备树减少每块板重复硬编码的配置；不同外设的寄存器语义仍需要具体驱动或 HAL 实现。本章继续展开选源和实例链。
依据：G:/zephyr_practice/zephyr-main/drivers/serial/uart_cmsdk_apb.c；boards/arm/mps2/mps2_base.dtsi；boards/arm/mps3/mps3_common_soc_peripheral.dtsi。源码25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c。

## Slide 5
理解顺序与构建输入要接起来
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
架构 → SoC → 板
BOARD 选择一致的硬件组合
应用 + 组件配置 → 固件
认识顺序是：CPU 架构 → 芯片或 SoC → 具体板 → 应用 → 组件配置 → 固件。每层都回答上一层还没确定的问题。
实际构建通常选择 BOARD 与应用目录。BOARD 的名字和 qualifiers 带出配套 SoC、CPU 和板资源，不是任选四个独立开关。
同为 Cortex-M4 只能说明可共享部分架构支持；要换成 HC32 的 UART、时钟和引脚，仍需要 HC32 SoC 与 UYUP 板定义。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
5
Notes: 对应配套正文 6.1.1。
认识顺序是：CPU 架构 → 芯片或 SoC → 具体板 → 应用 → 组件配置 → 固件。每层都回答上一层还没确定的问题。
实际构建通常选择 BOARD 与应用目录。BOARD 的名字和 qualifiers 带出配套 SoC、CPU 和板资源，不是任选四个独立开关。
同为 Cortex-M4 只能说明可共享部分架构支持；要换成 HC32 的 UART、时钟和引脚，仍需要 HC32 SoC 与 UYUP 板定义。
MD 6.1.1；6.3.2。

## Slide 6
为什么用 MPS2 / AN386 作对照
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
AN386 是 MPS2 的 Cortex-M4F 目标。官方已经提供板定义、SoC 选择、设备树和可用驱动，hello_world 可直接选它构建。
这让我们保持硬件支持不变，只改变一个自定义组件，容易判断错误来自组件接入还是板移植。
本章可在电脑上完成构建并用 QEMU 观察输出。接着以 HC32 对照同样的接入关系，逐文件移植练习继续在 P012。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
6
Notes: 对应配套正文 6.1.2。
AN386 是 MPS2 的 Cortex-M4F 目标。官方已经提供板定义、SoC 选择、设备树和可用驱动，hello_world 可直接选它构建。
这让我们保持硬件支持不变，只改变一个自定义组件，容易判断错误来自组件接入还是板移植。
本章可在电脑上完成构建并用 QEMU 观察输出。接着以 HC32 对照同样的接入关系，逐文件移植练习继续在 P012。
https://docs.zephyrproject.org/latest/boards/arm/mps2/doc/index.html

## Slide 7
固件还需要源码组件与工具
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
应用 + Zephyr 板/SoC/架构/驱动
外部源码模块：CMSIS / HAL / 普通组件
SDK 编译与链接 → 固件
Zephyr 内核、架构、SoC 和驱动实现系统与硬件支持；外部源码模块补充当前配置需要的接口或实现。
HAL 是硬件抽象层，DDL 是厂商设备驱动库：它们把外设寄存器操作封装成接口。Zephyr 驱动可以调用这些库，也可以直接实现寄存器访问。
Zephyr SDK 在电脑上提供编译器、链接器等工具。它不会替代板支持，也不会因为安装了 SDK 就自动提供某个 HAL 源码。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
7
Notes: 对应配套正文 6.2.1。
Zephyr 内核、架构、SoC 和驱动实现系统与硬件支持；外部源码模块补充当前配置需要的接口或实现。
HAL 是硬件抽象层，DDL 是厂商设备驱动库：它们把外设寄存器操作封装成接口。Zephyr 驱动可以调用这些库，也可以直接实现寄存器访问。
Zephyr SDK 在电脑上提供编译器、链接器等工具。它不会替代板支持，也不会因为安装了 SDK 就自动提供某个 HAL 源码。
west.yml；modules/cmsis_6/CMakeLists.txt；官方 modules 文档。

## Slide 8
CMSIS、CMSDK、SDK 分别是什么
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
CMSIS 是 Arm 的标准软件接口及配套代码。本例使用 CMSIS_6 的 Core 内核头，提供内核寄存器与 NVIC 等接口，最终包含 core_cm4.h。
CMSDK 是本目标若干 Arm 外设接口的名称，例如 CMSDK UART / GPIO。它出现在设备树与驱动名，不表示另一个必装的 SDK。
Zephyr SDK 是电脑端编译工具包。本例 CMSIS 主要以头文件参与，所以没有 CMSIS 的独立 .c 条目，也能构成真实依赖。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
8
Notes: 对应配套正文 6.2.1。
CMSIS 是 Arm 的标准软件接口及配套代码。本例使用 CMSIS_6 的 Core 内核头，提供内核寄存器与 NVIC 等接口，最终包含 core_cm4.h。
CMSDK 是本目标若干 Arm 外设接口的名称，例如 CMSDK UART / GPIO。它出现在设备树与驱动名，不表示另一个必装的 SDK。
Zephyr SDK 是电脑端编译工具包。本例 CMSIS 主要以头文件参与，所以没有 CMSIS 的独立 .c 条目，也能构成真实依赖。
west.yml:130-133；modules/cmsis_6/CMakeLists.txt；soc/arm/mps2/soc.h；cmsis_core_m_defaults.h。

## Slide 9
模块是源码接入契约
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
模块先进入发现范围，再读取 module.yml（当前源码也接受 module.yaml）。无声明时，只有 zephyr/CMakeLists.txt 与 zephyr/Kconfig 同时存在才按旧式模块接入。
CMSIS_6 提供内核头，hal_xhsc 提供华大设备与外设源码，普通模块也可提供业务函数。模块机制相同，适用硬件与贡献内容不同。
west 管理仓库获取与版本。一个项目存在、被识别为模块、功能选中、源文件编译，是需要逐阶段确认的事情。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
9
Notes: 对应配套正文 6.2.2。
模块先进入发现范围，再读取 module.yml（当前源码也接受 module.yaml）。无声明时，只有 zephyr/CMakeLists.txt 与 zephyr/Kconfig 同时存在才按旧式模块接入。
CMSIS_6 提供内核头，hal_xhsc 提供华大设备与外设源码，普通模块也可提供业务函数。模块机制相同，适用硬件与贡献内容不同。
west 管理仓库获取与版本。一个项目存在、被识别为模块、功能选中、源文件编译，是需要逐阶段确认的事情。
MD 6.2.2；https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/modules.html

## Slide 10
目录按职责组织，驱动按硬件实现区分
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
所在位置 | 它回答的问题
include/zephyr/drivers/uart.h | 上层怎样统一使用 UART
drivers/serial/uart_cmsdk_apb.c | CMSDK UART 怎样配置和收发
boards/、soc/、dts/ | 目标采用什么硬件与实例配置
外部 hal_xhsc / hc32_port | 厂商底层与本工程适配怎样分别维护
外设 IP 是芯片里可复用的硬件模块。uart_cmsdk_apb.c 中的 cmsdk_apb 标识一种 UART 实现，不能把它理解成所有 UART 的通用层。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
10
Notes: 目录按职责组织，驱动按硬件实现区分
外设 IP 是芯片里可复用的硬件模块。uart_cmsdk_apb.c 中的 cmsdk_apb 标识一种 UART 实现，不能把它理解成所有 UART 的通用层。
本地源码25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c。MPS2/AN386 与 HC32 对照的职责划分。

## Slide 11
共享范围与源码位置是两个维度
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
共享范围：UART API 跨实现共用；CMSDK 驱动在兼容该 IP 的平台间复用；某块板的地址、连线和默认控制台属于实例配置。
源码位置：这些实现可以由 Zephyr 主仓维护，也可以由树外模块维护。搬到独立仓库不会自动消除芯片耦合，放在树内也不表示所有应用都编译它。
本工程把 HC32 适配与 DDL 分开维护，是为了明确接口和版本边界。源码模块随固件编译链接，不等同于 Linux 的可加载 .ko。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
11
Notes: 共享范围与源码位置是两个维度
共享范围：UART API 跨实现共用；CMSDK 驱动在兼容该 IP 的平台间复用；某块板的地址、连线和默认控制台属于实例配置。
源码位置：这些实现可以由 Zephyr 主仓维护，也可以由树外模块维护。搬到独立仓库不会自动消除芯片耦合，放在树内也不表示所有应用都编译它。
本工程把 HC32 适配与 DDL 分开维护，是为了明确接口和版本边界。源码模块随固件编译链接，不等同于 Linux 的可加载 .ko。
https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/modules.html；树内/树外、硬件共享范围、独立HAL分层是不同轴。

## Slide 12
应用与 BOARD 是两项输入
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
应用 hello_world
BOARD mps2/an386
同一次 Build → zephyr.elf
hello_world 是包含 main.c、CMakeLists.txt 与 prj.conf 的应用，它说明要运行什么业务。
mps2/an386 是板目标，选择硬件平台、CPU、内存和外设描述。同一应用可为不同受支持板生成不同固件。
Build 目录保存这一次应用与板的组合。改用一个应用，不等于创建一块新板；换板也不是把应用复制一遍。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
12
Notes: 对应配套正文 6.3.1。
hello_world 是包含 main.c、CMakeLists.txt 与 prj.conf 的应用，它说明要运行什么业务。
mps2/an386 是板目标，选择硬件平台、CPU、内存和外设描述。同一应用可为不同受支持板生成不同固件。
Build 目录保存这一次应用与板的组合。改用一个应用，不等于创建一块新板；换板也不是把应用复制一遍。
samples/hello_world/CMakeLists.txt；boards/arm/mps2/board.yml。

## Slide 13
应用入口决定本次业务源码
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
cmake_minimum_required(VERSION 3.28.0)
find_package(Zephyr REQUIRED HINTS $ENV{ZEPHYR_BASE})
project(hello_world)
target_sources(app PRIVATE src/main.c)
代码为官方 hello_world 的原有构建入口。应用根中的 CMakeLists 决定加入 main.c；prj.conf 配置功能，可选 overlay 调整本应用硬件使用。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
13
Notes: 对应配套正文 6.3.2。
代码为官方 hello_world 的原有构建入口。应用根中的 CMakeLists 决定加入 main.c；prj.conf 配置功能，可选 overlay 调整本应用硬件使用。
samples/hello_world/CMakeLists.txt；当前 prj.conf 只有注释，接受已有默认配置；MD 6.3.2。

## Slide 14
命令里分别选应用、板和输出
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
west build -b mps2/an386 samples/hello_world \
-d build/learning-tools/p006/hello_world
cmake -S samples/hello_world \
-B build/learning-tools/p006/hello_world-cmake -DBOARD=mps2/an386
west 的应用路径对应 CMake 的 -S；-b 对应 BOARD；-d 对应 -B。本页只对照参数位置，完整环境与命令在后页及附件。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
完整命令：附件 02
14
Notes: 对应配套正文 6.3.2。
west 的应用路径对应 CMake 的 -S；-b 对应 BOARD；-d 对应 -B。本页只对照参数位置，完整环境与命令在后页及附件。
参数位置对照，不把两个命令当作应连续执行的完整单元；02-build-baseline.txt 与 14-baseline-cmake.txt。

## Slide 15
应用与板的组合需要独立目录
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
hello_world + AN386 → hello_world
component_hello + AN386 → component_hello
hello_world + AN385 → hello_world-an385
本章先构建 hello_world + mps2/an386，输出 p006/hello_world；P006 再换成自己的 component_hello 应用，板仍保持不变。
同板换应用时，应用路径与输出一起换成 component_hello；同应用换到 AN385 时，BOARD 与输出换成对应的新组合。
Zephyr 源码根、应用根、模块根和生成目录分别承担不同职责。不能把下载仓库根直接当成唯一应用，也不要混用旧 Build 缓存。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
15
Notes: 对应配套正文 6.3.2。
本章先构建 hello_world + mps2/an386，输出 p006/hello_world；P006 再换成自己的 component_hello 应用，板仍保持不变。
同板换应用时，应用路径与输出一起换成 component_hello；同应用换到 AN385 时，BOARD 与输出换成对应的新组合。
Zephyr 源码根、应用根、模块根和生成目录分别承担不同职责。不能把下载仓库根直接当成唯一应用，也不要混用旧 Build 缓存。
MD 6.3.2；同应用AN385组合只解释用法，本章不额外运行。

## Slide 16
官网示例用 AN385，本教程选 AN386
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
官方 MPS2 Armv7-M 文档的 hello_world 示例明确使用 mps2/an385；它同时把 AN385、AN386、AN500 列为受支持目标。
本教程保留同一个官方 hello_world 应用，另选 mps2/an386，以 Cortex-M4 系统作为 HC32 迁移前的对照。
所以后页命令是本教程选择的应用与板组合。应用、板目标与独立输出三项都明确，不能把它标作官网原样命令。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
16
Notes: 对应配套正文 6.3.3。
官方 MPS2 Armv7-M 文档的 hello_world 示例明确使用 mps2/an385；它同时把 AN385、AN386、AN500 列为受支持目标。
本教程保留同一个官方 hello_world 应用，另选 mps2/an386，以 Cortex-M4 系统作为 HC32 迁移前的对照。
所以后页命令是本教程选择的应用与板组合。应用、板目标与独立输出三项都明确，不能把它标作官网原样命令。
boards/arm/mps2/doc/mps2_armv7m.rst:236-240；MD 6.3.3。

## Slide 17
先建立官方应用的对照构建
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
cd /g/zephyr_practice/zephyr-main
source .venv/Scripts/activate
export ZEPHYR_BASE='G:/zephyr_practice/zephyr-main'
west build -b mps2/an386 samples/hello_world \
-d build/learning-tools/p006/hello_world \
-- -DCMAKE_EXPORT_COMPILE_COMMANDS=ON
在 UCRT64 执行本页完整块。先确认 SDK 与 CMSIS 已准备；本章用独立 p006 输出目录保留这次对照。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
完整命令：附件 02
17
Notes: 对应配套正文 6.3.3。
在 UCRT64 执行本页完整块。先确认 SDK 与 CMSIS 已准备；本章用独立 p006 输出目录保留这次对照。
commands/P005_Windows/build-baseline-west.txt；前提检查 01-check-inputs.txt。

## Slide 18
MPS2 的硬件支持由哪些层组成
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
boards/arm/mps2 + soc/arm/mps2
arch/arm/core/cortex_m + CMSIS_6
drivers：UART / GPIO / pinctrl / SysTick
板层描述内存、外设、引脚与默认配置；SoC 层确定 ARM / Cortex-M4，并提供芯片系列的头文件和接入规则。
架构层实现复位、向量、中断入口和线程上下文；CMSIS 内核头提供 NVIC、SysTick 等内核寄存器与接口。
外设层已有 CMSDK UART / GPIO、MMIO GPIO、pinctrl 和系统计时驱动。硬件抽象职责是完整组合，不要求都装进名为 HAL 的独立库。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
18
Notes: 对应配套正文 6.3.6。
板层描述内存、外设、引脚与默认配置；SoC 层确定 ARM / Cortex-M4，并提供芯片系列的头文件和接入规则。
架构层实现复位、向量、中断入口和线程上下文；CMSIS 内核头提供 NVIC、SysTick 等内核寄存器与接口。
外设层已有 CMSDK UART / GPIO、MMIO GPIO、pinctrl 和系统计时驱动。硬件抽象职责是完整组合，不要求都装进名为 HAL 的独立库。
boards/arm/mps2；soc/arm/mps2；arch/arm/core/cortex_m；drivers；本次 compile_commands.json。

## Slide 19
Arm 确实提供独立 BSP / Pack
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
Arm Keil 官方有 V2M-MPS2_CMx_BSP，包含 Board Support 与 Device Support；MPS2 不是没有厂商支持包。
另一件事是：当前 Zephyr 的 mps2/an386 是否用到它。此构建走 Zephyr 自有板、SoC、架构与驱动，再引用 CMSIS_6。
本次清单和编译输入未直接使用该 BSP Pack。因此不把下载 Pack 列为必做，也不能据此声称所有 MPS2 开发方式都不需要它。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
19
Notes: 对应配套正文 6.3.6。
Arm Keil 官方有 V2M-MPS2_CMx_BSP，包含 Board Support 与 Device Support；MPS2 不是没有厂商支持包。
另一件事是：当前 Zephyr 的 mps2/an386 是否用到它。此构建走 Zephyr 自有板、SoC、架构与驱动，再引用 CMSIS_6。
本次清单和编译输入未直接使用该 BSP Pack。因此不把下载 Pack 列为必做，也不能据此声称所有 MPS2 开发方式都不需要它。
https://www.keil.arm.com/packs/v2m-mps2_cmx_bsp-keil/boards/；https://www.keil.com/boards2/arm/v2m_mps2/；本次 west.yml 与 compile_commands.json。

## Slide 20
从 BOARD 进入 CPU 架构支持
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
mps2/an386 → board.yml / Kconfig.mps2
SOC_AN386 → ARM / CPU_CORTEX_M4
arch/arm/core/cortex_m → 启动与上下文
BOARD 的 mps2 部分找到板定义，an386 选中对应 SoC；板 Kconfig 进而选择 SOC_AN386。
MPS2 的 SoC Kconfig 选择 ARM、Cortex-M4、MPU 与 VFP。架构 CMake 据此进入 Cortex-M 目录。
所以 reset.S、vector_table.S、thread.c 等实现已被选入。应用不需要另写一套启动文件；这些文件也不是 SDK 生成的。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
20
Notes: 对应配套正文 6.3.4。
BOARD 的 mps2 部分找到板定义，an386 选中对应 SoC；板 Kconfig 进而选择 SOC_AN386。
MPS2 的 SoC Kconfig 选择 ARM、Cortex-M4、MPU 与 VFP。架构 CMake 据此进入 Cortex-M 目录。
所以 reset.S、vector_table.S、thread.c 等实现已被选入。应用不需要另写一套启动文件；这些文件也不是 SDK 生成的。
boards/arm/mps2/Kconfig.mps2；soc/arm/mps2/Kconfig；arch/arm/core/cortex_m/CMakeLists.txt。

## Slide 21
NVIC、节拍、内存和时钟也有来源
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
Cortex-M 的 irq_manage.c 调用 CMSIS 的 NVIC_EnableIRQ / NVIC_SetPriority 等接口，连接 Zephyr 中断管理和内核寄存器。
CONFIG_CORTEX_M_SYSTICK 选择 cortex_m_systick.c 提供系统节拍。板 DTS 定义 Flash、SRAM 和 25 MHz 固定时钟节点，链接布局按这些输入形成。
这些职责分别位于架构、CMSIS、计时驱动和板描述中。不要看到 soc.c 就猜它完成所有时钟初始化；该文件还含其他 MPS2 变体共用代码。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
21
Notes: 对应配套正文 6.3.6。
Cortex-M 的 irq_manage.c 调用 CMSIS 的 NVIC_EnableIRQ / NVIC_SetPriority 等接口，连接 Zephyr 中断管理和内核寄存器。
CONFIG_CORTEX_M_SYSTICK 选择 cortex_m_systick.c 提供系统节拍。板 DTS 定义 Flash、SRAM 和 25 MHz 固定时钟节点，链接布局按这些输入形成。
这些职责分别位于架构、CMSIS、计时驱动和板描述中。不要看到 soc.c 就猜它完成所有时钟初始化；该文件还含其他 MPS2 变体共用代码。
arch/arm/core/cortex_m/irq_manage.c；drivers/timer/CMakeLists.txt；boards/arm/mps2/mps2_base.dtsi；soc/arm/mps2/soc.c。

## Slide 22
设备树说明 UART 在哪里
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
uart0: uart@40004000 {
compatible = "arm,cmsdk-uart";
reg = <0x40004000 0x1000>;
current-speed = <115200>;
};
板的 chosen 已把 console 指向 uart0。这段原文件摘录说明接口种类、地址和波特率，只读理解即可。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
22
Notes: 对应配套正文 6.3.5。
板的 chosen 已把 console 指向 uart0。这段原文件摘录说明接口种类、地址和波特率，只读理解即可。
boards/arm/mps2/mps2_base.dtsi；完整上下文见 MD 6.3.5；dts/bindings/serial/arm,cmsdk-uart.yaml。

## Slide 23
同一种 UART，用不同配置服务不同平台
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
UART0 配置 | MPS2 | MPS3 的本例配置
compatible | arm,cmsdk-uart | arm,cmsdk-uart
reg 基地址 | 0x40004000 | 0x09303000
TX / RX 中断号 | 1 / 0 | 34 / 33
同一 IP 复用寄存器操作，各实例保存自己的地址和中断。寄存器语义不同的外设仍需对应驱动，设备树不能生成操作算法。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
23
Notes: 同一种 UART，用不同配置服务不同平台
同一 IP 复用寄存器操作，各实例保存自己的地址和中断。寄存器语义不同的外设仍需对应驱动，设备树不能生成操作算法。
boards/arm/mps2/mps2_base.dtsi:116；boards/arm/mps3/mps3_common_soc_peripheral.dtsi:160；https://docs.kernel.org/devicetree/usage-model.html。

## Slide 24
Kconfig 文件沿入口读取，不按目录自动生效
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
顶层 Kconfig 进入 Kconfig.zephyr，再由 drivers/Kconfig 读取串口 Kconfig。串口文件明确写出 rsource "Kconfig.cmsdk_apb"，才读入这个实现的声明。
source 按 Kconfig 的源码根规则定位，rsource 相对当前 Kconfig 文件定位。本例逐条列出驱动配置入口，不会自动扫描目录里新增的 Kconfig 文件。
新增私有驱动时，既要让它的 Kconfig 声明可达，也要让后面的 CMake 选源规则可达；只复制文件或只写 prj.conf 都不完整。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
24
Notes: Kconfig 文件沿入口读取，不按目录自动生效
顶层 Kconfig 进入 Kconfig.zephyr，再由 drivers/Kconfig 读取串口 Kconfig。串口文件明确写出 rsource "Kconfig.cmsdk_apb"，才读入这个实现的声明。
source 按 Kconfig 的源码根规则定位，rsource 相对当前 Kconfig 文件定位。本例逐条列出驱动配置入口，不会自动扫描目录里新增的 Kconfig 文件。
新增私有驱动时，既要让它的 Kconfig 声明可达，也要让后面的 CMake 选源规则可达；只复制文件或只写 prj.conf 都不完整。
源码：Kconfig、Kconfig.zephyr、drivers/Kconfig、drivers/serial/Kconfig；https://docs.zephyrproject.org/latest/build/kconfig/extensions.html。

## Slide 25
一个 Kconfig 符号怎样成为可选实现
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
config UART_CMSDK_APB
bool "ARM CMSDK APB UART driver"
default y
depends on DT_HAS_ARM_CMSDK_UART_ENABLED
config 声明名不带 CONFIG_。bool 表示开关；default y 只在依赖满足等条件下提供默认值。depends on 限制可选条件，不是负责下载或编译。
DT_HAS_ARM_CMSDK_UART_ENABLED 来自设备树支持的 Kconfig 生成规则。最终值由启用节点及配置求值决定，不能在 prj.conf 强设来绕过缺失硬件。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
25
Notes: 一个 Kconfig 符号怎样成为可选实现
config 声明名不带 CONFIG_。bool 表示开关；default y 只在依赖满足等条件下提供默认值。depends on 限制可选条件，不是负责下载或编译。
DT_HAS_ARM_CMSDK_UART_ENABLED 来自设备树支持的 Kconfig 生成规则。最终值由启用节点及配置求值决定，不能在 prj.conf 强设来绕过缺失硬件。
drivers/serial/Kconfig.cmsdk_apb 只读节选；外层 SERIAL 条件同样生效。DT_HAS 符号由生成Kconfig.dts及dt_compat_enabled求值，不能误称所有符号直接写y。select SERIAL_HAS_DRIVER等见下一页。

## Slide 26
default、depends on 与 select 不做同一件事
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
depends on 给当前符号设置前提。default 是没有显式覆盖时的候选值，仍受依赖约束；最终结果应检查 .config，不能只看声明里的 default y。
select 是反向依赖，当前驱动选中后推动另一个符号启用。本例声明串口驱动能力并选择 PINCTRL；它不是添加源文件的命令。
select 可能绕过被选择符号自身的依赖，不能拿它作为“缺什么就强制开启”的办法。新增驱动要把硬件前提、能力声明和编译规则分别写清。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
26
Notes: default、depends on 与 select 不做同一件事
depends on 给当前符号设置前提。default 是没有显式覆盖时的候选值，仍受依赖约束；最终结果应检查 .config，不能只看声明里的 default y。
select 是反向依赖，当前驱动选中后推动另一个符号启用。本例声明串口驱动能力并选择 PINCTRL；它不是添加源文件的命令。
select 可能绕过被选择符号自身的依赖，不能拿它作为“缺什么就强制开启”的办法。新增驱动要把硬件前提、能力声明和编译规则分别写清。
drivers/serial/Kconfig.cmsdk_apb；https://docs.zephyrproject.org/latest/build/kconfig/tips.html。本例select SERIAL_HAS_DRIVER、SERIAL_SUPPORT_INTERRUPT、PINCTRL。

## Slide 27
板 defconfig、应用配置与默认规则如何合并
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
mps2_an386_defconfig 是板的配置赋值片段，包含 CONFIG_SERIAL=y、CONFIG_UART_CONSOLE=y。应用 prj.conf 再提出本应用需要的功能。
Kconfig.defconfig 使用 Kconfig 语法补充条件默认值。MPS2 在 SERIAL 开启时给 UART_INTERRUPT_DRIVEN 默认 y，它与 xxx_defconfig 不是同一种文件。
配置片段按构建规则合并后仍要经过依赖求值。合法的应用赋值可覆盖板默认；新增驱动的符号、依赖和选源规则仍必须事先存在。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
27
Notes: 板 defconfig、应用配置与默认规则如何合并
mps2_an386_defconfig 是板的配置赋值片段，包含 CONFIG_SERIAL=y、CONFIG_UART_CONSOLE=y。应用 prj.conf 再提出本应用需要的功能。
Kconfig.defconfig 使用 Kconfig 语法补充条件默认值。MPS2 在 SERIAL 开启时给 UART_INTERRUPT_DRIVEN 默认 y，它与 xxx_defconfig 不是同一种文件。
配置片段按构建规则合并后仍要经过依赖求值。合法的应用赋值可覆盖板默认；新增驱动的符号、依赖和选源规则仍必须事先存在。
boards/arm/mps2/mps2_an386_defconfig；boards/arm/mps2/Kconfig.defconfig；samples/hello_world/prj.conf只有注释；cmake/modules/kconfig.cmake合并顺序。

## Slide 28
同一个开关在三个文件中的写法
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
# Kconfig 中声明（名称没有 CONFIG_ 前缀）
config UART_CMSDK_APB
# .config 中保存最终值
CONFIG_UART_CMSDK_APB=y
/* autoconf.h 中供 C 预处理使用 */
#define CONFIG_UART_CMSDK_APB 1
声明、最终配置和 C 宏是三个表示形式。bool 关闭时，.config 通常记录未启用，autoconf.h 则不定义对应宏；不能用 #ifdef 测试一个手写为 0 的宏是否开启。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
28
Notes: 同一个开关在三个文件中的写法
声明、最终配置和 C 宏是三个表示形式。bool 关闭时，.config 通常记录未启用，autoconf.h 则不定义对应宏；不能用 #ifdef 测试一个手写为 0 的宏是否开启。
当前MPS2配置与生成autoconf.h核对。片段分别来自不同语法文件，只读对照，不能作为一个脚本执行。

## Slide 29
最终配置分别交给 CMake 和 C 编译器
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
板默认配置、应用 prj.conf 等输入参与 Kconfig 求值，生成 build/zephyr/.config，以及 include/generated/zephyr/autoconf.h。不要直接修改生成文件。
CMake 的 import_kconfig 读取 .config，把 CONFIG_UART_CMSDK_APB 等变成 CMake 变量，供选目录、选源文件使用。
GNU 编译命令通过 -imacros 提供 autoconf.h。C 源码里的 #ifdef CONFIG_* 读取的是这些预处理定义；CMake 变量本身不会直接进入 C 语言。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
29
Notes: 最终配置分别交给 CMake 和 C 编译器
板默认配置、应用 prj.conf 等输入参与 Kconfig 求值，生成 build/zephyr/.config，以及 include/generated/zephyr/autoconf.h。不要直接修改生成文件。
CMake 的 import_kconfig 读取 .config，把 CONFIG_UART_CMSDK_APB 等变成 CMake 变量，供选目录、选源文件使用。
GNU 编译命令通过 -imacros 提供 autoconf.h。C 源码里的 #ifdef CONFIG_* 读取的是这些预处理定义；CMake 变量本身不会直接进入 C 语言。
cmake/modules/kconfig.cmake:541 import_kconfig；根CMakeLists.txt使用AUTOCONF_H和compiler imacros属性；当前GNU构建compile_commands.json有-imacros。路径中的include位于build/zephyr下。

## Slide 30
父目录决定是否进入串口的 CMake
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
# drivers/CMakeLists.txt，只读源码
add_subdirectory_ifdef(CONFIG_SERIAL serial)
# drivers/serial/CMakeLists.txt，只读源码
zephyr_library_sources_ifdef(
CONFIG_UART_CMSDK_APB uart_cmsdk_apb.c)
先有父目录的 add_subdirectory，子目录的 CMakeLists.txt 才执行。这里 CONFIG_SERIAL 决定进入 serial；它不是看到 drivers/serial 目录就自动编译。
进入串口目录后，各条 zephyr_library_sources_ifdef 再按具体驱动符号添加对应 .c。公共入口与硬件实现的选择分两层。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
30
Notes: 父目录决定是否进入串口的 CMake
先有父目录的 add_subdirectory，子目录的 CMakeLists.txt 才执行。这里 CONFIG_SERIAL 决定进入 serial；它不是看到 drivers/serial 目录就自动编译。
进入串口目录后，各条 zephyr_library_sources_ifdef 再按具体驱动符号添加对应 .c。公共入口与硬件实现的选择分两层。
drivers/CMakeLists.txt:95；drivers/serial/CMakeLists.txt:36；cmake/modules/extensions.cmake zephyr_library_sources_ifdef。

## Slide 31
从硬件描述选到真正的源文件
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
zephyr_library_sources_ifdef(
CONFIG_UART_CMSDK_APB uart_cmsdk_apb.c
)
启用的 arm,cmsdk-uart 节点使驱动依赖满足；UART_CMSDK_APB 默认开启，这段原有 CMake 规则把实现加入编译。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
31
Notes: 对应配套正文 6.3.5。
启用的 arm,cmsdk-uart 节点使驱动依赖满足；UART_CMSDK_APB 默认开启，这段原有 CMake 规则把实现加入编译。
drivers/serial/Kconfig.cmsdk_apb；drivers/serial/CMakeLists.txt:36。

## Slide 32
选源、裁剪函数、创建设备实例分别判断
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
控制方式 | 输入 | 实际效果
CMake 条件选源 | CONFIG_UART_CMSDK_APB | 选中驱动源文件
C 预处理 #ifdef | CONFIG_UART_INTERRUPT_DRIVEN | 保留中断代码
设备树实例宏 | 匹配且启用的节点 | 生成对应设备实例
驱动 .c 被编译，不等于所有条件分支都存在，也不等于会创建一个没有启用节点的设备。排错时要先判断自己卡在哪一层。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
32
Notes: 选源、裁剪函数、创建设备实例分别判断
驱动 .c 被编译，不等于所有条件分支都存在，也不等于会创建一个没有启用节点的设备。排错时要先判断自己卡在哪一层。
uart_cmsdk_apb.c:161、469、548；Kconfig与CMake负责选源，C预处理负责源内部，DT实例宏负责重复展开设备定义。 设备树实例宏具体为 DT_INST_FOREACH_STATUS_OKAY。

## Slide 33
CONFIG 宏与 DT 宏从不同规则进入源码
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
/* 说明片段：局部宏与 Zephyr 头文件 */
#define DT_DRV_COMPAT arm_cmsdk_uart
#include <zephyr/device.h>
CONFIG_* 来自 Kconfig 的生成头。DT_INST_* 由 Zephyr 设备树头文件提供，并使用 devicetree_generated.h 中的数据展开。
DT_DRV_COMPAT 是当前驱动源文件主动定义的宏：把 arm,cmsdk-uart 写成 C 标识符 arm_cmsdk_uart，限定后续实例宏所指的硬件类型。
这个局部宏不能代替 CONFIG_*，也不会自动为本目录所有文件定义。文件夹名、文件名前缀都不会产生这种匹配关系。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
33
Notes: CONFIG 宏与 DT 宏从不同规则进入源码
CONFIG_* 来自 Kconfig 的生成头。DT_INST_* 由 Zephyr 设备树头文件提供，并使用 devicetree_generated.h 中的数据展开。
DT_DRV_COMPAT 是当前驱动源文件主动定义的宏：把 arm,cmsdk-uart 写成 C 标识符 arm_cmsdk_uart，限定后续实例宏所指的硬件类型。
这个局部宏不能代替 CONFIG_*，也不会自动为本目录所有文件定义。文件夹名、文件名前缀都不会产生这种匹配关系。
该代码是宏与头文件引入的说明片段；实际uart_cmsdk_apb.c通过所包含的Zephyr头链取得device/devicetree宏，不能称原文件紧接着直接include device.h。device.h→devicetree.h→生成头。

## Slide 34
设备实例把板配置交给共享驱动
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
/* 源码节选：每个实例拥有自己的配置 */
.uart = (volatile struct uart_cmsdk_apb *)
DT_INST_REG_ADDR(n),
.sys_clk_freq = DT_INST_PROP_BY_PHANDLE(
n, clocks, clock_frequency),
DT_INST_REG_ADDR(n) 提供第 n 个匹配实例的基地址；DT_INST_PROP 取得该实例的属性。驱动把它们写入各自 config/data，而不是改写一份 MPS2 私有收发代码。
实例编号由生成规则决定，不能简单等同于节点标签 uart0。上层用设备树节点取得对应设备对象。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
34
Notes: 设备实例把板配置交给共享驱动
DT_INST_REG_ADDR(n) 提供第 n 个匹配实例的基地址；DT_INST_PROP 取得该实例的属性。驱动把它们写入各自 config/data，而不是改写一份 MPS2 私有收发代码。
实例编号由生成规则决定，不能简单等同于节点标签 uart0。上层用设备树节点取得对应设备对象。
uart_cmsdk_apb.c CMSDK_UART_INIT(n):514–523；驱动的sys_clk_freq存配置，baud_rate存data；DT_INST编号不是硬件编号。

## Slide 35
注册设备时同时连接配置、初始化和操作表
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
/* CMSDK 驱动原有操作表节选 */
static DEVICE_API(uart, uart_cmsdk_apb_driver_api) = {
.poll_in = uart_cmsdk_apb_poll_in,
.poll_out = uart_cmsdk_apb_poll_out,
/* 其他操作省略 */
};
DEVICE_DT_INST_DEFINE 为当前实例关联 config、可变 data、初始化函数与 API 表，并记录初始化等级。启动时按规则初始化，运行时再通过设备对象使用。
上方操作表把标准 poll_out 槽位指向 CMSDK 实现。同一接口可以对应 HC32 的另一张操作表，不需要把所有芯片写进一个收发函数。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
35
Notes: 注册设备时同时连接配置、初始化和操作表
DEVICE_DT_INST_DEFINE 为当前实例关联 config、可变 data、初始化函数与 API 表，并记录初始化等级。启动时按规则初始化，运行时再通过设备对象使用。
上方操作表把标准 poll_out 槽位指向 CMSDK 实现。同一接口可以对应 HC32 的另一张操作表，不需要把所有芯片写进一个收发函数。
uart_cmsdk_apb.c:466 DEVICE_API；544 DEVICE_DT_INST_DEFINE；include/zephyr/device.h。说明片段不是要求读者复制创建新驱动。

## Slide 36
运行时按设备对象找到具体外设实现
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
UART 标准接口
设备的 API 表
CMSDK 回调
该实例的寄存器
uart_poll_out(dev, c) 从设备操作表找到 poll_out 回调。CMSDK 实现通过 dev->config 取得基地址，等待状态位后写数据寄存器。
设备树解决实例参数，设备模型解决接口分派，外设驱动解决操作语义。函数最后访问寄存器，并不意味着前面的两层不存在。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
36
Notes: 运行时按设备对象找到具体外设实现
uart_poll_out(dev, c) 从设备操作表找到 poll_out 回调。CMSDK 实现通过 dev->config 取得基地址，等待状态位后写数据寄存器。
设备树解决实例参数，设备模型解决接口分派，外设驱动解决操作语义。函数最后访问寄存器，并不意味着前面的两层不存在。
include/zephyr/drivers/uart/uart_internal.h z_impl_uart_poll_out；uart_cmsdk_apb.c uart_cmsdk_apb_poll_out。

## Slide 37
硬件访问已在 Zephyr 驱动中实现
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
console 通过 uart_poll_out() 调用设备 API，最终进入 uart_cmsdk_apb_poll_out()。驱动等待发送状态位，再向 UART data 寄存器写字符。
uart_cmsdk_apb.c 已定义寄存器结构，并用 DT_INST_REG_ADDR 取设备树地址。GPIO 的 CMSDK 驱动也在树内直接读写端口寄存器。
本例没有把这些外设操作另外抽成独立裸机库。共享的是 CMSDK IP 实现，板级配置来自设备树；是否复用厂商 DDL 是另一项工程选择。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
37
Notes: 对应配套正文 6.3.6。
console 通过 uart_poll_out() 调用设备 API，最终进入 uart_cmsdk_apb_poll_out()。驱动等待发送状态位，再向 UART data 寄存器写字符。
uart_cmsdk_apb.c 已定义寄存器结构，并用 DT_INST_REG_ADDR 取设备树地址。GPIO 的 CMSDK 驱动也在树内直接读写端口寄存器。
因此本目标有硬件抽象实现；只是它不依赖另下一个 MPS2 HAL / DDL 包。HAL 是职责，DDL 是部分厂商的库名，不能据名称推断依赖。
drivers/console/uart_console.c；drivers/serial/uart_cmsdk_apb.c；drivers/gpio/gpio_cmsdk_ahb.c。

## Slide 38
共享驱动中的 SoC 特例仍需单独审查
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
当前 CMSDK UART 驱动确有 BEETLE 系列专用时钟处理分支。因此“多个平台共享”不等于实现已经完全没有 SoC 耦合。
支持新硬件时先判断差异：地址、IRQ和连接可用设备树表达；时钟、引脚交给相应子系统；寄存器行为差异需要变体数据或专用实现。
是否移到树外属于维护选择。真正要审查的是接口和依赖边界、特例范围与验证覆盖，不能只用目录有没有芯片名判断。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
38
Notes: 共享驱动中的 SoC 特例仍需单独审查
当前 CMSDK UART 驱动确有 BEETLE 系列专用时钟处理分支。因此“多个平台共享”不等于实现已经完全没有 SoC 耦合。
支持新硬件时先判断差异：地址、IRQ和连接可用设备树表达；时钟、引脚交给相应子系统；寄存器行为差异需要变体数据或专用实现。
是否移到树外属于维护选择。真正要审查的是接口和依赖边界、特例范围与验证覆盖，不能只用目录有没有芯片名判断。
uart_cmsdk_apb.c:139–152 CONFIG_CLOCK_CONTROL和CONFIG_SOC_SERIES_BEETLE；本文不修改上游驱动。

## Slide 39
板支持、编译进入、实际使用要分清
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
本例编译清单含 UART、CMSDK GPIO、MMIO GPIO、pinctrl 与 SysTick。GPIO 默认开启，所以会编译；hello_world 的业务仍只是输出问候。
板还描述 I²C、看门狗、以太网等接口，相应 Zephyr 驱动存在。支持某功能不表示当前应用已经启用它，本次也不能据此宣称所有外设都经过运行验证。
先看板支持范围，再看最终 .config / DTS，最后看实际源文件与运行结果。只有模块目录存在，不能证明某段代码进入了固件或执行过。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
39
Notes: 对应配套正文 6.3.6。
本例编译清单含 UART、CMSDK GPIO、MMIO GPIO、pinctrl 与 SysTick。GPIO 默认开启，所以会编译；hello_world 的业务仍只是输出问候。
板还描述 I²C、看门狗、以太网等接口，相应 Zephyr 驱动存在。支持某功能不表示当前应用已经启用它，本次也不能据此宣称所有外设都经过运行验证。
先看板支持范围，再看最终 .config / DTS，最后看实际源文件与运行结果。只有模块目录存在，不能证明某段代码进入了固件或执行过。
boards/arm/mps2/mps2_defconfig；mps2_base.dtsi；实际 compile_commands.json；官方 MPS2 Supported Features。

## Slide 40
用同一次产物反查代码来源
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
.config 记录本次选择的板、SoC、CPU 和驱动开关；zephyr.dts 记录合成后的硬件资源与 console 绑定。
compile_commands.json 给出每个选入编译的源及参数。找到 UART / GPIO / 架构文件，再找 CMSIS/Core/Include，才能说明实际输入。
请读取刚生成的 p006/hello_world 目录。旧构建或另一个 BOARD 的记录不能用来证明这一次的选择。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
完整命令：附件 10
40
Notes: 对应配套正文 6.3.7。
.config 记录本次选择的板、SoC、CPU 和驱动开关；zephyr.dts 记录合成后的硬件资源与 console 绑定。
compile_commands.json 给出每个选入编译的源及参数。找到 UART / GPIO / 架构文件，再找 CMSIS/Core/Include，才能说明实际输入。
请读取刚生成的 p006/hello_world 目录。旧构建或另一个 BOARD 的记录不能用来证明这一次的选择。
commands/P005_Windows/trace-baseline-build.txt；build/learning-tools/p006/hello_world。

## Slide 41
主仓接入规则不是外部源码包
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
主仓：modules/cmsis_6 接入规则
外部：modules/hal/cmsis_6 原始头文件
规则读取外部目录 → 编译 include
zephyr-main/modules/cmsis_6 保存 Zephyr 怎样使用 CMSIS 的接入规则；真正 Arm 头文件位于工作区根 modules/hal/cmsis_6。
外部 module.yml 的 cmake-ext / kconfig-ext 表示使用 Zephyr 一侧规则。当前模块目录变量仍指向原始包，因此规则能找到 CMSIS/Core/Include。
只下载 Zephyr、看到主仓有 modules/cmsis_6，不代表已经取到完整 CMSIS。两个目录名相近，来源和版本责任必须分开判断。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
41
Notes: 对应配套正文 6.4.2。
zephyr-main/modules/cmsis_6 保存 Zephyr 怎样使用 CMSIS 的接入规则；真正 Arm 头文件位于工作区根 modules/hal/cmsis_6。
外部 module.yml 的 cmake-ext / kconfig-ext 表示使用 Zephyr 一侧规则。当前模块目录变量仍指向原始包，因此规则能找到 CMSIS/Core/Include。
只下载 Zephyr、看到主仓有 modules/cmsis_6，不代表已经取到完整 CMSIS。两个目录名相近，来源和版本责任必须分开判断。
外部 zephyr/module.yml；主仓 modules/cmsis_6/CMakeLists.txt；MD 6.4.2。

## Slide 42
按当前清单获取 CMSIS_6
P005 · 工程组织、配置与驱动模型
cd /g/zephyr_practice/zephyr-main
source .venv/Scripts/activate
west list cmsis_6 -f '{url} {revision} {abspath}' && \
west update cmsis_6 && \
test -f ../modules/hal/cmsis_6/CMSIS/Core/Include/core_cm4.h
仅缺包时在 UCRT64 执行。west list 显示当前来源、固定版本和落点，update 才下载；准备完成的环境跳过这一步。
完整解释与操作：配套 Markdown P005
完整命令：附件 15
42
Notes: 对应配套正文 6.4.1—6.4.3。
仅缺包时在 UCRT64 执行。west list 显示当前来源、固定版本和落点，update 才下载；准备完成的环境跳过这一步。
15-fetch-cmsis-if-missing.txt；本清单 revision=1c1840af7a7e757d6e2fec3ddb0e5ce0dfcc93c8；不会按BOARD求解全部依赖。