## Slide 1
P011
CMake缓存与构建排错
Windows x64 UCRT64 实操教程
主讲人：lizhaojun
Notes: 承接 P002 主机工具与 Python。本章建立 Zephyr CMake 接口的共同模型：输入由谁读取、默认如何工作、保存在哪里，以及何时需要覆盖。后续 P003—P012 回顾各自接口，并讲解本模块的结构与完整实验。
配套正文：learning/P01_zephyr_make_project/P011_Zephyr应用构建_Windows.md。
源码依据：Zephyr cmake/modules/FindZephyr-sdk.cmake、FindHostTools.cmake、FindTargetTools.cmake、zephyr_module.cmake 与 extensions.cmake；SDK 1.0.1 的 cmake 包。
主讲人：lizhaojun。

## Slide 2
同一构建目录为何记住旧选择
11.1—11.3 · 缓存与排错
沿用 P008 的 cmake-demo，先只读缓存，再改一项日志输入。
区分缓存、生成规则、固件产物，以及 shell 与用户注册表。
遇到错误按阶段排查，不把重新 init 或全量下载当作通用修复。
读取状态
→
可撤销修改
→
选择重配方式
→
核对结果
依据：doc/build/cmake/index.rst
配套正文 · 11.1—11.3
2
阅读标色： 变量 / 参数 文件 / 路径 接口函数 终端命令
Notes: 对应正文：P011_CMake缓存与构建排错_Windows.md
11.1—11.3 · 缓存与排错
沿用 P008 的 cmake-demo，先只读缓存，再改一项日志输入。
区分缓存、生成规则、固件产物，以及 shell 与用户注册表。
遇到错误按阶段排查，不把重新 init 或全量下载当作通用修复。
依据：https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake/index.html
本机原件：doc/build/cmake/index.rst
命令供读者执行；本轮文稿整理未在 G 盘代执行实验。

## Slide 3
已经能编译的工程，为何又找不到组件
11.1 · 从当前任务理解工程组织
沿用成功的 hello_world 工程。现在改变 SDK 或模块路径，却发现构建仍使用旧位置——先检查这一次配置保存了什么。
本册把应用输入、终端环境和构建缓存对应起来。每次只改变一个输入，观察配置日志和生成记录。
据此判断该补源码、改发现路径还是启用功能；换板目标时另建输出目录。
完整解释与操作：配套 Markdown 11.1
3
Notes: 对应配套正文 11.1。
沿用成功的 hello_world 工程。现在改变 SDK 或模块路径，却发现构建仍使用旧位置——先检查这一次配置保存了什么。
本册把应用输入、终端环境和构建缓存对应起来。每次只改变一个输入，观察配置日志和生成记录。
据此判断该补源码、改发现路径还是启用功能；换板目标时另建输出目录。

## Slide 4
Debug 与 Release 在 Zephyr 中的边界
11.1 · 配置类型与缓存边界
普通 CMake 的单配置工程常在配置时设置 CMAKE_BUILD_TYPE。
多配置生成器通常在构建时用 --config 选择配置。
本系列使用 Ninja。Zephyr 的优化主要由 Kconfig 决定，
如 CONFIG_DEBUG_OPTIMIZATIONS 与 CONFIG_SIZE_OPTIMIZATIONS。
单独传 Debug 不等于完成 Zephyr 调试优化配置。
核对 zephyr/.config 与实际编译参数。
cmake --install 是项目安装操作，也不等于烧录固件。
官方说明：CMake 构建类型说明
源码定位：CMakeLists.txt
配套正文
4
Notes: 对应正文：P008_Zephyr应用构建_Windows.md#cmake-build-command
11.1 · 配置类型与缓存边界
普通 CMake 的单配置工程常在配置时设置 CMAKE_BUILD_TYPE。
多配置生成器通常在构建时用 --config 选择配置。
本系列使用 Ninja。Zephyr 的优化主要由 Kconfig 决定，
如 CONFIG_DEBUG_OPTIMIZATIONS 与 CONFIG_SIZE_OPTIMIZATIONS。
单独传 Debug 不等于完成 Zephyr 调试优化配置。
核对 zephyr/.config 与实际编译参数。
cmake --install 是项目安装操作，也不等于烧录固件。
官方说明：https://cmake.org/cmake/help/latest/variable/CMAKE_BUILD_TYPE.html
固定源码依据：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/CMakeLists.txt
命令前提：Windows UCRT64，G:/zephyr_practice/zephyr-main。配置和构建操作须先完成 P003—P005 并完成 P008 首次构建检查。应用、板与依赖均使用已有内容，本节只新增单独的构建输出目录。

## Slide 5
输入值保存在哪一层
11.1.1 · ④ 保存与组合
export：当前终端及之后启动的子进程环境。
-D：所选 -B 构建目录的 CMakeCache.txt。
set：CMake 普通作用域；带 CACHE 才涉及缓存。
用户预设：读者保存参数组合，选择 --preset 时读取。
SDK 注册：当前用户的包位置候选，跨终端保留。
关闭终端不会删除缓存，激活 .venv 不会重新选择 SDK。
官方说明：CMake 变量与作用域
实现定位：cmake/modules/extensions.cmake · 4088 行附近
配套正文
5
Notes: 配套正文：P011_CMake缓存与构建排错_Windows.md#section-11-1-1
11.1.1 · ④ 保存与组合
export：当前终端及之后启动的子进程环境。
-D：所选 -B 构建目录的 CMakeCache.txt。
set：CMake 普通作用域；带 CACHE 才涉及缓存。
用户预设：读者保存参数组合，选择 --preset 时读取。
SDK 注册：当前用户的包位置候选，跨终端保留。
关闭终端不会删除缓存，激活 .venv 不会重新选择 SDK。
讲解展开：
### 11.1.1\_同一个名字为什么会有不同的保存范围
现在才讨论范围，是因为已经知道 BOARD、SDK 根和模块列表各自交给谁。以固定 SDK 根为例，Bash 的 `export` 把值放进当前进程环境，后续启动的 CMake 可以读取；命令行 `-D` 把值交给某一个构建目录的 CMake 缓存；CMake 文件中的 `set` 默认创建普通变量。这三种容器互相独立。
| 选择方式 | 保存在哪里 | 对哪些操作有效 | 改变或退出的方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前 Bash `export` | 当前终端及后续子进程的环境 | 由这个终端启动、且会读取该环境的程序 | 当前终端 `unset` 或关闭；已经形成的构建缓存仍存在 |
| CMake `-D` | 对应 `-B` 目录的 `CMakeCache.txt` | 这个构建目录后续配置 | 对允许变更的项重传；换板/工具组合优先用新构建目录 |
| CMake `set` | 普通变量作用域；带 CACHE 时涉及缓存 | 当前执行的目录/函数等作用域 | 修改定义者；普通 set 不自动成为全局永久设置 |
| `CMakeUserPresets.json` | 应用旁由读者自行创建的用户文件 | 选择相应 `cmake --preset` 时 | 修改所选预设；存在文件时合并，不覆盖个人配置 |
| SDK 包注册 | 当前用户的 CMake 包位置记录 | 使用包搜索的工程 | SDK 移动后重新注册并核对实际发现结果 |
预设属于 CMake 功能，是保存参数组合的方式，不是另一套 Zephyr 工具链。`.venv` 解决 Python 包隔离，不能称为 SDK 的永久工程配置；本系列不修改自动生成的 activate 脚本来暗中固定 SDK。依据：[CMake 变量读取规则](https://cmake.org/cmake/help/latest/manual/cmake-language.7.html#variables)（原件 `CMake 变量与作用域`）；[CMake 工程预设](https://cmake.org/cmake/help/latest/manual/cmake-presets.7.html)（原件 `CMakePresets.json / CMakeUserPresets.json`）；[SDK 输入与默认查找分支](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/FindZephyr-sdk.cmake#L44)（原件 `cmake/modules/FindZephyr-sdk.cmake`，第 44 行附近）。
<a id="section-11-1-2"></a>
官方说明：https://cmake.org/cmake/help/latest/manual/cmake-language.7.html#variables
仓库原件：https://cmake.org/cmake/help/latest/manual/cmake-language.7.html#variables
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/extensions.cmake#L4088
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 6
配置缓存、任务规则与编译产物
11.1.1.1 · ④ 保存与复用
CMakeCache.txt 保存配置值，build.ninja 描述执行规则。
对象文件与 zephyr.elf 是执行结果，不能与配置缓存混为一谈。
第二次配置同一 -B 时，CMake 读取已有缓存再生成规则。
配置输入
→
CMake
→
build.ninja
→
Ninja
→
zephyr.elf
CMakeCache.txt
配置值
↕
写回 / 下次配置读取
官方说明：CMake 官方命令行手册
源码定位：doc/develop/application/index.rst
配套正文
6
Notes: 对应正文：P011_CMake缓存与构建排错_Windows.md#cmake-cache-practice
11.1.1.1 · ④ 保存与复用
CMakeCache.txt 保存配置值，build.ninja 描述执行规则。
对象文件与 zephyr.elf 是执行结果，不能与配置缓存混为一谈。
第二次配置同一 -B 时，CMake 读取已有缓存再生成规则。
官方说明：https://cmake.org/cmake/help/latest/manual/cmake.1.html
固定源码依据：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/develop/application/index.rst
命令前提：Windows UCRT64，G:/zephyr_practice/zephyr-main。配置和构建操作须先完成 P003—P005 并完成 P008 首次构建检查。应用、板与依赖均使用已有内容，本节只新增单独的构建输出目录。

## Slide 7
只读查看构建缓存
11.1.1.2 · ④ 保存与复用
# UCRT64；源码根；前提：P008 8.2 的 cmake-demo 配置成功。
test -f build/learning-tools/p003/cmake-demo/CMakeCache.txt && \
cmake -N -LAH build/learning-tools/p003/cmake-demo
-N 只查看，不重新配置或生成。-L 列选项，A 加高级项，H 带帮助。
没有 -N 的 -LAH 调用可能重新配置。
列表不含全部 INTERNAL 条目；入口等信息可直接读缓存文件。
缓存不存在时回到首次配置，不手工创建空文件。
官方说明：CMake 官方命令行手册
源码定位：doc/develop/application/index.rst
完整命令 11.1.1-01
配套正文
7
Notes: 对应正文：P011_CMake缓存与构建排错_Windows.md#cmake-cache-practice
11.1.1.2 · ④ 保存与复用
-N 只查看，不重新配置或生成。-L 列选项，A 加高级项，H 带帮助。
没有 -N 的 -LAH 调用可能重新配置。
列表不含全部 INTERNAL 条目；入口等信息可直接读缓存文件。
缓存不存在时回到首次配置，不手工创建空文件。
# UCRT64；源码根；前提：P008 8.2 的 cmake-demo 配置成功。
test -f build/learning-tools/p003/cmake-demo/CMakeCache.txt && \
cmake -N -LAH build/learning-tools/p003/cmake-demo
官方说明：https://cmake.org/cmake/help/latest/manual/cmake.1.html
固定源码依据：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/develop/application/index.rst
命令前提：Windows UCRT64，G:/zephyr_practice/zephyr-main。配置和构建操作须先完成 P003—P005 并完成 P008 首次构建检查。应用、板与依赖均使用已有内容，本节只新增单独的构建输出目录。

## Slide 8
用 -D 修改，再省略同一个输入
11.1.1.3 · ④ 缓存操作
# UCRT64；源码根；本节 cmake-demo 已配置，.venv 已激活。
cmake -S samples/hello_world -B build/learning-tools/p003/cmake-demo \
-DCMAKE_MESSAGE_LOG_LEVEL:STRING=VERBOSE
# 同一目录再次配置，特意不重复 -D。
cmake -S samples/hello_world -B build/learning-tools/p003/cmake-demo
cmake -N -LAH build/learning-tools/p003/cmake-demo | grep CMAKE_MESSAGE_LOG_LEVEL
CMAKE_MESSAGE_LOG_LEVEL 是 CMake 配置日志级别，不是编译详细输出。
首次设为 VERBOSE 后，重复配置不再传它，缓存仍保留 VERBOSE。
因此“下一条命令省略参数”不会撤销前一次选择。
官方说明：CMake 配置日志变量
源码定位：doc/develop/application/index.rst
完整命令 11.1.1-02
配套正文
8
Notes: 对应正文：P011_CMake缓存与构建排错_Windows.md#cmake-cache-practice
11.1.1.3 · ④ 缓存操作
CMAKE_MESSAGE_LOG_LEVEL 是 CMake 配置日志级别，不是编译详细输出。
首次设为 VERBOSE 后，重复配置不再传它，缓存仍保留 VERBOSE。
因此“下一条命令省略参数”不会撤销前一次选择。
# UCRT64；源码根；本节 cmake-demo 已配置，.venv 已激活。
cmake -S samples/hello_world -B build/learning-tools/p003/cmake-demo \
-DCMAKE_MESSAGE_LOG_LEVEL:STRING=VERBOSE
# 同一目录再次配置，特意不重复 -D。
cmake -S samples/hello_world -B build/learning-tools/p003/cmake-demo
cmake -N -LAH build/learning-tools/p003/cmake-demo | grep CMAKE_MESSAGE_LOG_LEVEL
官方说明：https://cmake.org/cmake/help/latest/variable/CMAKE_MESSAGE_LOG_LEVEL.html
固定源码依据：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/develop/application/index.rst
命令前提：Windows UCRT64，G:/zephyr_practice/zephyr-main。配置和构建操作须先完成 P003—P005 并完成 P008 首次构建检查。应用、板与依赖均使用已有内容，本节只新增单独的构建输出目录。

## Slide 9
撤销一项缓存输入
11.1.1.4 · ④ 缓存操作
# UCRT64；源码根；前提：上一页已设置日志项，.venv 已激活。
cmake -S samples/hello_world -B build/learning-tools/p003/cmake-demo \
-U CMAKE_MESSAGE_LOG_LEVEL
grep '^CMAKE_MESSAGE_LOG_LEVEL:' build/learning-tools/p003/cmake-demo/CMakeCache.txt
-U 删除准确匹配的缓存项，再执行配置。
本例无其他来源重建该项时，grep 无输出、返回 1 是预期结果。
显式改为 STATUS 仍保留一个值；删除条目才撤销缓存选择。
终端环境、预设和脚本不会随 -U 一起删除。
官方说明：CMake 官方命令行手册
源码定位：doc/develop/application/index.rst
完整命令 11.1.1-04
配套正文
9
Notes: 对应正文：P011_CMake缓存与构建排错_Windows.md#cmake-cache-practice
11.1.1.4 · ④ 缓存操作
-U 删除准确匹配的缓存项，再执行配置。
本例无其他来源重建该项时，grep 无输出、返回 1 是预期结果。
显式改为 STATUS 仍保留一个值；删除条目才撤销缓存选择。
终端环境、预设和脚本不会随 -U 一起删除。
# UCRT64；源码根；前提：上一页已设置日志项，.venv 已激活。
cmake -S samples/hello_world -B build/learning-tools/p003/cmake-demo \
-U CMAKE_MESSAGE_LOG_LEVEL
grep '^CMAKE_MESSAGE_LOG_LEVEL:' build/learning-tools/p003/cmake-demo/CMakeCache.txt
官方说明：https://cmake.org/cmake/help/latest/manual/cmake.1.html
固定源码依据：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/develop/application/index.rst
命令前提：Windows UCRT64，G:/zephyr_practice/zephyr-main。配置和构建操作须先完成 P003—P005 并完成 P008 首次构建检查。应用、板与依赖均使用已有内容，本节只新增单独的构建输出目录。

## Slide 10
项目脚本也能写回缓存
11.1.1.4 · ④ 传入值与实际值
# 只读：Zephyr 原有 cmake/modules/kernel.cmake，第 167 行附近。
set(CMAKE_EXPORT_COMPILE_COMMANDS TRUE CACHE BOOL
"Export CMake compile commands. Used by gen_app_partitions.py script"
FORCE
)
当前 Zephyr 强制生成编译命令数据库，供内部脚本使用。
因此把此项传成 OFF，配置脚本仍会用 FORCE 写回 TRUE。
-D 不保证压过随后执行的所有项目规则。
普通变量、缓存与 zephyr_get 的读取顺序也要区分。
官方说明：CMake set 与 CACHE / FORCE
源码定位：cmake/modules/kernel.cmake
配套正文
10
Notes: 对应正文：P011_CMake缓存与构建排错_Windows.md#cmake-cache-practice
11.1.1.4 · ④ 传入值与实际值
当前 Zephyr 强制生成编译命令数据库，供内部脚本使用。
因此把此项传成 OFF，配置脚本仍会用 FORCE 写回 TRUE。
-D 不保证压过随后执行的所有项目规则。
普通变量、缓存与 zephyr_get 的读取顺序也要区分。
# 只读：Zephyr 原有 cmake/modules/kernel.cmake，第 167 行附近。
set(CMAKE_EXPORT_COMPILE_COMMANDS TRUE CACHE BOOL
"Export CMake compile commands. Used by gen_app_partitions.py script"
FORCE
)
官方说明：https://cmake.org/cmake/help/latest/command/set.html
固定源码依据：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/kernel.cmake
命令前提：Windows UCRT64，G:/zephyr_practice/zephyr-main。配置和构建操作须先完成 P003—P005 并完成 P008 首次构建检查。应用、板与依赖均使用已有内容，本节只新增单独的构建输出目录。

## Slide 11
clean 保留配置，build 再生成产物
11.1.1.5 · ④ 清理范围
# UCRT64；源码根；本节 cmake-demo 已构建，.venv 已激活。
cmake --build build/learning-tools/p003/cmake-demo --target clean
ls build/learning-tools/p003/cmake-demo/CMakeCache.txt
cmake --build build/learning-tools/p003/cmake-demo --parallel 4
本例 clean 清除后端管理的构建产物，缓存与规则仍在。
随后 build 复用相同的板和工具链重新编译。
--clean-first 是先 clean 再 build，也不会重置配置选择。
日常改代码先增量构建，不必每次清理。
官方说明：CMake 官方命令行手册
源码定位：doc/develop/application/index.rst
完整命令 11.1.1-05
配套正文
11
Notes: 对应正文：P011_CMake缓存与构建排错_Windows.md#cmake-cache-practice
11.1.1.5 · ④ 清理范围
本例 clean 清除后端管理的构建产物，缓存与规则仍在。
随后 build 复用相同的板和工具链重新编译。
--clean-first 是先 clean 再 build，也不会重置配置选择。
日常改代码先增量构建，不必每次清理。
# UCRT64；源码根；本节 cmake-demo 已构建，.venv 已激活。
cmake --build build/learning-tools/p003/cmake-demo --target clean
ls build/learning-tools/p003/cmake-demo/CMakeCache.txt
cmake --build build/learning-tools/p003/cmake-demo --parallel 4
官方说明：https://cmake.org/cmake/help/latest/manual/cmake.1.html
固定源码依据：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/develop/application/index.rst
命令前提：Windows UCRT64，G:/zephyr_practice/zephyr-main。配置和构建操作须先完成 P003—P005 并完成 P008 首次构建检查。应用、板与依赖均使用已有内容，本节只新增单独的构建输出目录。

## Slide 12
重新配置、fresh 与 pristine 的范围
11.1.1.5 · ④ 重置时的选择
重新配置：复用已有缓存，更新本次传入项并生成规则。
--fresh：CMake 3.24+ 重建 CMakeCache.txt 和 CMakeFiles。
它不保证删除所有 Zephyr 状态，不能等同于 pristine。
west build 的 -p always：先清空指定构建目录，再配置构建。
仅用于确认可以丢弃的输出目录，目录内手工文件也会丢失。
换板、生成器或工具链，优先使用新的 -B，保留旧结果。
新目录没有旧缓存，必须重新提供应用与 BOARD 等输入。
官方说明：Zephyr pristine 与构建状态
源码定位：cmake/pristine.cmake
配套正文
12
Notes: 对应正文：P011_CMake缓存与构建排错_Windows.md#cmake-cache-practice
11.1.1.5 · ④ 重置时的选择
重新配置：复用已有缓存，更新本次传入项并生成规则。
--fresh：CMake 3.24+ 重建 CMakeCache.txt 和 CMakeFiles。
它不保证删除所有 Zephyr 状态，不能等同于 pristine。
west build 的 -p always：先清空指定构建目录，再配置构建。
仅用于确认可以丢弃的输出目录，目录内手工文件也会丢失。
换板、生成器或工具链，优先使用新的 -B，保留旧结果。
新目录没有旧缓存，必须重新提供应用与 BOARD 等输入。
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/west/build-flash-debug.html#pristine-builds
固定源码依据：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/pristine.cmake
命令前提：Windows UCRT64，G:/zephyr_practice/zephyr-main。配置和构建操作须先完成 P003—P005 并完成 P008 首次构建检查。应用、板与依赖均使用已有内容，本节只新增单独的构建输出目录。

## Slide 13
预设是输入方案，缓存是配置状态
11.1.1.6 · ④ 保存参数组合
# UCRT64；.venv 已激活；本节的 learning-mps2 预设已创建。
cd /g/zephyr_practice/zephyr-main/samples/hello_world
cmake --list-presets
cmake --preset learning-mps2
cmake --build --preset learning-mps2
先按 MD 11.1.1.6 在应用目录新建或合并 CMakeUserPresets.json。
进入应用目录，选择其配置预设，再选择关联的构建预设。
先核对预设内路径；编辑 JSON 后重新配置才能更新缓存。
本节使用独立 cmake-presets 输出；完整 JSON 见配套正文。
官方说明：CMake 官方预设手册
源码定位：doc/develop/application/index.rst
完整命令 11.1.1-06
配套正文
13
Notes: 对应正文：P011_CMake缓存与构建排错_Windows.md#cmake-cache-practice
11.1.1.6 · ④ 保存参数组合
先按 MD 11.1.1.6 在应用目录新建或合并 CMakeUserPresets.json。
进入应用目录，选择其配置预设，再选择关联的构建预设。
先核对预设内路径；编辑 JSON 后重新配置才能更新缓存。
本节使用独立 cmake-presets 输出；完整 JSON 见配套正文。
# UCRT64；.venv 已激活；本节的 learning-mps2 预设已创建。
cd /g/zephyr_practice/zephyr-main/samples/hello_world
cmake --list-presets
cmake --preset learning-mps2
cmake --build --preset learning-mps2
官方说明：https://cmake.org/cmake/help/latest/manual/cmake-presets.7.html
固定源码依据：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/develop/application/index.rst
命令前提：Windows UCRT64，G:/zephyr_practice/zephyr-main。配置和构建操作须先完成 P003—P005 并完成 P008 首次构建检查。应用、板与依赖均使用已有内容，本节只新增单独的构建输出目录。

## Slide 14
旧缓存为什么会挡住新 export
11.1.2 · ④ 保存与组合
第一次用 SDK-A 配置后，该构建目录记住相关选择。
第二次只 export SDK-B，已有缓存仍可能选择 A。
SDK 标量通过 zephyr_get 读取；本系列简化为缓存、环境、普通值。
这是具体函数的规则，不能套到所有 CMake 变量。
换板或工具组合优先用新的构建目录，避免关联结果残留。
不是每次出错都要重新安装 SDK 或删除工作区。
官方说明：CMake 变量与作用域
实现定位：cmake/modules/extensions.cmake · 4088 行附近
配套正文
14
Notes: 配套正文：P011_CMake缓存与构建排错_Windows.md#section-11-1-2
11.1.2 · ④ 保存与组合
第一次用 SDK-A 配置后，该构建目录记住相关选择。
第二次只 export SDK-B，已有缓存仍可能选择 A。
SDK 标量通过 zephyr_get 读取；本系列简化为缓存、环境、普通值。
这是具体函数的规则，不能套到所有 CMake 变量。
换板或工具组合优先用新的构建目录，避免关联结果残留。
不是每次出错都要重新安装 SDK 或删除工作区。
讲解展开：
### 11.1.2\_缓存为什么能挡住新 export
CMake 的 `${名字}` 通常先找普通变量、再找缓存；`$ENV{名字}` 明确读进程环境。Zephyr 的辅助函数还能自行规定读取顺序。SDK 相关输入调用 `zephyr_get`；本系列普通单应用、不使用 snippets 的情况，相关标量按**缓存、环境、当前普通值**寻找已定义输入。
因此，第一次用 SDK-A 配置构建目录后，第二次只在终端 export SDK-B，旧缓存可能仍使 A 生效。这是同一构建目录在保留选择，不是“注册失败”。换工具组合时使用新的构建目录，可以避免关联编译器和库配置残留；不能仅修改一个缓存路径就假定全部状态同步。
完整函数还考虑 sysbuild 与 snippets 作用域，不能把这个简化顺序说成所有 CMake 变量的通用规则。`ZEPHYR_BASE` 有自己的包入口分支；额外模块也不同：`EXTRA_ZEPHYR_MODULES` 与兼容名 `ZEPHYR_EXTRA_MODULES` 使用 MERGE 合并来源，所以只给空 `-D` 不一定清除环境里追加的路径。P012 的恢复分支分别处理旧环境和新构建目录。依据：[Zephyr 输入读取与优先级](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/extensions.cmake#L4088)（原件 `cmake/modules/extensions.cmake`，第 4088 行附近）；[模块输入与发现脚本调用](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_module.cmake#L34)（原件 `cmake/modules/zephyr_module.cmake`，第 34 行附近）；[包入口 include_boilerplate](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/share/zephyr-package/cmake/ZephyrConfig.cmake#L28)（原件 `share/zephyr-package/cmake/ZephyrConfig.cmake`，第 28 行附近）。
<a id="interface-combinations"></a>
<a id="section-11-1-3"></a>
官方说明：https://cmake.org/cmake/help/latest/manual/cmake-language.7.html#variables
仓库原件：https://cmake.org/cmake/help/latest/manual/cmake-language.7.html#variables
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/extensions.cmake#L4088
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 15
模块列表的合并行为需要单独看
11.1.2 · ④ 保存与组合
EXTRA_ZEPHYR_MODULES 使用 zephyr_get 的 MERGE 模式。
它还处理兼容名 ZEPHYR_EXTRA_MODULES，并合并各来源。
因此空 -D 不一定能清除环境里的额外路径。
排错时分别核对终端、所选预设、应用定义和构建目录。
ZEPHYR_BASE 也有自己的包入口分支。
接口说明必须指向具体读取者，不能只背一条“通用优先级”。
官方说明：doc/develop/modules.rst
实现定位：cmake/modules/zephyr_module.cmake · 34 行附近
配套正文
15
Notes: 配套正文：P011_CMake缓存与构建排错_Windows.md#section-11-1-2
11.1.2 · ④ 保存与组合
EXTRA_ZEPHYR_MODULES 使用 zephyr_get 的 MERGE 模式。
它还处理兼容名 ZEPHYR_EXTRA_MODULES，并合并各来源。
因此空 -D 不一定能清除环境里的额外路径。
排错时分别核对终端、所选预设、应用定义和构建目录。
ZEPHYR_BASE 也有自己的包入口分支。
接口说明必须指向具体读取者，不能只背一条“通用优先级”。
讲解展开：
### 11.1.2\_缓存为什么能挡住新 export
CMake 的 `${名字}` 通常先找普通变量、再找缓存；`$ENV{名字}` 明确读进程环境。Zephyr 的辅助函数还能自行规定读取顺序。SDK 相关输入调用 `zephyr_get`；本系列普通单应用、不使用 snippets 的情况，相关标量按**缓存、环境、当前普通值**寻找已定义输入。
因此，第一次用 SDK-A 配置构建目录后，第二次只在终端 export SDK-B，旧缓存可能仍使 A 生效。这是同一构建目录在保留选择，不是“注册失败”。换工具组合时使用新的构建目录，可以避免关联编译器和库配置残留；不能仅修改一个缓存路径就假定全部状态同步。
完整函数还考虑 sysbuild 与 snippets 作用域，不能把这个简化顺序说成所有 CMake 变量的通用规则。`ZEPHYR_BASE` 有自己的包入口分支；额外模块也不同：`EXTRA_ZEPHYR_MODULES` 与兼容名 `ZEPHYR_EXTRA_MODULES` 使用 MERGE 合并来源，所以只给空 `-D` 不一定清除环境里追加的路径。P012 的恢复分支分别处理旧环境和新构建目录。依据：[Zephyr 输入读取与优先级](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/extensions.cmake#L4088)（原件 `cmake/modules/extensions.cmake`，第 4088 行附近）；[模块输入与发现脚本调用](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_module.cmake#L34)（原件 `cmake/modules/zephyr_module.cmake`，第 34 行附近）；[包入口 include_boilerplate](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/share/zephyr-package/cmake/ZephyrConfig.cmake#L28)（原件 `share/zephyr-package/cmake/ZephyrConfig.cmake`，第 28 行附近）。
<a id="interface-combinations"></a>
<a id="section-11-1-3"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/modules.html
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/develop/modules.rst#L3
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_module.cmake#L34
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 16
改变哪个对象，就选择哪类接口
11.1.3 · ④ 保存与组合
换应用代码：修改目标源码；换功能：Kconfig 配置片段。
换硬件描述：板 / SoC / overlay；新增板目录：相应搜索根。
固定 SDK：约束包位置；换独立工具：选择类型与前缀。
更换 HAL：先核对芯片与适配，再取得源码、追加模块。
官方板的正常组合可以保留 SDK 默认发现与 west 模块。
每增加一个显式参数，都应能解释它改变了哪个对象。
官方说明：doc/build/cmake-ref/index.rst
实现定位：cmake/modules/zephyr_default.cmake · 71 行附近
配套正文
16
Notes: 配套正文：P011_CMake缓存与构建排错_Windows.md#section-11-1-3
11.1.3 · ④ 保存与组合
换应用代码：修改目标源码；换功能：Kconfig 配置片段。
换硬件描述：板 / SoC / overlay；新增板目录：相应搜索根。
固定 SDK：约束包位置；换独立工具：选择类型与前缀。
更换 HAL：先核对芯片与适配，再取得源码、追加模块。
官方板的正常组合可以保留 SDK 默认发现与 west 模块。
每增加一个显式参数，都应能解释它改变了哪个对象。
讲解展开：
### 11.1.3\_按要改变的对象选择接口
| 本次要改变什么 | 使用或保留的接口 | 不应误做的事情 |
| --- | --- | --- |
| 编译已支持的官方板 | 选择应用和 BOARD，默认 SDK 与 west 模块可继续使用 | 为了表示“用 Zephyr”重复设置默认类型 |
| 多套 SDK 固定一套 | 按需固定 SDK 根 | 把 SDK 根填成 TOOLCHAIN_ROOT |
| 改用独立 GNU 编译器组件 | 选择 cross-compile 与程序前缀，核对目标库 | 把独立组件称作 Minimal SDK |
| 加一个 HAL 项目 | 下载后通过追加模块接口提供根路径 | 替换整份默认模块列表或直接伪造 MODULE_DIR |
| 增加树外板/SoC | 提供相应搜索根或模块 settings，并实现硬件文件 | 只换 BOARD 名称就宣称硬件存在 |
| 改应用功能或硬件属性 | 分别提供 Kconfig 片段或 overlay | 把 CONF_FILE 当布尔开关，或把 overlay 当 CMake 脚本 |
| 给库增加一个实现文件 | 执行到该 CMake 入口后，用目标/库函数加源码 | 只把文件复制进目录便期待自动构建 |
这张表的作用是让输入与工作相对应。正常选择一个已支持的 Cortex-M 板，通常不涉及自定义工具链规则；新增一个源码模块也不要求重写应用加载 Zephyr 的包入口。
<a id="section-11-1-4"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake-ref/index.html
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/build/cmake-ref/index.rst#L3
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_default.cmake#L71
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 17
更大工程的扩展仍有明确边界
11.1.4 · ④ 保存与组合
BOARD_ROOT / SOC_ROOT / DTS_ROOT：硬件描述的搜索范围。
MODULE_EXT_ROOT：模块外置接入文件所在位置。
TOOLCHAIN_ROOT：工具链接入规则所在位置。
snippets 组合命名配置片段；sysbuild 协调多个镜像。
各镜像仍有自己的配置和构建产物。
普通单应用先走本章主线，需要时再进入相应扩展文档。
官方说明：doc/build/sysbuild/index.rst
实现定位：cmake/modules/zephyr_module.cmake · 34 行附近
配套正文
17
Notes: 配套正文：P011_CMake缓存与构建排错_Windows.md#section-11-1-4
11.1.4 · ④ 保存与组合
BOARD_ROOT / SOC_ROOT / DTS_ROOT：硬件描述的搜索范围。
MODULE_EXT_ROOT：模块外置接入文件所在位置。
TOOLCHAIN_ROOT：工具链接入规则所在位置。
snippets 组合命名配置片段；sysbuild 协调多个镜像。
各镜像仍有自己的配置和构建产物。
普通单应用先走本章主线，需要时再进入相应扩展文档。
讲解展开：
### 11.1.4\_更大工程还有哪些扩展入口
`BOARD_ROOT`、`SOC_ROOT`、`DTS_ROOT` 扩展硬件描述查找范围；`MODULE_EXT_ROOT` 用于模块接入文件放在外部的位置；`TOOLCHAIN_ROOT` 扩展工具链接入规则。它们虽然都带 ROOT，所寻找的目录结构和读取者不同。
snippets 用于给构建添加命名的配置片段；sysbuild 在外层协调多个镜像，各镜像仍有自己的 Zephyr 配置与产物。初学单应用时先理解本章主线，遇到多镜像需求再进入 sysbuild，而不是在普通命令里预先堆上这些变量。相关官方说明已在 11.3 提供直接入口。依据：[外部项目模块说明](https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/modules.html)（原件 `doc/develop/modules.rst`，第 3 行附近）；[树外工具链设计说明](https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/toolchains/custom_cmake.html)（原件 `doc/develop/toolchains/custom_cmake.rst`，第 3 行附近）；[配置片段组合入口](https://docs.zephyrproject.org/latest/build/snippets/index.html)（原件 `doc/build/snippets/index.rst`，第 3 行附近）；[多镜像构建入口](https://docs.zephyrproject.org/latest/build/sysbuild/index.html)（原件 `doc/build/sysbuild/index.rst`，第 3 行附近）。
<a id="section-11-2"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/build/sysbuild/index.html
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/build/sysbuild/index.rst#L3
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_module.cmake#L34
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 18
从生成文件观察配置结果
11.2.1 · ⑤ 核对结果
配置日志、CMakeCache.txt：入口和保存的选择。
zephyr/.config：Kconfig 的有效功能。
zephyr/zephyr.dts：合并后的硬件描述。
zephyr_modules.txt：已识别模块根和接入位置。
compile_commands.json：实际编译器、宏、头文件和 CPU 参数。
zephyr.elf：最终构建产物。
这些文件在相应阶段生成，不由读者预先手建。
官方说明：doc/build/cmake/index.rst
实现定位：cmake/modules/zephyr_module.cmake · 34 行附近
配套正文
18
Notes: 配套正文：P011_CMake缓存与构建排错_Windows.md#section-11-2-1
11.2.1 · ⑤ 核对结果
配置日志、CMakeCache.txt：入口和保存的选择。
zephyr/.config：Kconfig 的有效功能。
zephyr/zephyr.dts：合并后的硬件描述。
zephyr_modules.txt：已识别模块根和接入位置。
compile_commands.json：实际编译器、宏、头文件和 CPU 参数。
zephyr.elf：最终构建产物。
这些文件在相应阶段生成，不由读者预先手建。
讲解展开：
### 11.2.1\_按阶段读产物
源码中的脚本说明机制，实际构建的产物说明本次选择。它们需要互相对应。
| 要回答的问题 | 在所选构建目录里看什么 | 能证明到哪一步 |
| --- | --- | --- |
| 选中了哪个应用、源码、板和 SDK | 配置日志及 `CMakeCache.txt` | 配置采用的入口与保存值；不代表实板运行成功 |
| 功能最终启用了什么 | `zephyr/.config` | Kconfig 计算结果 |
| 硬件描述合并后是什么 | `zephyr/zephyr.dts` | DTS/overlay 处理结果 |
| CMake 识别了哪些模块 | `zephyr_modules.txt` | 模块根与 CMake 入口记录；不代表每个文件都编译 |
| 某个 C 文件实际怎么编译 | 启用导出后的 `compile_commands.json` | 编译器、CPU 参数、宏与头文件目录 |
| 最终有没有生成固件 | `zephyr/zephyr.elf` 和构建日志 | 构建完成；运行和烧录另验 |
这些都是**工具生成文件**，应在成功执行对应阶段后出现；第一次只读 P008 时没有它们是正常的，不需要提前手建。P012 的官方 MPS2 实验负责生成并检查它们。
<a id="section-11-2-2"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake/index.html#build-and-configuration-phases
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/build/cmake/index.rst#L52
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_module.cmake#L34
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 19
按发现、配置和构建分别排错
11.2.3 · ⑤ 核对结果
HAL 缺头文件：候选是否包含它，入口是否执行，条件是否启用？
SDK 仍是旧版：环境、预设或构建缓存是否固定了旧位置？
换芯片不能构建：板 / SoC / 驱动是否已实现并进入搜索范围？
每个问题都回到对应输入、读取者和产物。
包存在、模块发现、文件参与编译、固件运行是不同证据。
本册先核对 P008 的 cmake-demo，P012 再做新增板。
官方说明：doc/develop/application/index.rst
实现定位：cmake/modules/zephyr_default.cmake · 71 行附近
配套正文
19
Notes: 配套正文：P011_CMake缓存与构建排错_Windows.md#section-11-2-3
11.2.3 · ⑤ 核对结果
HAL 缺头文件：候选是否包含它，入口是否执行，条件是否启用？
SDK 仍是旧版：环境、预设或构建缓存是否固定了旧位置？
换芯片不能构建：板 / SoC / 驱动是否已实现并进入搜索范围？
每个问题都回到对应输入、读取者和产物。
包存在、模块发现、文件参与编译、固件运行是不同证据。
本册先核对 P008 的 cmake-demo，P012 再做新增板。
讲解展开：
### 11.2.3\_三个问题检查是否理解模型
**下载了一个 HAL，目录里有 module.yml，为什么编译器仍找不到头文件？** 先查项目是否成为模块候选，再查 zephyr_modules.txt、CMake 入口是否执行、配置条件与头文件目录设置。单凭下载成功无法跳过这些层。
**SDK 已注册，为什么还会用旧 SDK？** 注册提供包搜索候选；旧环境、所选预设或构建缓存可能明确约束了另一套位置。先看实际配置输入和保存范围，不要反复 reinstall 或为每个终端重新注册。
**从 MPS2 换到 HC32，为什么不能只改工具链变量？** 工具链规则负责如何编译；板/SoC、设备树、Kconfig 和驱动负责该芯片上的硬件与功能。后者需要按 P012 新增并接入，ARM 编译器通常可以复用。
<a id="section-11-3"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/application/index.html
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/develop/application/index.rst#L3
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_default.cmake#L71
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 20
缺组件时，沿工程阶段定位
11.2.4 · 从当前任务理解工程组织
文件是否齐全
模块是否发现
功能是否选入
运行是否正确
磁盘上没有所需文件：查来源与固定版本，补下载。目录已有但模块记录没有：查列表输入和模块入口。
模块已发现却没有目标源文件：查 Kconfig、设备树与 CMake 条件；头文件依赖还要检查编译命令中的包含路径。
构建成功但行为不对：进入运行、驱动和板级验证。重新下载 HAL 或清空缓存不能替代这些判断。
完整解释与操作：配套 Markdown 11.2.4
20
Notes: 对应配套正文 11.2.4。
磁盘上没有所需文件：查来源与固定版本，补下载。目录已有但模块记录没有：查列表输入和模块入口。
模块已发现却没有目标源文件：查 Kconfig、设备树与 CMake 条件；头文件依赖还要检查编译命令中的包含路径。
构建成功但行为不对：进入运行、驱动和板级验证。重新下载 HAL 或清空缓存不能替代这些判断。

## Slide 21
解释过的工程规则，怎样回到依据核对
11.3.1 · ⑤ 依据入口
Build and Configuration Systems → Build System (CMake)：阶段模型。
同组的 CMake Reference：模块、目标属性与变量分类。
Developing with Zephyr → Application Development：应用结构。
Modules (External projects)：module.yml 与源码项目接入。
Toolchains：SDK、独立编译器和自定义规则。
前面的操作已说明输入、读取者和产物；这些链接用于复核规则。
官方说明：doc/build/cmake-ref/index.rst
实现定位：doc/develop/application/index.rst · 3 行附近
配套正文
21
Notes: 配套正文：P011_CMake缓存与构建排错_Windows.md#section-11-3-1
11.3.1 · ⑤ 依据入口
Build and Configuration Systems → Build System (CMake)：阶段模型。
同组的 CMake Reference：模块、目标属性与变量分类。
Developing with Zephyr → Application Development：应用结构。
Modules (External projects)：module.yml 与源码项目接入。
Toolchains：SDK、独立编译器和自定义规则。
前面的操作已说明输入、读取者和产物；这些链接用于复核规则。
讲解展开：
### 11.3.1\_从网页到仓库原件的路线
在 Zephyr 文档网站进入 **Build and Configuration Systems**，先看 **Build System (CMake)** 的阶段图，再看 **CMake Reference** 的模块、目标属性与变量分类。需要理解应用文件时进入 **Developing with Zephyr → Application Development**；源码模块进入 **Modules (External projects)**；工具链进入 **Toolchains**。下面给出直接链接，不要求先全仓库搜索。
| 当前想理解什么 | 直接阅读的官方页面与仓库原件 | 本章位置 |
| --- | --- | --- |
| CMake、Ninja、配置和构建阶段 | [构建阶段说明](https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake/index.html#build-and-configuration-phases)（原件 `doc/build/cmake/index.rst`，第 52 行附近） | 7.1.1—P008 8.2 |
| 应用入口怎样组织 | [应用开发说明](https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/application/index.html)（原件 `doc/develop/application/index.rst`，第 3 行附近） | 7.1.3 |
| 包入口选择哪份源码 | [Zephyr 包发现说明](https://docs.zephyrproject.org/latest/build/zephyr_cmake_package.html)（原件 `doc/build/zephyr_cmake_package.rst`，第 3 行附近） | 7.1.4、9.1.2 |
| 命令、变量、模块的分类说明 | [CMake Reference 分类入口](https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake-ref/index.html)（原件 `doc/build/cmake-ref/index.rst`，第 3 行附近） | 9.1、11.3.2 |
| 板目标与配置片段输入 | [BOARD 变量参考](https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake-ref/variable/BOARD.html)（原件 `doc/build/cmake-ref/variable/BOARD.rst`，第 4 行附近）；[CONF_FILE 变量参考](https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake-ref/variable/CONF_FILE.html)（原件 `doc/build/cmake-ref/variable/CONF_FILE.rst`，第 4 行附近） | 9.1.3—9.1.4 |
| SDK、独立编译器与自定义规则 | [SDK 文档](https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/toolchains/zephyr_sdk.html)（原件 `doc/develop/toolchains/zephyr_sdk.rst`，第 3 行附近）；[独立 GNU 接入说明](https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/toolchains/other_x_compilers.html)（原件 `doc/develop/toolchains/other_x_compilers.rst`，第 3 行附近）；[树外工具链设计说明](https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/toolchains/custom_cmake.html)（原件 `doc/develop/toolchains/custom_cmake.rst`，第 3 行附近） | 9.2 |
| module.yml 与外部源码接入 | [外部项目模块说明](https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/modules.html)（原件 `doc/develop/modules.rst`，第 3 行附近） | 9.3 |
| west build 的职责 | [west 构建命令说明](https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/west/build-flash-debug.html)（原件 `doc/develop/west/build-flash-debug.rst`，第 3 行附近） | 7.1.1 |
| 多镜像与配置组合 | [多镜像构建入口](https://docs.zephyrproject.org/latest/build/sysbuild/index.html)（原件 `doc/build/sysbuild/index.rst`，第 3 行附近）；[配置片段组合入口](https://docs.zephyrproject.org/latest/build/snippets/index.html)（原件 `doc/build/snippets/index.rst`，第 3 行附近） | 11.1.4 |
<a id="section-11-3-2"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake-ref/index.html
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/build/cmake-ref/index.rst#L3
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/develop/application/index.rst#L3
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 22
短 rst 文件怎样生成完整接口文档
11.3.2 · ⑤ 依据入口
doc/build/cmake-ref/module/extensions.rst 使用 cmake-module 指令。
它从 extensions.cmake 的 .rst 注释提取接口说明。
注释解释参数与行为，下面紧接实际函数或宏实现。
变量页会继续指向读取模块，如 CONF_FILE → configuration_files。
例如 CONF_FILE 决定应用配置片段，由 configuration_files 读取。
换配置片段后，核对本次 .config 中的功能值。
官方说明：doc/build/cmake-ref/module/extensions.rst
实现定位：cmake/modules/extensions.cmake · 682 行附近
配套正文
22
Notes: 配套正文：P011_CMake缓存与构建排错_Windows.md#section-11-3-2
11.3.2 · ⑤ 依据入口
doc/build/cmake-ref/module/extensions.rst 使用 cmake-module 指令。
它从 extensions.cmake 的 .rst 注释提取接口说明。
注释解释参数与行为，下面紧接实际函数或宏实现。
变量页会继续指向读取模块，如 CONF_FILE → configuration_files。
例如 CONF_FILE 决定应用配置片段，由 configuration_files 读取。
换配置片段后，核对本次 .config 中的功能值。
讲解展开：
### 11.3.2\_有些接口文档为什么藏在 CMake 文件的注释里
`doc/build/cmake-ref/module/extensions.rst` 很短，其中的 `cmake-module` 指令从 `cmake/modules/extensions.cmake` 提取文档。后者的 `.rst` 注释描述函数的参数、返回值或行为，随后就是实现。因此短 `.rst` 不代表接口没有文档，也不应让读者盲目搜索变量名。先按 Reference 分类找到函数所属模块，再读网页说明；需要核查边界时，直接打开本章给出的固定实现链接。
变量页如 `doc/build/cmake-ref/variable/CONF_FILE.rst` 会把读取者指向 `configuration_files` 模块。下一步应读该模块的说明与实现，而不是把 CONF_FILE 当成 CMake 程序自身内置的参数。SDK 接口中一部分行为在独立 SDK 安装包，须到已标注的安装根查验。
本章的实现定位清单如下。每项链接固定到本章源码提交；SDK 两项明确指向安装包文件，发行链接用于取得同版原件。
- [构建阶段说明](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/build/cmake/index.rst#L52)：`doc/build/cmake/index.rst`，第 52 行附近。
- [扩展函数参考页](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/build/cmake-ref/module/extensions.rst#L1)：`doc/build/cmake-ref/module/extensions.rst`，第 1 行附近。
- [Zephyr 包发现说明](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/build/zephyr_cmake_package.rst#L3)：`doc/build/zephyr_cmake_package.rst`，第 3 行附近。
- [hello_world 原有入口](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/samples/hello_world/CMakeLists.txt#L3)：`samples/hello_world/CMakeLists.txt`，第 3 行附近。
- [包入口 include_boilerplate](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/share/zephyr-package/cmake/ZephyrConfig.cmake#L28)：`share/zephyr-package/cmake/ZephyrConfig.cmake`，第 28 行附近。
- [默认初始化顺序](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_default.cmake#L71)：`cmake/modules/zephyr_default.cmake`，第 71 行附近。
- [app 目标创建处](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/kernel.cmake#L236)：`cmake/modules/kernel.cmake`，第 236 行附近。
- [外部模块 CMake 入口加载处](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/CMakeLists.txt#L778)：`CMakeLists.txt`，第 778 行附近。
- [板选择的说明与实现](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/boards.cmake#L6)：`cmake/modules/boards.cmake`，第 6 行附近。
- [BOARD 变量参考](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/build/cmake-ref/variable/BOARD.rst#L4)：`doc/build/cmake-ref/variable/BOARD.rst`，第 4 行附近。
- [BOARD_ROOT 变量参考](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/build/cmake-ref/variable/BOARD_ROOT.rst#L4)：`doc/build/cmake-ref/variable/BOARD_ROOT.rst`，第 4 行附近。
- [配置片段的选取](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/configuration_files.cmake#L43)：`cmake/modules/configuration_files.cmake`，第 43 行附近。
- [CONF_FILE 变量参考](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/build/cmake-ref/variable/CONF_FILE.rst#L4)：`doc/build/cmake-ref/variable/CONF_FILE.rst`，第 4 行附近。
- [设备树配置入口](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/dts.cmake#L9)：`cmake/modules/dts.cmake`，第 9 行附近。
- [Kconfig 脚本调用处](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/kconfig.cmake#L473)：`cmake/modules/kconfig.cmake`，第 473 行附近。
- [SDK 请求与通用工具规则](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/FindHostTools.cmake#L51)：`cmake/modules/FindHostTools.cmake`，第 51 行附近。
- [SDK 输入与默认查找分支](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/FindZephyr-sdk.cmake#L44)：`cmake/modules/FindZephyr-sdk.cmake`，第 44 行附近。
- [目标工具链规则](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/FindTargetTools.cmake#L30)：`cmake/modules/FindTargetTools.cmake`，第 30 行附近。
- [树外工具链设计说明](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/develop/toolchains/custom_cmake.rst#L3)：`doc/develop/toolchains/custom_cmake.rst`，第 3 行附近。
- [ARM CPU 参数实现](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/compiler/gcc/target_arm.cmake#L5)：`cmake/compiler/gcc/target_arm.cmake`，第 5 行附近。
- [模块输入与发现脚本调用](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_module.cmake#L34)：`cmake/modules/zephyr_module.cmake`，第 34 行附近。
- [派生模块目录变量创建处](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_module.cmake#L141)：`cmake/modules/zephyr_module.cmake`，第 141 行附近。
- [候选项目解析实现](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/scripts/zephyr_module.py#L627)：`scripts/zephyr_module.py`，第 627 行附近。
- [外置模块接入文件选择](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/modules/modules.cmake#L5)：`modules/modules.cmake`，第 5 行附近。
- [CMSIS 头文件接入实现](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/modules/cmsis_6/CMakeLists.txt#L4)：`modules/cmsis_6/CMakeLists.txt`，第 4 行附近。
- [Zephyr 库创建接口](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/extensions.cmake#L682)：`cmake/modules/extensions.cmake`，第 682 行附近。
- [Zephyr 库源码接口](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/extensions.cmake#L769)：`cmake/modules/extensions.cmake`，第 769 行附近。
- [按配置加入源码](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/extensions.cmake#L2831)：`cmake/modules/extensions.cmake`，第 2831 行附近。
- [Zephyr 输入读取与优先级](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/extensions.cmake#L4088)：`cmake/modules/extensions.cmake`，第 4088 行附近。
- [Python 选择模块](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/python.cmake#L4)：`cmake/modules/python.cmake`，第 4 行附近。
- [west 构建命令说明](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/develop/west/build-flash-debug.rst#L3)：`doc/develop/west/build-flash-debug.rst`，第 3 行附近。
- [多镜像构建入口](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/build/sysbuild/index.rst#L3)：`doc/build/sysbuild/index.rst`，第 3 行附近。
- [配置片段组合入口](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/build/snippets/index.rst#L3)：`doc/build/snippets/index.rst`，第 3 行附近。
- [SDK 1.0.1 的默认类型实现（安装包内）](https://github.com/zephyrproject-rtos/sdk-ng/releases/tag/v1.0.1)：`cmake/Zephyr-sdkConfig.cmake`，第 15 行附近。
- [SDK 1.0.1 的 ARM 映射（安装包内）](https://github.com/zephyrproject-rtos/sdk-ng/releases/tag/v1.0.1)：`cmake/zephyr/gnu/target.cmake`，第 5 行附近。
下一步：[P003 SDK 准备与编译器选型](P003_SDK准备与编译器选型_Windows.md)回顾工具链接口，再讲包的实际组成和安装；P004 下载 CMSIS；P005 解释驱动模型；P006 从调用方完成模块接入；P012 把接口组合成完整构建实验。
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake-ref/module/extensions.html
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/build/cmake-ref/module/extensions.rst#L1
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/extensions.cmake#L682
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。