## Slide 1
P009
Zephyr的CMake输入与依赖发现
Windows x64 UCRT64 实操教程
主讲人：lizhaojun
Notes: 承接 P002 主机工具与 Python。本章建立 Zephyr CMake 接口的共同模型：输入由谁读取、默认如何工作、保存在哪里，以及何时需要覆盖。后续 P003—P011 回顾各自接口，并讲解本模块的结构与完整实验。
配套正文：learning/P01_zephyr_make_project/P009_Zephyr应用构建_Windows.md。
源码依据：Zephyr cmake/modules/FindZephyr-sdk.cmake、FindHostTools.cmake、FindTargetTools.cmake、zephyr_module.cmake 与 extensions.cmake；SDK 1.0.1 的 cmake 包。
主讲人：lizhaojun。

## Slide 2
一次配置怎样消费已准备好的输入
9.1—9.3 · 只讲接口和读取关系
前置：P007 已完成直接 CMake 构建。
应用、板、配置片段 → 工具链与 CPU → 外部模块与目标。
变量解释都回答：谁设置、谁读取、默认怎样、结果在哪里。
输入形态
→
读取脚本
→
目标与规则
→
生成结果
依据：doc/build/cmake/index.rst
配套正文 · 9.1—9.3
2
Notes: 对应正文：P009_Zephyr的CMake输入与依赖发现_Windows.md
9.1—9.3 · 只讲接口和读取关系
前置：P007 已完成直接 CMake 构建。
应用、板、配置片段 → 工具链与 CPU → 外部模块与目标。
变量解释都回答：谁设置、谁读取、默认怎样、结果在哪里。
依据：https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake/index.html
本机原件：doc/build/cmake/index.rst
命令供读者执行；本轮文稿整理未在 G 盘代执行实验。

## Slide 3
应用构建体系的思维导图
9.1 · 本册总览：各类输入
应用的Zephyr 构建
入口与执行者
应用 CMakeLists → CMake → Ninja → 编译器
硬件与功能输入
BOARD / SoC、Kconfig 片段、DTS / overlay
工具来源
SDK 包发现、工具链接入规则
外部源码
west 候选、模块元数据、模块 CMake 入口
构建结果
配置记录、目标与依赖、最终固件
官方说明：doc/build/cmake/index.rst
实现定位：cmake/modules/zephyr_default.cmake · 71 行附近
配套正文
3
Notes: 配套正文：P007_Zephyr应用构建_Windows.md#section-7-1-4
9.1 · 本册总览：各类输入
讲解展开：
### 9.1\_这套设计解决什么问题
从上面的分工可以理解设计意图：应用描述“我要加入什么代码”，板/SoC 描述“代码面对什么硬件”，Kconfig 描述“启用什么能力”，工具链规则描述“怎样调用某类编译器”，模块元数据描述“外部项目怎样参加这些步骤”。CMake 把它们组合成同一个构建模型。
这种解释是对官方配置流程和实现边界的归纳，不是官方逐字宣言。它带来的实际效果是：换板时可以复用应用源码；增加一个 HAL 项目可以通过模块入口接入；采用已有工具链类型时不需要修改每个应用的编译器命令；每个构建目录独立保存本次组合。扩展仍须满足接口约定，不是给文件夹起一个名字就自动生效。
下面用思维导图看职责分区。它表示“有哪些部分”，不表示执行顺序；实际先后关系仍看上一节流程图。
```mermaid
%%{init: {"theme": "base", "themeVariables": {"primaryColor": "#344B70", "primaryTextColor": "#FFFFFF", "primaryBorderColor": "#AAB4C5", "lineColor": "#8591A5", "cScale0": "#344B70", "cScaleLabel0": "#FFFFFF", "cScale1": "#435C3A", "cScaleLabel1": "#FFFFFF", "cScale2": "#654778", "cScaleLabel2": "#FFFFFF", "cScale3": "#6D493D", "cScaleLabel3": "#FFFFFF", "cScale4": "#245D63", "cScaleLabel4": "#FFFFFF", "cScale5": "#574D72", "cScaleLabel5": "#FFFFFF", "cScale6": "#344B70", "cScaleLabel6": "#FFFFFF", "cScale7": "#435C3A", "cScaleLabel7": "#FFFFFF", "cScale8": "#654778", "cScaleLabel8": "#FFFFFF", "cScale9": "#6D493D", "cScaleLabel9": "#FFFFFF", "cScale10": "#245D63", "cScaleLabel10": "#FFFFFF", "cScale11": "#574D72", "cScaleLabel11": "#FFFFFF"}}}%%
mindmap
root((应用的 Zephyr 构建))
入口与执行者
应用 CMakeLists
CMake 与 Ninja
编译器和生成脚本
硬件与功能输入
BOARD 和 SoC
Kconfig 配置片段
DTS 和 overlay
工具来源
SDK 包发现
工具链适配规则
外部源码
west 项目候选
模块元数据与入口
构建结果
配置与模块记录
目标和依赖关系
最终固件
```
<a id="section-9-1"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake/index.html#build-and-configuration-phases
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/build/cmake/index.rst#L52
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_default.cmake#L71
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 4
初始化顺序来自数据依赖
9.1 · 初始化与输入次序
模块可提供额外板、SoC 和设备树目录，所以先发现模块。
知道搜索根后才能选板，再选配置文件。
设备树信息可供 Kconfig 使用，因此先设备树、后 Kconfig。
设备树预处理已需要工具，dts.cmake 会请求 HostTools。
硬件配置形成后，TargetTools 完成目标工具与参数设置。
这个顺序直接列在 zephyr_default.cmake 中。
官方说明：doc/build/cmake/index.rst
实现定位：cmake/modules/zephyr_default.cmake · 71 行附近
配套正文
4
Notes: 配套正文：P007_Zephyr应用构建_Windows.md#section-7-1-4
9.1 · 初始化与输入次序
模块可提供额外板、SoC 和设备树目录，所以先发现模块。
知道搜索根后才能选板，再选配置文件。
设备树信息可供 Kconfig 使用，因此先设备树、后 Kconfig。
设备树预处理已需要工具，dts.cmake 会请求 HostTools。
硬件配置形成后，TargetTools 完成目标工具与参数设置。
这个顺序直接列在 zephyr_default.cmake 中。
讲解展开：
### 9.1\_find_package 里面实际走了哪条路
不要把 `find_package(Zephyr)` 理解为只保存一个路径。它会执行包配置里的初始化代码。在本章版本中，普通单应用、未指定特殊 COMPONENTS 时，主线是：
```mermaid
flowchart TD
A["应用 CMakeLists.txt"] --> B["ZephyrConfig.cmake：确定源码根"]
B --> C["zephyr_default.cmake：按顺序加载构建模块"]
C --> D["先识别外部模块与额外搜索根"]
D --> E["选板、配置文件、设备树和 Kconfig"]
E --> F["kernel.cmake：目标工具与 app 库"]
F --> G["Zephyr 根 CMakeLists.txt：内核、驱动和外部模块目标"]
G --> H["返回应用，target_sources 添加 main.c"]
```
包入口把 Zephyr 的 `cmake/modules` 加入 `CMAKE_MODULE_PATH`，所以随后 `include(zephyr_default)` 能找到 Zephyr 自己的脚本。这里 CMake module 指 `.cmake` 脚本；下一节所说的外部 Zephyr module 则是符合接入约定的源码项目。两者都叫 module，但不是同一种对象。
默认顺序不是随意安排。外部源码模块可能提供新的 `board_root`、`soc_root` 或 `dts_root`，必须先取得这些位置，才能找板；Kconfig 可以使用设备树信息，所以先处理设备树，再计算功能配置；有了硬件与功能配置，才确定目标参数、建立库和链接关系。处理设备树已经需要 C 预处理器，因此工具发现也不是全部等到最后：`dts.cmake` 会先请求 HostTools，`kernel.cmake` 随后请求 TargetTools 完成目标工具设置。
最后 Zephyr 根 `CMakeLists.txt` 收集各部分目标，之后返回应用继续执行 `project` 和 `target_sources`。这也解释了为什么正常应用构建的 `-S` 应指向 `samples/hello_world` 等**应用目录**，不能仅因源码根也有 CMakeLists.txt 就指向根目录。依据：[包入口 include_boilerplate](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/share/zephyr-package/cmake/ZephyrConfig.cmake#L28)（原件 `share/zephyr-package/cmake/ZephyrConfig.cmake`，第 28 行附近）；[默认初始化顺序](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_default.cmake#L71)（原件 `cmake/modules/zephyr_default.cmake`，第 71 行附近）；[设备树配置入口](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/dts.cmake#L9)（原件 `cmake/modules/dts.cmake`，第 9 行附近）；[app 目标创建处](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/kernel.cmake#L236)（原件 `cmake/modules/kernel.cmake`，第 236 行附近）；[外部模块 CMake 入口加载处](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/CMakeLists.txt#L778)（原件 `CMakeLists.txt`，第 778 行附近）。
<a id="section-7-1-5"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake/index.html#build-and-configuration-phases
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/build/cmake/index.rst#L52
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_default.cmake#L71
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 5
哪些是 CMake，哪些是 Zephyr 接口
9.1.1 · ② 各类输入
find_package、target_sources：CMake 原生命令。
zephyr_library：Zephyr 定义的 CMake 宏。
BOARD、CONF_FILE：Zephyr 脚本读取的输入。
Zephyr_DIR：CMake 的包目录命名约定。
CONFIG_GPIO：Kconfig 计算后的功能值。
ZEPHYR_HAL_XHSC_MODULE_DIR：模块发现后的目录结果。
-D 只是传值语法；没人读取的自造变量不会产生接入效果。
官方说明：doc/build/cmake-ref/index.rst
实现定位：cmake/modules/zephyr_module.cmake · 141 行附近
配套正文
5
颜色提示：变量 / 参数 文件 / 路径 接口函数 终端命令
Notes: 配套正文：P009_Zephyr的CMake输入与依赖发现_Windows.md#section-9-1-1
9.1.1 · ② 各类输入
find_package、target_sources：CMake 原生命令。
zephyr_library：Zephyr 定义的 CMake 宏。
BOARD、CONF_FILE：Zephyr 脚本读取的输入。
Zephyr_DIR：CMake 的包目录命名约定。
CONFIG_GPIO：Kconfig 计算后的功能值。
ZEPHYR_HAL_XHSC_MODULE_DIR：模块发现后的目录结果。
-D 只是传值语法；没人读取的自造变量不会产生接入效果。
讲解展开：
### 9.1.1\_先区分命令、输入和结果
所谓接口，是调用者与读取者之间的约定：传什么、在哪里传、何时读取、返回什么。Zephyr 的 CMake 接口不只有变量，也包括包入口、函数、目标、属性以及模块元数据。
| 看到的写法 | 属于谁 | 在这里的用途 |
| --- | --- | --- |
| `find_package`、`target_sources`、`add_subdirectory` | CMake 原生命令 | 查包、修改目标、执行子目录构建脚本 |
| `zephyr_library()`、`zephyr_library_sources_ifdef()` | Zephyr 在 extensions.cmake 定义的宏/函数 | 按 Zephyr 的库约定创建目标并按配置加入源码 |
| `BOARD`、`CONF_FILE`、`EXTRA_ZEPHYR_MODULES` | Zephyr 构建脚本接受的输入 | 选硬件、选配置片段、追加模块 |
| `Zephyr_DIR` | CMake 的 `<Package>_DIR` 约定 | 定位名为 Zephyr 的包配置目录 |
| `CONFIG_GPIO` | Kconfig 配置结果 | 供 CMake 和 C 代码决定是否启用相应功能 |
| `ZEPHYR_HAL_XHSC_MODULE_DIR` | Zephyr 模块发现产生的结果 | 让后续 CMake 脚本引用已识别模块根 |
`-D名字=值` 是 CMake 的传入语法；它本身不会赋予某个名字功能。如果 Zephyr 没有读取 `MY_HAL_PATH`，单独添加这个自造变量不会接入 HAL。同样，结果变量通常不该由使用者提前伪造。依据：[CMake 原生命令索引](https://cmake.org/cmake/help/latest/manual/cmake-commands.7.html)（原件 `CMake 原生命令手册`）；[扩展函数参考页](https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake-ref/module/extensions.html)（原件 `doc/build/cmake-ref/module/extensions.rst`，第 1 行附近）；[派生模块目录变量创建处](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_module.cmake#L141)（原件 `cmake/modules/zephyr_module.cmake`，第 141 行附近）。
<a id="section-9-1-2"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake-ref/index.html
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/build/cmake-ref/index.rst#L3
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_module.cmake#L141
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 6
应用目录、源码包和 SDK 各在哪里
9.1.2 · ② 各类输入
CMake 的 -S 指应用目录，例如 samples/hello_world。
ZEPHYR_BASE 指 Zephyr 源码根，里面有 boards、cmake、kernel。
Zephyr_DIR 指含 ZephyrConfig.cmake 的包目录。
SDK 则在源码外面，是另一种包。
包搜索能正常定位源码时，不必重复给出所有路径。
显式输入适合固定源码副本；同时提供的路径必须互相一致。
官方说明：doc/build/zephyr_cmake_package.rst
实现定位：share/zephyr-package/cmake/ZephyrConfig.cmake · 28 行附近
配套正文
6
Notes: 配套正文：P009_Zephyr的CMake输入与依赖发现_Windows.md#section-9-1-2
9.1.2 · ② 各类输入
CMake 的 -S 指应用目录，例如 samples/hello_world。
ZEPHYR_BASE 指 Zephyr 源码根，里面有 boards、cmake、kernel。
Zephyr_DIR 指含 ZephyrConfig.cmake 的包目录。
SDK 则在源码外面，是另一种包。
包搜索能正常定位源码时，不必重复给出所有路径。
显式输入适合固定源码副本；同时提供的路径必须互相一致。
讲解展开：
### 9.1.2\_源码包位置和应用位置是不同输入
应用是 `-S` 所指向的目录；Zephyr 源码根含 `boards`、`cmake`、`kernel` 等目录；SDK 则是另外安装的工具包。三者必须分清。
`ZEPHYR_BASE` 表示 Zephyr 源码根，例如本系列的 `G:/zephyr_practice/zephyr-main`。`Zephyr_DIR` 表示包含 `ZephyrConfig.cmake` 的包目录，在该源码中为 `share/zephyr-package/cmake`。应用可以根据包搜索规则找到 Zephyr；`west zephyr-export` 可把源码包加入当前用户的 CMake 包记录。显式指定入口适合同时存在多份源码、需要固定本次选择的情形。
因此并不是每个工程都必须同时设置两项。若两项同时提供，必须指向同一份源码，防止“找到了 A 的包，却要求它使用 B 的源码”。P011 为明确区分本机源码副本给出具体选择；这不会选择 SDK。依据：[Zephyr 包发现说明](https://docs.zephyrproject.org/latest/build/zephyr_cmake_package.html)（原件 `doc/build/zephyr_cmake_package.rst`，第 3 行附近）；[包入口 include_boilerplate](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/share/zephyr-package/cmake/ZephyrConfig.cmake#L28)（原件 `share/zephyr-package/cmake/ZephyrConfig.cmake`，第 28 行附近）。
<a id="section-9-1-3"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/build/zephyr_cmake_package.html
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/build/zephyr_cmake_package.rst#L3
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/share/zephyr-package/cmake/ZephyrConfig.cmake#L28
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 7
BOARD 把应用对应到硬件
9.1.3 · ② 各类输入
mps2/an386 是板目标标识，不是磁盘目录。
板选择与硬件模型关联 SoC、架构、CPU 和默认配置。
树内官方板使用默认搜索范围。
树外新增板才需要额外搜索根或模块 settings。
BOARD_ROOT 指下面包含 boards 的根，不是 board.yml 文件。
添加搜索位置只解决发现问题，硬件支持文件仍须实现。
官方说明：doc/build/cmake-ref/variable/BOARD.rst
实现定位：cmake/modules/boards.cmake · 6 行附近
配套正文
7
Notes: 配套正文：P009_Zephyr的CMake输入与依赖发现_Windows.md#section-9-1-3
9.1.3 · ② 各类输入
mps2/an386 是板目标标识，不是磁盘目录。
板选择与硬件模型关联 SoC、架构、CPU 和默认配置。
树内官方板使用默认搜索范围。
树外新增板才需要额外搜索根或模块 settings。
BOARD_ROOT 指下面包含 boards 的根，不是 board.yml 文件。
添加搜索位置只解决发现问题，硬件支持文件仍须实现。
讲解展开：
### 9.1.3\_BOARD 怎样落实到硬件
`BOARD=mps2/an386` 表示选择官方 MPS2 的 AN386 目标，值是板目标标识，不是路径。`boards.cmake` 等脚本解析板名和限定项，硬件模型再把它联系到 SoC、CPU 与架构。板的设备树及默认配置参与后续计算；应用不应自己把板名翻译为一串 GCC 参数。
官方板位于默认源码搜索范围内，通常不需要 `BOARD_ROOT`。当 P011 创建树外练习板时，`BOARD_ROOT` 才用于增加搜索根；它应指向**下面包含 boards 目录的上层目录**，而不是 `board.yml` 文件。模块的 `build.settings.board_root` 也能提供搜索根，这是前面先发现模块再找板的原因。
`SOC_ROOT`、`DTS_ROOT` 分别扩展 SoC 和设备树相关文件的查找范围，各有目录约定。新增驱动、板、SoC 是不同工作，不能只增加 BOARD_ROOT 就声称芯片已完成支持。依据：[BOARD 变量参考](https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake-ref/variable/BOARD.html)（原件 `doc/build/cmake-ref/variable/BOARD.rst`，第 4 行附近）；[BOARD_ROOT 变量参考](https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake-ref/variable/BOARD_ROOT.html)（原件 `doc/build/cmake-ref/variable/BOARD_ROOT.rst`，第 4 行附近）；[板选择的说明与实现](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/boards.cmake#L6)（原件 `cmake/modules/boards.cmake`，第 6 行附近）；[外部项目模块说明](https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/modules.html)（原件 `doc/develop/modules.rst`，第 3 行附近）。
<a id="section-9-1-4"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake-ref/variable/BOARD.html
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/build/cmake-ref/variable/BOARD.rst#L4
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/boards.cmake#L6
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 8
CONF_FILE 选文件，Kconfig 计算功能
9.1.4 · ② 各类输入
prj.conf 是应用请求；Kconfig 定义选项及其约束。
CONF_FILE 选择应用片段，EXTRA_CONF_FILE 追加片段。
configuration_files.cmake 选文件，kconfig.cmake 调用处理脚本。
请求不满足依赖时，应查诊断和最终 .config。
配置定义
→
板与应用请求
→
Kconfig 计算
→
.config / 头文件
官方说明：doc/build/cmake-ref/variable/CONF_FILE.rst
实现定位：cmake/modules/configuration_files.cmake · 43 行附近
配套正文
8
Notes: 配套正文：P009_Zephyr的CMake输入与依赖发现_Windows.md#section-9-1-4
9.1.4 · ② 各类输入
prj.conf 是应用请求；Kconfig 定义选项及其约束。
CONF_FILE 选择应用片段，EXTRA_CONF_FILE 追加片段。
configuration_files.cmake 选文件，kconfig.cmake 调用处理脚本。
请求不满足依赖时，应查诊断和最终 .config。
讲解展开：
### 9.1.4\_CONF_FILE 选文件，Kconfig 决定有效值
应用通常用原有 `prj.conf` 提出功能配置请求，例如某功能的 `CONFIG_...=y`。`CONF_FILE` 用于选择应用配置片段，`EXTRA_CONF_FILE` 用于在基础配置之外追加片段。它们的值是文件路径或文件列表；文件名本身不是功能开关。
`configuration_files.cmake` 在未显式指定 CONF_FILE 时按规则查找默认应用和硬件相关片段；接着 `kconfig.cmake` 调用 Python 的 Kconfig 处理脚本，结合配置定义与依赖关系产生 `zephyr/.config`，并生成供 C 编译使用的 `zephyr/include/generated/zephyr/autoconf.h`。CMake 也读取计算后的配置来决定加入哪些源码。
例如请求打开某驱动但它依赖的总线没有启用，Kconfig 会处理约束并给出诊断。读者应查最终 `.config` 与配置日志，不能只凭 prj.conf 里写了 y 就认为驱动必然编译。源码中的 `Kconfig` 是配置项定义，应用 `prj.conf` 是请求，构建目录 `.config` 是计算结果；三种文件来源与作用不同。依据：[CONF_FILE 变量参考](https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake-ref/variable/CONF_FILE.html)（原件 `doc/build/cmake-ref/variable/CONF_FILE.rst`，第 4 行附近）；[配置片段的选取](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/configuration_files.cmake#L43)（原件 `cmake/modules/configuration_files.cmake`，第 43 行附近）；[Kconfig 脚本调用处](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/kconfig.cmake#L473)（原件 `cmake/modules/kconfig.cmake`，第 473 行附近）。
<a id="section-9-1-5"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake-ref/variable/CONF_FILE.html
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/build/cmake-ref/variable/CONF_FILE.rst#L4
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/configuration_files.cmake#L43
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 9
硬件描述怎样变成编译信息
9.1.5 · ② 各类输入
板 DTS、SoC DTSI 与应用 overlay 共同描述硬件。
DTC_OVERLAY_FILE 选 overlay，EXTRA_DTC_OVERLAY_FILE 追加。
预处理器先展开包含与宏，Zephyr Python 脚本再解析。
结果是 zephyr.dts 和 devicetree_generated.h。
Kconfig 还要选中驱动，节点启用本身不等于驱动已编译。
dtc 可提供补充诊断；不要把全部生成工作都归给 dtc。
官方说明：doc/build/cmake/index.rst
实现定位：cmake/modules/dts.cmake · 9 行附近
配套正文
9
Notes: 配套正文：P009_Zephyr的CMake输入与依赖发现_Windows.md#section-9-1-5
9.1.5 · ② 各类输入
板 DTS、SoC DTSI 与应用 overlay 共同描述硬件。
DTC_OVERLAY_FILE 选 overlay，EXTRA_DTC_OVERLAY_FILE 追加。
预处理器先展开包含与宏，Zephyr Python 脚本再解析。
结果是 zephyr.dts 和 devicetree_generated.h。
Kconfig 还要选中驱动，节点启用本身不等于驱动已编译。
dtc 可提供补充诊断；不要把全部生成工作都归给 dtc。
讲解展开：
### 9.1.5\_设备树输入怎样成为编译信息
板的 `.dts` 和 SoC 的 `.dtsi` 描述硬件。应用的 overlay 可以覆盖相应节点属性。`DTC_OVERLAY_FILE` 指定应用 overlay 列表；`EXTRA_DTC_OVERLAY_FILE` 追加在基础 overlay 后处理的文件。不显式指定时有默认文件查找规则，不能把“追加”和“完全换掉选择”当成同一种动作。
`dts.cmake` 先用预处理器处理包含关系与宏，再调用 Zephyr 的 Python 工具解析设备树和 bindings。输出的 `zephyr/zephyr.dts` 用于查看最终硬件描述；`zephyr/include/generated/zephyr/devicetree_generated.h` 提供编译所需宏。C 源码通常通过 `zephyr/devicetree.h` 使用这些信息。
启用外设一般还涉及 Kconfig 选择驱动，所以“设备树节点 okay”与“驱动功能启用”需要分别成立。这正是 Zephyr 没有把所有配置都混进一个 CMake 变量的原因：硬件数据、功能依赖和目标构建关系由各自工具处理，再共同进入固件。依据：[设备树配置入口](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/dts.cmake#L9)（原件 `cmake/modules/dts.cmake`，第 9 行附近）；[构建阶段说明](https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake/index.html#build-and-configuration-phases)（原件 `doc/build/cmake/index.rst`，第 52 行附近）。
<a id="toolchain-contract"></a>
<a id="section-9-2"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake/index.html#build-and-configuration-phases
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/build/cmake/index.rst#L52
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/dts.cmake#L9
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 10
BOARD 的文档直接告诉我们读取者
9.1.3 · ② 各类输入
官方 CMake Reference → Variables → BOARD。
原件：doc/build/cmake-ref/variable/BOARD.rst。
该页分别说明它作为 boards 模块输入和输出的含义。
接着看 boards 模块页，再读 cmake/modules/boards.cmake。
这是从接口说明到实现的定向路线，不需要全仓库搜索。
CONF_FILE 页面同样会指向 configuration_files 模块。
官方说明：doc/build/cmake-ref/variable/BOARD.rst
实现定位：cmake/modules/boards.cmake · 6 行附近
配套正文
10
Notes: 配套正文：P009_Zephyr的CMake输入与依赖发现_Windows.md#section-9-1-3
9.1.3 · ② 各类输入
官方 CMake Reference → Variables → BOARD。
原件：doc/build/cmake-ref/variable/BOARD.rst。
该页分别说明它作为 boards 模块输入和输出的含义。
接着看 boards 模块页，再读 cmake/modules/boards.cmake。
这是从接口说明到实现的定向路线，不需要全仓库搜索。
CONF_FILE 页面同样会指向 configuration_files 模块。
讲解展开：
### 9.1.3\_BOARD 怎样落实到硬件
`BOARD=mps2/an386` 表示选择官方 MPS2 的 AN386 目标，值是板目标标识，不是路径。`boards.cmake` 等脚本解析板名和限定项，硬件模型再把它联系到 SoC、CPU 与架构。板的设备树及默认配置参与后续计算；应用不应自己把板名翻译为一串 GCC 参数。
官方板位于默认源码搜索范围内，通常不需要 `BOARD_ROOT`。当 P011 创建树外练习板时，`BOARD_ROOT` 才用于增加搜索根；它应指向**下面包含 boards 目录的上层目录**，而不是 `board.yml` 文件。模块的 `build.settings.board_root` 也能提供搜索根，这是前面先发现模块再找板的原因。
`SOC_ROOT`、`DTS_ROOT` 分别扩展 SoC 和设备树相关文件的查找范围，各有目录约定。新增驱动、板、SoC 是不同工作，不能只增加 BOARD_ROOT 就声称芯片已完成支持。依据：[BOARD 变量参考](https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake-ref/variable/BOARD.html)（原件 `doc/build/cmake-ref/variable/BOARD.rst`，第 4 行附近）；[BOARD_ROOT 变量参考](https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake-ref/variable/BOARD_ROOT.html)（原件 `doc/build/cmake-ref/variable/BOARD_ROOT.rst`，第 4 行附近）；[板选择的说明与实现](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/boards.cmake#L6)（原件 `cmake/modules/boards.cmake`，第 6 行附近）；[外部项目模块说明](https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/modules.html)（原件 `doc/develop/modules.rst`，第 3 行附近）。
<a id="section-9-1-4"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake-ref/variable/BOARD.html
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/build/cmake-ref/variable/BOARD.rst#L4
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/boards.cmake#L6
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 11
Zephyr 源码包与 SDK 工具包
9.2.1 · ③ 工具链接入
find_package(Zephyr) 进入源码构建规则。
规则需要工具时，FindHostTools 请求查找 Zephyr-sdk。
SDK 的 Zephyr-sdkConfig.cmake 提供工具包位置和默认选择。
west zephyr-export 处理源码包的位置记录。
SDK 的 setup.cmd /c 处理 SDK 包的位置记录。
两者面向不同的包，不把 SDK 复制进应用。
官方说明：doc/develop/toolchains/zephyr_sdk.rst
实现定位：cmake/modules/FindHostTools.cmake · 51 行附近
配套正文
11
Notes: 配套正文：P009_Zephyr的CMake输入与依赖发现_Windows.md#section-9-2-1
9.2.1 · ③ 工具链接入
find_package(Zephyr) 进入源码构建规则。
规则需要工具时，FindHostTools 请求查找 Zephyr-sdk。
SDK 的 Zephyr-sdkConfig.cmake 提供工具包位置和默认选择。
west zephyr-export 处理源码包的位置记录。
SDK 的 setup.cmd /c 处理 SDK 包的位置记录。
两者面向不同的包，不把 SDK 复制进应用。
讲解展开：
### 9.2.1\_先区分两个 CMake 包
`find_package(Zephyr)` 找的是**源码构建规则**；这些规则需要工具时，通过 `FindHostTools.cmake` 请求 `find_package(Zephyr-sdk ...)`。后者才寻找 **SDK 工具包**。两个包各有入口，也各有当前用户的包记录。
SDK 安装根的 `cmake/Zephyr-sdkConfig.cmake` 说明 SDK 在哪里，并在没有其他选择时提供默认工具链类型。Windows 的 `setup.cmd /c` 把 SDK 包位置写入当前用户的 CMake 包注册表，供之后不同工程的包搜索使用；它不把 SDK 复制到应用中，也不改应用 CMakeLists。该记录跨终端保留，Python venv 的启停不会删除它。
没有显式选择其他工具链，且有效包记录可访问时，普通主线让 Zephyr 查找兼容 SDK 即可。**不要求再重复填写默认类型 `zephyr` 和 SDK 根。** 如果已有环境或缓存设置，默认分支可能被覆盖，10.1 再解释怎样定位。依据：[SDK 输入与默认查找分支](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/FindZephyr-sdk.cmake#L44)（原件 `cmake/modules/FindZephyr-sdk.cmake`，第 44 行附近）；[SDK 文档](https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/toolchains/zephyr_sdk.html)（原件 `doc/develop/toolchains/zephyr_sdk.rst`，第 3 行附近）；[SDK 1.0.1 的默认类型实现（安装包内）](https://github.com/zephyrproject-rtos/sdk-ng/releases/tag/v1.0.1)（原件 `cmake/Zephyr-sdkConfig.cmake`，第 15 行附近）。
<a id="section-9-2-2"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/toolchains/zephyr_sdk.html
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/develop/toolchains/zephyr_sdk.rst#L3
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/FindHostTools.cmake#L51
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 12
SDK 已注册时的默认发现
9.2.1 · ③ 工具链接入
当前用户的 SDK 包记录为 CMake 提供搜索候选。
没有其他类型或旧位置覆盖时，Zephyr 尝试找兼容 SDK。
有效注册后，主线省略默认类型和 SDK 根即可。
注册跨终端保留，.venv 的启停不会删除它。
应用加载规则
→
请求 SDK 包
→
找到包配置
→
取得默认工具
官方说明：doc/develop/toolchains/zephyr_sdk.rst
实现定位：cmake/modules/FindZephyr-sdk.cmake · 44 行附近
配套正文
12
Notes: 配套正文：P009_Zephyr的CMake输入与依赖发现_Windows.md#section-9-2-1
9.2.1 · ③ 工具链接入
当前用户的 SDK 包记录为 CMake 提供搜索候选。
没有其他类型或旧位置覆盖时，Zephyr 尝试找兼容 SDK。
有效注册后，主线省略默认类型和 SDK 根即可。
注册跨终端保留，.venv 的启停不会删除它。
讲解展开：
### 9.2.1\_先区分两个 CMake 包
`find_package(Zephyr)` 找的是**源码构建规则**；这些规则需要工具时，通过 `FindHostTools.cmake` 请求 `find_package(Zephyr-sdk ...)`。后者才寻找 **SDK 工具包**。两个包各有入口，也各有当前用户的包记录。
SDK 安装根的 `cmake/Zephyr-sdkConfig.cmake` 说明 SDK 在哪里，并在没有其他选择时提供默认工具链类型。Windows 的 `setup.cmd /c` 把 SDK 包位置写入当前用户的 CMake 包注册表，供之后不同工程的包搜索使用；它不把 SDK 复制到应用中，也不改应用 CMakeLists。该记录跨终端保留，Python venv 的启停不会删除它。
没有显式选择其他工具链，且有效包记录可访问时，普通主线让 Zephyr 查找兼容 SDK 即可。**不要求再重复填写默认类型 `zephyr` 和 SDK 根。** 如果已有环境或缓存设置，默认分支可能被覆盖，10.1 再解释怎样定位。依据：[SDK 输入与默认查找分支](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/FindZephyr-sdk.cmake#L44)（原件 `cmake/modules/FindZephyr-sdk.cmake`，第 44 行附近）；[SDK 文档](https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/toolchains/zephyr_sdk.html)（原件 `doc/develop/toolchains/zephyr_sdk.rst`，第 3 行附近）；[SDK 1.0.1 的默认类型实现（安装包内）](https://github.com/zephyrproject-rtos/sdk-ng/releases/tag/v1.0.1)（原件 `cmake/Zephyr-sdkConfig.cmake`，第 15 行附近）。
<a id="section-9-2-2"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/toolchains/zephyr_sdk.html
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/develop/toolchains/zephyr_sdk.rst#L3
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/FindZephyr-sdk.cmake#L44
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。
沿用原第 8 页补充说明：setup.cmd 的操作为 SDK 接入作准备。具体区分 /t 安装工具与 /c 保存当前用户的包位置，安装步骤详见 P003。

## Slide 13
工具链类型选择一组适配规则
9.2.2 · ③ 工具链接入
编译器路径之外，还需预处理、汇编、链接、库和工具规则。
ZEPHYR_TOOLCHAIN_VARIANT 选择这组接入规则。
zephyr 使用 SDK 接入；cross-compile 使用独立 GNU 前缀。
generic.cmake 先准备通用处理，例如设备树预处理。
target.cmake 再完成目标编译与目标库设置。
仅换一个类型名，不会自动实现新的编译器支持。
官方说明：doc/develop/toolchains/custom_cmake.rst
实现定位：cmake/modules/FindHostTools.cmake · 51 行附近
配套正文
13
Notes: 配套正文：P009_Zephyr的CMake输入与依赖发现_Windows.md#section-9-2-2
9.2.2 · ③ 工具链接入
编译器路径之外，还需预处理、汇编、链接、库和工具规则。
ZEPHYR_TOOLCHAIN_VARIANT 选择这组接入规则。
zephyr 使用 SDK 接入；cross-compile 使用独立 GNU 前缀。
generic.cmake 先准备通用处理，例如设备树预处理。
target.cmake 再完成目标编译与目标库设置。
仅换一个类型名，不会自动实现新的编译器支持。
讲解展开：
### 9.2.2\_为什么有工具链类型，而不只填 gcc.exe
编译器可执行文件只是工具链的一部分。构建还需要预处理方式、汇编器、链接器、目标库、参数检测、链接脚本处理以及二进制工具。Zephyr 用一个类型名选择一组知道这些规则的 CMake 脚本。
`ZEPHYR_TOOLCHAIN_VARIANT` 就是该类型输入。`zephyr` 路线使用 SDK 的接入规则；`cross-compile` 路线接受独立 GNU 工具的共同前缀。其他类型须遵循各自文档，不能只替换名字继续套用 SDK 参数。
`FindHostTools.cmake` 加载 `cmake/toolchain/<类型>/generic.cmake`，先准备通用处理所需工具，例如设备树预处理器。`FindTargetTools.cmake` 再加载 `target.cmake`，建立目标编译、链接和库相关设置。目标 CPU 配置并不会由“工具链名字包含 arm”完整推出。
```mermaid
flowchart LR
A["选择工具链类型"] --> B["generic.cmake：通用工具"]
B --> C["处理硬件与功能配置"]
C --> D["target.cmake：目标工具与库"]
D --> E["目标参数与编译任务"]
```
注意 HostTools 中的 generic 不是要求先用 Windows 的本机 GCC 编一份固件。此阶段需要的是运行在主机上的工具及通用能力，可以使用交叉编译器做预处理。依据：[树外工具链设计说明](https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/toolchains/custom_cmake.html)（原件 `doc/develop/toolchains/custom_cmake.rst`，第 3 行附近）；[SDK 请求与通用工具规则](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/FindHostTools.cmake#L51)（原件 `cmake/modules/FindHostTools.cmake`，第 51 行附近）；[目标工具链规则](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/FindTargetTools.cmake#L30)（原件 `cmake/modules/FindTargetTools.cmake`，第 30 行附近）。
<a id="section-9-2-3"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/toolchains/custom_cmake.html
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/develop/toolchains/custom_cmake.rst#L3
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/FindHostTools.cmake#L51
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 14
板和 SDK 共同确定 ARM 编译
9.2.3 · ③ 工具链接入
板与 SoC 给出架构、CPU 和 FPU 等配置。
SDK 的 GNU target.cmake 把 ARM 32 位映射到 arm-zephyr-eabi。
Zephyr 的 target_arm.cmake 再给出适用的 CPU 与浮点参数。
HC32 和其他 Cortex-M 板可复用 ARM 工具链，硬件支持仍各自实现。
BOARD / SoC
→
ARM 架构
→
ARM 工具前缀
→
CPU / FPU 参数
官方说明：doc/develop/toolchains/zephyr_sdk.rst
实现定位：cmake/compiler/gcc/target_arm.cmake · 5 行附近
配套正文
14
Notes: 配套正文：P009_Zephyr的CMake输入与依赖发现_Windows.md#section-9-2-3
9.2.3 · ③ 工具链接入
板与 SoC 给出架构、CPU 和 FPU 等配置。
SDK 的 GNU target.cmake 把 ARM 32 位映射到 arm-zephyr-eabi。
Zephyr 的 target_arm.cmake 再给出适用的 CPU 与浮点参数。
HC32 和其他 Cortex-M 板可复用 ARM 工具链，硬件支持仍各自实现。
讲解展开：
### 9.2.3\_BOARD 与 SDK 怎样共同决定 ARM 编译
以 Cortex-M 目标为例，板与 SoC 的配置确定 ARM 架构和具体 CPU/FPU 需求。SDK 1.0.1 的 GNU `target.cmake` 把 ARM 32 位架构映射到 `arm-zephyr-eabi`，据 SDK 根拼出 `gnu/arm-zephyr-eabi/bin/arm-zephyr-eabi-` 前缀；Zephyr 的 `cmake/compiler/gcc/target_arm.cmake` 再根据配置确定 `-mcpu`、指令集和适用的浮点选项。
所以同一 ARM 工具链可以服务多个 Cortex-M 芯片。给 HC32F4A0 增加板与 SoC 支持时，主要补硬件和驱动适配；不能因为换了厂商就凭空新增 `hc32` 工具链类型。反过来，选择 arm 工具链也不会替读者创建 HC32 的寄存器描述、启动、时钟和驱动。
这条链中，BOARD 是读者输入；ARCH 与 CPU/FPU 配置是硬件选择产生的信息；编译器完整路径和参数是工具规则的结果。P011 最后通过 `compile_commands.json` 核对它们，而不是只看终端的 `gcc --version`。依据：[SDK 1.0.1 的 ARM 映射（安装包内）](https://github.com/zephyrproject-rtos/sdk-ng/releases/tag/v1.0.1)（原件 `cmake/zephyr/gnu/target.cmake`，第 5 行附近）；[ARM CPU 参数实现](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/compiler/gcc/target_arm.cmake#L5)（原件 `cmake/compiler/gcc/target_arm.cmake`，第 5 行附近）。
<a id="section-9-2-4"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/toolchains/zephyr_sdk.html
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/develop/toolchains/zephyr_sdk.rst#L3
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/compiler/gcc/target_arm.cmake#L5
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 15
三种包形态对应两类接入路线
9.2.4 · ③ 工具链接入
完整 GNU SDK：接入层和多个目标工具链已经一起提供。
Minimal SDK：保留 SDK 接入层，另外补目标工具组件。
两者准备齐全后，都作为 SDK 被工程发现。
独立 ARM 组件：可以没有 SDK 包配置。
直接使用时走 Zephyr 的 cross-compile 接口并核对目标库。
它不是 Minimal SDK，也不要求读者手建 SDK CMake 包。
官方说明：doc/develop/toolchains/other_x_compilers.rst
实现定位：cmake/modules/FindZephyr-sdk.cmake · 44 行附近
配套正文
15
Notes: 配套正文：P009_Zephyr的CMake输入与依赖发现_Windows.md#section-9-2-4
9.2.4 · ③ 工具链接入
完整 GNU SDK：接入层和多个目标工具链已经一起提供。
Minimal SDK：保留 SDK 接入层，另外补目标工具组件。
两者准备齐全后，都作为 SDK 被工程发现。
独立 ARM 组件：可以没有 SDK 包配置。
直接使用时走 Zephyr 的 cross-compile 接口并核对目标库。
它不是 Minimal SDK，也不要求读者手建 SDK CMake 包。
讲解展开：
### 9.2.4\_完整 SDK、Minimal 与独立工具链共用哪些接口
完整 GNU SDK 带 SDK 的 CMake 接入层和多个目标工具链；Minimal SDK 仍带 SDK 接入层，但需要另装目标组件。Minimal 补齐 ARM 组件后，两者都作为 SDK 被发现，**工程接口没有另起一套 Minimal 体系**。
`G:/zephyr_practice/arm-zephyr-eabi` 是本机独立 ARM 工具组件目录。单组件可以只有 bin、库和目标头文件，没有 SDK 的包配置。选择直接使用它时，走 Zephyr 源码已提供的 `cross-compile` 接口，给 `CROSS_COMPILE` 提供共同前缀；不是在该目录手建一个 SDK CMake 包。
| 场景 | 读者需要表达什么 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| 已注册的完整 SDK 或补齐后的 Minimal | 默认可省略类型与 SDK 根 | 包发现给出工具位置及默认规则 |
| 多套 SDK 中固定一套 | 按需给 `ZEPHYR_SDK_INSTALL_DIR` 指定 SDK 根 | 约束本次工具来源，路径下应有 SDK 包配置 |
| 独立 GNU 工具组件 | `cross-compile` 配合 `CROSS_COMPILE` | 告诉已有 GNU 规则如何定位程序 |
| 维护尚无接入规则的新工具链 | 自定义类型与 `TOOLCHAIN_ROOT`，并实现所需规则 | 这是扩展构建系统，不是普通 SDK 安装 |
`CROSS_COMPILE` 的值由程序目录加共同文件名前缀组成，包含末尾横线，例如 `G:/zephyr_practice/arm-zephyr-eabi/bin/arm-zephyr-eabi-`。它不是仅到 bin 的目录，也不是 gcc.exe 的完整文件名。目标库还须匹配，必要时根据该路线文档设置 `SYSROOT_DIR`；程序可运行并不等于目标库齐全。具体包准备见 P003，完整构建见 P011。依据：[独立 GNU 接入说明](https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/toolchains/other_x_compilers.html)（原件 `doc/develop/toolchains/other_x_compilers.rst`，第 3 行附近）；[树外工具链设计说明](https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/toolchains/custom_cmake.html)（原件 `doc/develop/toolchains/custom_cmake.rst`，第 3 行附近）；[SDK 文档](https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/toolchains/zephyr_sdk.html)（原件 `doc/develop/toolchains/zephyr_sdk.rst`，第 3 行附近）。
`TOOLCHAIN_ROOT` 指 Zephyr 工具链接入规则所在根，默认使用 Zephyr 源码；它不等于 SDK 安装根。树外规则按官方约定提供 `cmake/toolchain/<类型>/generic.cmake` 和 `target.cmake`，并满足其依赖的 compiler/linker/bintools 规则。SDK 工具、树外规则与源码模块三类目录不能互换。
<a id="module-contract"></a>
<a id="section-9-3"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/toolchains/other_x_compilers.html
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/develop/toolchains/other_x_compilers.rst#L3
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/FindZephyr-sdk.cmake#L44
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 16
三个路径接口寻找不同的对象
9.2.4 · ③ 工具链接入
ZEPHYR_SDK_INSTALL_DIR：SDK 根，包含 SDK 的 cmake 接入层。
CROSS_COMPILE：工具目录加共同前缀，末尾保留横线。
TOOLCHAIN_ROOT：Zephyr 工具链接入脚本的根。
TOOLCHAIN_ROOT 默认使用 Zephyr 源码，不是编译器 bin。
只有维护树外新规则时才更改它，并提供 generic / target 等规则。
普通使用 SDK 无须实现这些规则。
官方说明：doc/develop/toolchains/custom_cmake.rst
实现定位：cmake/modules/FindTargetTools.cmake · 30 行附近
配套正文
16
Notes: 配套正文：P009_Zephyr的CMake输入与依赖发现_Windows.md#section-9-2-4
9.2.4 · ③ 工具链接入
ZEPHYR_SDK_INSTALL_DIR：SDK 根，包含 SDK 的 cmake 接入层。
CROSS_COMPILE：工具目录加共同前缀，末尾保留横线。
TOOLCHAIN_ROOT：Zephyr 工具链接入脚本的根。
TOOLCHAIN_ROOT 默认使用 Zephyr 源码，不是编译器 bin。
只有维护树外新规则时才更改它，并提供 generic / target 等规则。
普通使用 SDK 无须实现这些规则。
讲解展开：
### 9.2.4\_完整 SDK、Minimal 与独立工具链共用哪些接口
完整 GNU SDK 带 SDK 的 CMake 接入层和多个目标工具链；Minimal SDK 仍带 SDK 接入层，但需要另装目标组件。Minimal 补齐 ARM 组件后，两者都作为 SDK 被发现，**工程接口没有另起一套 Minimal 体系**。
`G:/zephyr_practice/arm-zephyr-eabi` 是本机独立 ARM 工具组件目录。单组件可以只有 bin、库和目标头文件，没有 SDK 的包配置。选择直接使用它时，走 Zephyr 源码已提供的 `cross-compile` 接口，给 `CROSS_COMPILE` 提供共同前缀；不是在该目录手建一个 SDK CMake 包。
| 场景 | 读者需要表达什么 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| 已注册的完整 SDK 或补齐后的 Minimal | 默认可省略类型与 SDK 根 | 包发现给出工具位置及默认规则 |
| 多套 SDK 中固定一套 | 按需给 `ZEPHYR_SDK_INSTALL_DIR` 指定 SDK 根 | 约束本次工具来源，路径下应有 SDK 包配置 |
| 独立 GNU 工具组件 | `cross-compile` 配合 `CROSS_COMPILE` | 告诉已有 GNU 规则如何定位程序 |
| 维护尚无接入规则的新工具链 | 自定义类型与 `TOOLCHAIN_ROOT`，并实现所需规则 | 这是扩展构建系统，不是普通 SDK 安装 |
`CROSS_COMPILE` 的值由程序目录加共同文件名前缀组成，包含末尾横线，例如 `G:/zephyr_practice/arm-zephyr-eabi/bin/arm-zephyr-eabi-`。它不是仅到 bin 的目录，也不是 gcc.exe 的完整文件名。目标库还须匹配，必要时根据该路线文档设置 `SYSROOT_DIR`；程序可运行并不等于目标库齐全。具体包准备见 P003，完整构建见 P011。依据：[独立 GNU 接入说明](https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/toolchains/other_x_compilers.html)（原件 `doc/develop/toolchains/other_x_compilers.rst`，第 3 行附近）；[树外工具链设计说明](https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/toolchains/custom_cmake.html)（原件 `doc/develop/toolchains/custom_cmake.rst`，第 3 行附近）；[SDK 文档](https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/toolchains/zephyr_sdk.html)（原件 `doc/develop/toolchains/zephyr_sdk.rst`，第 3 行附近）。
`TOOLCHAIN_ROOT` 指 Zephyr 工具链接入规则所在根，默认使用 Zephyr 源码；它不等于 SDK 安装根。树外规则按官方约定提供 `cmake/toolchain/<类型>/generic.cmake` 和 `target.cmake`，并满足其依赖的 compiler/linker/bintools 规则。SDK 工具、树外规则与源码模块三类目录不能互换。
<a id="module-contract"></a>
<a id="section-9-3"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/toolchains/custom_cmake.html
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/develop/toolchains/custom_cmake.rst#L3
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/FindTargetTools.cmake#L30
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 17
下载项目和接入工程是两个阶段
9.3.1 · ③ 源码模块接入
west 清单确定下载来源、修订与目录。
CMake 配置时还要取得候选项目，识别其 Zephyr 接口。
zephyr_module.cmake 调用 Python 的模块发现脚本。
默认候选来自 west 工作区，显式追加来自配置输入。
它不会扫描整块磁盘寻找 module.yml。
因此“下载了目录”不能直接跳到“变量自动存在”。
官方说明：doc/develop/modules.rst
实现定位：cmake/modules/zephyr_module.cmake · 34 行附近
配套正文
17
Notes: 配套正文：P009_Zephyr的CMake输入与依赖发现_Windows.md#section-9-3-1
9.3.1 · ③ 源码模块接入
west 清单确定下载来源、修订与目录。
CMake 配置时还要取得候选项目，识别其 Zephyr 接口。
zephyr_module.cmake 调用 Python 的模块发现脚本。
默认候选来自 west 工作区，显式追加来自配置输入。
它不会扫描整块磁盘寻找 module.yml。
因此“下载了目录”不能直接跳到“变量自动存在”。
讲解展开：
### 9.3.1\_下载完成之后，还缺一个接入动作
west 清单告诉 west 去哪里、按哪个修订取得项目。下载到磁盘只完成了“文件存在”。CMake 还需要知道候选项目有哪些、哪些具有 Zephyr 接口，以及每个项目的 CMake/Kconfig 入口在哪里。这才是模块发现阶段的工作。
默认情况下，`zephyr_module.cmake` 调用 `scripts/zephyr_module.py`，由脚本通过 west API 得到工作区候选项目。脚本识别项目的 `zephyr/module.yml`，或兼容的约定入口；不是递归扫描整块磁盘。目录不在候选列表里，单凭其内部有 module.yml，不会使它自动参与当前工程。
已在官方清单中的 CMSIS 先按 P004 交给 west 下载。清单之外的新增 HAL，可通过 `EXTRA_ZEPHYR_MODULES` 给**这次 CMake 配置**追加模块根。该变量接受以分号分隔的路径列表，指模块根，不是 module.yml 文件。`ZEPHYR_MODULES` 则可以显式取代默认基础候选列表，容易漏掉 CMSIS 等原依赖；单加一个 HAL 时通常使用追加接口。依据：[外部项目模块说明](https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/modules.html)（原件 `doc/develop/modules.rst`，第 3 行附近）；[模块输入与发现脚本调用](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_module.cmake#L34)（原件 `cmake/modules/zephyr_module.cmake`，第 34 行附近）；[候选项目解析实现](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/scripts/zephyr_module.py#L627)（原件 `scripts/zephyr_module.py`，第 627 行附近）。
<a id="section-9-3-2"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/modules.html
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/develop/modules.rst#L3
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_module.cmake#L34
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 18
默认列表、追加列表与替换列表
9.3.1 · ③ 源码模块接入
默认：从 west 工作区项目取得候选，再识别模块。
EXTRA_ZEPHYR_MODULES：为本次 CMake 配置追加模块根。
ZEPHYR_MODULES：显式提供基础候选，可能替换掉默认依赖。
CMSIS 已由清单管理时沿用默认来源。
清单外新增 HAL 通常使用追加，不丢掉已有 CMSIS。
值为根目录列表，用分号分隔，并为整项加引号。
官方说明：doc/develop/modules.rst
实现定位：cmake/modules/zephyr_module.cmake · 34 行附近
配套正文
18
Notes: 配套正文：P009_Zephyr的CMake输入与依赖发现_Windows.md#section-9-3-1
9.3.1 · ③ 源码模块接入
默认：从 west 工作区项目取得候选，再识别模块。
EXTRA_ZEPHYR_MODULES：为本次 CMake 配置追加模块根。
ZEPHYR_MODULES：显式提供基础候选，可能替换掉默认依赖。
CMSIS 已由清单管理时沿用默认来源。
清单外新增 HAL 通常使用追加，不丢掉已有 CMSIS。
值为根目录列表，用分号分隔，并为整项加引号。
讲解展开：
### 9.3.1\_下载完成之后，还缺一个接入动作
west 清单告诉 west 去哪里、按哪个修订取得项目。下载到磁盘只完成了“文件存在”。CMake 还需要知道候选项目有哪些、哪些具有 Zephyr 接口，以及每个项目的 CMake/Kconfig 入口在哪里。这才是模块发现阶段的工作。
默认情况下，`zephyr_module.cmake` 调用 `scripts/zephyr_module.py`，由脚本通过 west API 得到工作区候选项目。脚本识别项目的 `zephyr/module.yml`，或兼容的约定入口；不是递归扫描整块磁盘。目录不在候选列表里，单凭其内部有 module.yml，不会使它自动参与当前工程。
已在官方清单中的 CMSIS 先按 P004 交给 west 下载。清单之外的新增 HAL，可通过 `EXTRA_ZEPHYR_MODULES` 给**这次 CMake 配置**追加模块根。该变量接受以分号分隔的路径列表，指模块根，不是 module.yml 文件。`ZEPHYR_MODULES` 则可以显式取代默认基础候选列表，容易漏掉 CMSIS 等原依赖；单加一个 HAL 时通常使用追加接口。依据：[外部项目模块说明](https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/modules.html)（原件 `doc/develop/modules.rst`，第 3 行附近）；[模块输入与发现脚本调用](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_module.cmake#L34)（原件 `cmake/modules/zephyr_module.cmake`，第 34 行附近）；[候选项目解析实现](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/scripts/zephyr_module.py#L627)（原件 `scripts/zephyr_module.py`，第 627 行附近）。
<a id="section-9-3-2"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/modules.html
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/develop/modules.rst#L3
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_module.cmake#L34
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 19
CMSIS 元数据说明接入文件在外部
9.3.2 · ③ 源码模块接入
# 只读：工作区 modules/hal/cmsis_6/zephyr/module.yml。
name: cmsis_6
build:
cmake-ext: true
kconfig-ext: true
这是 west 下载的官方文件，不由读者新建。
cmake-ext / kconfig-ext 表示接入脚本在模块外部。
库文件留在下载目录，Zephyr 自己提供相应的构建适配。
官方说明：doc/develop/modules.rst
实现定位：modules/modules.cmake · 5 行附近
配套正文
19
Notes: 配套正文：P009_Zephyr的CMake输入与依赖发现_Windows.md#section-9-3-2
9.3.2 · ③ 源码模块接入
这是 west 下载的官方文件，不由读者新建。
cmake-ext / kconfig-ext 表示接入脚本在模块外部。
库文件留在下载目录，Zephyr 自己提供相应的构建适配。
讲解展开：
### 9.3.2\_用已下载的 CMSIS 看真实的两端
本系列 west 下载的 `../modules/hal/cmsis_6/zephyr/module.yml` 是**官方外部下载文件**，当前内容如下，仅供阅读：
```yaml
# 只读：工作区 modules/hal/cmsis_6/zephyr/module.yml。
name: cmsis_6
build:
cmake-ext: true
kconfig-ext: true
```
名字说明该模块以 `cmsis_6` 被识别；`cmake-ext` 和 `kconfig-ext` 表示接入文件放在模块外部。对于本源码，接入脚本位于**官方原有** `zephyr-main/modules/cmsis_6/CMakeLists.txt` 和同目录 Kconfig。CMSIS 的头文件留在工作区下载目录，接入代码留在 Zephyr 源码里，两边由规则关联起来。这种布局让上游库文件和 Zephyr 的构建适配可以分别维护。
`modules/modules.cmake` 为这些外置接入目录设置相应 CMake/Kconfig 位置。模块发现记录和后续调用最终把 CMSIS 库根交给接入脚本；其中按 `CONFIG_CPU_CORTEX_M` 条件加入 `${ZEPHYR_CURRENT_MODULE_DIR}/CMSIS/Core/Include`。因此没有必要把下载的 CMSIS 整包复制进应用，或把两处同名 modules 目录混为一谈。
另外一种模块会在 module.yml 写 `build.cmake: zephyr` 和 `build.kconfig: zephyr/Kconfig`，含义是入口位于模块自身；这些路径相对模块根。P005 再用厂商 HAL 讲完整目录，不能把一个项目的内部布局猜成所有模块的固定布局。依据：[外部项目模块说明](https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/modules.html)（原件 `doc/develop/modules.rst`，第 3 行附近）；[外置模块接入文件选择](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/modules/modules.cmake#L5)（原件 `modules/modules.cmake`，第 5 行附近）；[CMSIS 头文件接入实现](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/modules/cmsis_6/CMakeLists.txt#L4)（原件 `modules/cmsis_6/CMakeLists.txt`，第 4 行附近）。
<a id="section-9-3-3"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/modules.html
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/develop/modules.rst#L3
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/modules/modules.cmake#L5
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 20
CMSIS 库和接入脚本怎样连起来
9.3.2 · ③ 源码模块接入
下载目录：工作区 modules/hal/cmsis_6，存放 CMSIS 源文件。
接入目录：zephyr-main/modules/cmsis_6，存放官方接入脚本。
modules/modules.cmake 提供外置 CMake / Kconfig 入口位置。
入口脚本在 Cortex-M 配置下加入库内 CMSIS/Core/Include。
它用 ZEPHYR_CURRENT_MODULE_DIR 指向本轮模块根。
两处 modules 不是同一目录，也不需要把库整包复制到应用。
官方说明：doc/develop/modules.rst
实现定位：modules/cmsis_6/CMakeLists.txt · 4 行附近
配套正文
20
Notes: 配套正文：P009_Zephyr的CMake输入与依赖发现_Windows.md#section-9-3-2
9.3.2 · ③ 源码模块接入
下载目录：工作区 modules/hal/cmsis_6，存放 CMSIS 源文件。
接入目录：zephyr-main/modules/cmsis_6，存放官方接入脚本。
modules/modules.cmake 提供外置 CMake / Kconfig 入口位置。
入口脚本在 Cortex-M 配置下加入库内 CMSIS/Core/Include。
它用 ZEPHYR_CURRENT_MODULE_DIR 指向本轮模块根。
两处 modules 不是同一目录，也不需要把库整包复制到应用。
讲解展开：
### 9.3.2\_用已下载的 CMSIS 看真实的两端
本系列 west 下载的 `../modules/hal/cmsis_6/zephyr/module.yml` 是**官方外部下载文件**，当前内容如下，仅供阅读：
```yaml
# 只读：工作区 modules/hal/cmsis_6/zephyr/module.yml。
name: cmsis_6
build:
cmake-ext: true
kconfig-ext: true
```
名字说明该模块以 `cmsis_6` 被识别；`cmake-ext` 和 `kconfig-ext` 表示接入文件放在模块外部。对于本源码，接入脚本位于**官方原有** `zephyr-main/modules/cmsis_6/CMakeLists.txt` 和同目录 Kconfig。CMSIS 的头文件留在工作区下载目录，接入代码留在 Zephyr 源码里，两边由规则关联起来。这种布局让上游库文件和 Zephyr 的构建适配可以分别维护。
`modules/modules.cmake` 为这些外置接入目录设置相应 CMake/Kconfig 位置。模块发现记录和后续调用最终把 CMSIS 库根交给接入脚本；其中按 `CONFIG_CPU_CORTEX_M` 条件加入 `${ZEPHYR_CURRENT_MODULE_DIR}/CMSIS/Core/Include`。因此没有必要把下载的 CMSIS 整包复制进应用，或把两处同名 modules 目录混为一谈。
另外一种模块会在 module.yml 写 `build.cmake: zephyr` 和 `build.kconfig: zephyr/Kconfig`，含义是入口位于模块自身；这些路径相对模块根。P005 再用厂商 HAL 讲完整目录，不能把一个项目的内部布局猜成所有模块的固定布局。依据：[外部项目模块说明](https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/modules.html)（原件 `doc/develop/modules.rst`，第 3 行附近）；[外置模块接入文件选择](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/modules/modules.cmake#L5)（原件 `modules/modules.cmake`，第 5 行附近）；[CMSIS 头文件接入实现](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/modules/cmsis_6/CMakeLists.txt#L4)（原件 `modules/cmsis_6/CMakeLists.txt`，第 4 行附近）。
<a id="section-9-3-3"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/modules.html
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/develop/modules.rst#L3
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/modules/cmsis_6/CMakeLists.txt#L4
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 21
模块目录变量在发现链中产生
9.3.3 · ③ 源码模块接入
Python 识别元数据后生成 zephyr_modules.txt。
zephyr_module.cmake 读取记录，规范化名字并设置目录变量。
根 CMakeLists 再加载每个已识别模块的 CMake 入口。
MODULE_DIR 是结果；提前伪造它不会代替这些步骤。
候选模块根
→
读取元数据
→
生成记录与变量
→
加载接入脚本
官方说明：doc/develop/modules.rst
实现定位：cmake/modules/zephyr_module.cmake · 141 行附近
配套正文
21
Notes: 配套正文：P009_Zephyr的CMake输入与依赖发现_Windows.md#section-9-3-3
9.3.3 · ③ 源码模块接入
Python 识别元数据后生成 zephyr_modules.txt。
zephyr_module.cmake 读取记录，规范化名字并设置目录变量。
根 CMakeLists 再加载每个已识别模块的 CMake 入口。
MODULE_DIR 是结果；提前伪造它不会代替这些步骤。
讲解展开：
### 9.3.3\_派生变量究竟是谁建立的
```mermaid
flowchart TD
A["CMake：west 候选与显式追加路径"] --> B["zephyr_module.py：读取模块元数据"]
B --> C["生成 zephyr_modules.txt 与 Kconfig 接入记录"]
C --> D["zephyr_module.cmake：设置模块目录变量"]
D --> E["根 CMakeLists：add_subdirectory 加载入口"]
E --> F["模块脚本：加入头文件、源码和库"]
```
`zephyr_modules.txt` 是**工具生成文件**，位于所选构建目录。它不是读者必须提前创建的清单，也不是 west.yml。`zephyr_module.cmake` 读取其中名字、模块根和 CMake 入口，把名字规范化为大写后设置变量；例如模块名 `hal_xhsc` 对应 `ZEPHYR_HAL_XHSC_MODULE_DIR`。
接着 Zephyr 根 CMakeLists 遍历已识别模块，设置本轮 `ZEPHYR_CURRENT_MODULE_DIR` 等上下文，再调用 `add_subdirectory` 执行该模块的 CMake 入口。只有走过候选识别、元数据解析和记录读取，才有这个派生变量。**预先手填同名 MODULE_DIR 不会代替模块注册与入口执行。**
再换成时序图看“谁先调用谁”。图中的 Zephyr CMake 和模块入口实际都由同一个 CMake 进程执行，分列只是区分脚本的职责；Python 发现脚本由 CMake 启动。
```mermaid
sequenceDiagram
participant A as 应用配置调用者
participant C as Zephyr CMake 脚本
participant P as Python 模块发现脚本
participant M as 模块 CMake 入口
A->>C: 发起配置，提供追加模块根
C->>P: 传入候选列表与追加路径
Note over P: 读取 module.yml 并写出模块记录
P-->>C: 完成识别，返回状态
C->>C: 读取记录并设置模块目录变量
C->>M: add_subdirectory 加载接入入口
M->>C: 添加库、源码与头文件目录
```
发现成功也不保证模块里所有源文件都编译。模块 CMake 还会受 CONFIG 条件限制；芯片、板和驱动是否已经适配是更后面的事实。P005 验证接入，P011 验证实际构建。依据：[模块输入与发现脚本调用](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_module.cmake#L34)（原件 `cmake/modules/zephyr_module.cmake`，第 34 行附近）；[派生模块目录变量创建处](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_module.cmake#L141)（原件 `cmake/modules/zephyr_module.cmake`，第 141 行附近）；[外部模块 CMake 入口加载处](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/CMakeLists.txt#L778)（原件 `CMakeLists.txt`，第 778 行附近）。
<a id="section-9-3-4"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/modules.html
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/develop/modules.rst#L3
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_module.cmake#L141
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 22
模块发现与接入的调用时序
9.3.3 · ③ 调用者与读取者
应用配置调用者
Zephyr CMake
Python 发现脚本
模块 CMake 入口
发起配置，提供模块根
→
传入候选与追加路径
→
解析元数据并写出记录
←
建立目录变量后，add_subdirectory 加载入口
→
添加库、源码与头文件目录
←
Zephyr CMake 与模块入口同属 CMake 进程；Python 发现脚本由它启动。
官方说明：doc/develop/modules.rst
实现定位：cmake/modules/zephyr_module.cmake · 34 行附近
配套正文
22
Notes: 配套正文：P009_Zephyr的CMake输入与依赖发现_Windows.md#section-9-3-3
9.3.3 · ③ 调用者与读取者
Zephyr CMake 与模块入口同属 CMake 进程；Python 发现脚本由它启动。
讲解展开：
### 9.3.3\_派生变量究竟是谁建立的
```mermaid
flowchart TD
A["CMake：west 候选与显式追加路径"] --> B["zephyr_module.py：读取模块元数据"]
B --> C["生成 zephyr_modules.txt 与 Kconfig 接入记录"]
C --> D["zephyr_module.cmake：设置模块目录变量"]
D --> E["根 CMakeLists：add_subdirectory 加载入口"]
E --> F["模块脚本：加入头文件、源码和库"]
```
`zephyr_modules.txt` 是**工具生成文件**，位于所选构建目录。它不是读者必须提前创建的清单，也不是 west.yml。`zephyr_module.cmake` 读取其中名字、模块根和 CMake 入口，把名字规范化为大写后设置变量；例如模块名 `hal_xhsc` 对应 `ZEPHYR_HAL_XHSC_MODULE_DIR`。
接着 Zephyr 根 CMakeLists 遍历已识别模块，设置本轮 `ZEPHYR_CURRENT_MODULE_DIR` 等上下文，再调用 `add_subdirectory` 执行该模块的 CMake 入口。只有走过候选识别、元数据解析和记录读取，才有这个派生变量。**预先手填同名 MODULE_DIR 不会代替模块注册与入口执行。**
再换成时序图看“谁先调用谁”。图中的 Zephyr CMake 和模块入口实际都由同一个 CMake 进程执行，分列只是区分脚本的职责；Python 发现脚本由 CMake 启动。
```mermaid
sequenceDiagram
participant A as 应用配置调用者
participant C as Zephyr CMake 脚本
participant P as Python 模块发现脚本
participant M as 模块 CMake 入口
A->>C: 发起配置，提供追加模块根
C->>P: 传入候选列表与追加路径
Note over P: 读取 module.yml 并写出模块记录
P-->>C: 完成识别，返回状态
C->>C: 读取记录并设置模块目录变量
C->>M: add_subdirectory 加载接入入口
M->>C: 添加库、源码与头文件目录
```
发现成功也不保证模块里所有源文件都编译。模块 CMake 还会受 CONFIG 条件限制；芯片、板和驱动是否已经适配是更后面的事实。P005 验证接入，P011 验证实际构建。依据：[模块输入与发现脚本调用](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_module.cmake#L34)（原件 `cmake/modules/zephyr_module.cmake`，第 34 行附近）；[派生模块目录变量创建处](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_module.cmake#L141)（原件 `cmake/modules/zephyr_module.cmake`，第 141 行附近）；[外部模块 CMake 入口加载处](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/CMakeLists.txt#L778)（原件 `CMakeLists.txt`，第 778 行附近）。
<a id="section-9-3-4"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/modules.html
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/develop/modules.rst#L3
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_module.cmake#L34
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 23
模块入口执行后，源码怎样加入目标
9.3.4 · ③ 源码模块接入
应用已有 app，可用 CMake 的 target_sources 加入实现。
子系统或驱动可用 zephyr_library 创建自己的库。
zephyr_library_sources 把源码加入当前库。
zephyr_library_sources_ifdef 按 CONFIG 条件决定是否加入。
这些是 Zephyr 在 extensions.cmake 定义的接口，
底层仍调用 CMake 目标操作，并纳入 Zephyr 的库关系。
官方说明：doc/build/cmake-ref/module/extensions.rst
实现定位：cmake/modules/extensions.cmake · 682 行附近
配套正文
23
Notes: 配套正文：P009_Zephyr的CMake输入与依赖发现_Windows.md#section-9-3-4
9.3.4 · ③ 源码模块接入
应用已有 app，可用 CMake 的 target_sources 加入实现。
子系统或驱动可用 zephyr_library 创建自己的库。
zephyr_library_sources 把源码加入当前库。
zephyr_library_sources_ifdef 按 CONFIG 条件决定是否加入。
这些是 Zephyr 在 extensions.cmake 定义的接口，
底层仍调用 CMake 目标操作，并纳入 Zephyr 的库关系。
讲解展开：
### 9.3.4\_进入模块后，CMake 函数怎样组织源码
应用使用 `target_sources(app PRIVATE ...)`，是因为 app 已由 Zephyr 建好。独立子系统或驱动常用 `zephyr_library()` 创建属于自己目录的库，再用 `zephyr_library_sources()` 加入实现。它们由 `extensions.cmake` 定义，底层仍调用 CMake 的库与目标接口，并把库纳入 Zephyr 的全局构建关系。
`zephyr_library_sources_ifdef(CONFIG_某功能 文件.c)` 先检查功能条件，再给当前库加源码。这里的条件来自前面 Kconfig 的结果；名字不是预处理器的 `#ifdef` 指令，而是一个 Zephyr CMake 函数的参数。
头文件目录也有范围。`target_include_directories(app PRIVATE ...)` 只修改 app；`zephyr_library_include_directories(...)` 作用于当前 Zephyr 库；`zephyr_include_directories(...)` 则作用于 Zephyr 的公共接口目标，使参加构建的相应目标继承。应按真正需要的可见范围选择，不能为解决一个库的 include 问题把所有路径无条件变成公共输入。
因此“外部模块接入接口”和“模块内部构建接口”是连续的两层：前者使入口被执行，后者使源码真正进入目标。把一个路径传给 CMake，只完成前者所需的信息，并不会自动扫描所有 `.c` 文件。依据：[Zephyr 库创建接口](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/extensions.cmake#L682)（原件 `cmake/modules/extensions.cmake`，第 682 行附近）；[Zephyr 库源码接口](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/extensions.cmake#L769)（原件 `cmake/modules/extensions.cmake`，第 769 行附近）；[按配置加入源码](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/extensions.cmake#L2831)（原件 `cmake/modules/extensions.cmake`，第 2831 行附近）；[扩展函数参考页](https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake-ref/module/extensions.html)（原件 `doc/build/cmake-ref/module/extensions.rst`，第 1 行附近）。
<a id="input-lifetime"></a>
<a id="section-10-1"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake-ref/module/extensions.html
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/build/cmake-ref/module/extensions.rst#L1
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/extensions.cmake#L682
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 24
头文件目录也有作用范围
9.3.4 · ③ 源码模块接入
target_include_directories(app PRIVATE ...) 作用于 app 自身。
zephyr_library_include_directories(...) 作用于当前 Zephyr 库。
zephyr_include_directories(...) 修改共享接口，供相应目标继承。
本页括号中的省略号是接口形态示意，不是可执行代码。
先确保模块入口被执行，再选择真正需要的可见范围。
不要为一个库缺头文件，把所有路径都变成公共输入。
官方说明：doc/build/cmake-ref/module/extensions.rst
实现定位：cmake/modules/extensions.cmake · 769 行附近
配套正文
24
Notes: 配套正文：P009_Zephyr的CMake输入与依赖发现_Windows.md#section-9-3-4
9.3.4 · ③ 源码模块接入
target_include_directories(app PRIVATE ...) 作用于 app 自身。
zephyr_library_include_directories(...) 作用于当前 Zephyr 库。
zephyr_include_directories(...) 修改共享接口，供相应目标继承。
本页括号中的省略号是接口形态示意，不是可执行代码。
先确保模块入口被执行，再选择真正需要的可见范围。
不要为一个库缺头文件，把所有路径都变成公共输入。
讲解展开：
### 9.3.4\_进入模块后，CMake 函数怎样组织源码
应用使用 `target_sources(app PRIVATE ...)`，是因为 app 已由 Zephyr 建好。独立子系统或驱动常用 `zephyr_library()` 创建属于自己目录的库，再用 `zephyr_library_sources()` 加入实现。它们由 `extensions.cmake` 定义，底层仍调用 CMake 的库与目标接口，并把库纳入 Zephyr 的全局构建关系。
`zephyr_library_sources_ifdef(CONFIG_某功能 文件.c)` 先检查功能条件，再给当前库加源码。这里的条件来自前面 Kconfig 的结果；名字不是预处理器的 `#ifdef` 指令，而是一个 Zephyr CMake 函数的参数。
头文件目录也有范围。`target_include_directories(app PRIVATE ...)` 只修改 app；`zephyr_library_include_directories(...)` 作用于当前 Zephyr 库；`zephyr_include_directories(...)` 则作用于 Zephyr 的公共接口目标，使参加构建的相应目标继承。应按真正需要的可见范围选择，不能为解决一个库的 include 问题把所有路径无条件变成公共输入。
因此“外部模块接入接口”和“模块内部构建接口”是连续的两层：前者使入口被执行，后者使源码真正进入目标。把一个路径传给 CMake，只完成前者所需的信息，并不会自动扫描所有 `.c` 文件。依据：[Zephyr 库创建接口](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/extensions.cmake#L682)（原件 `cmake/modules/extensions.cmake`，第 682 行附近）；[Zephyr 库源码接口](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/extensions.cmake#L769)（原件 `cmake/modules/extensions.cmake`，第 769 行附近）；[按配置加入源码](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/extensions.cmake#L2831)（原件 `cmake/modules/extensions.cmake`，第 2831 行附近）；[扩展函数参考页](https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake-ref/module/extensions.html)（原件 `doc/build/cmake-ref/module/extensions.rst`，第 1 行附近）。
<a id="input-lifetime"></a>
<a id="section-10-1"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake-ref/module/extensions.html
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/build/cmake-ref/module/extensions.rst#L1
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/extensions.cmake#L769
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。