## Slide 1
P007
Zephyr应用构建
Windows x64 UCRT64 实操教程
主讲人：lizhaojun
Notes: 承接 P002 主机工具与 Python。本章建立 Zephyr CMake 接口的共同模型：输入由谁读取、默认如何工作、保存在哪里，以及何时需要覆盖。后续 P003—P011 回顾各自接口，并讲解本模块的结构与完整实验。
配套正文：learning/P01_zephyr_make_project/P007_Zephyr应用构建_Windows.md。
源码依据：Zephyr cmake/modules/FindZephyr-sdk.cmake、FindHostTools.cmake、FindTargetTools.cmake、zephyr_module.cmake 与 extensions.cmake；SDK 1.0.1 的 cmake 包。
主讲人：lizhaojun。

## Slide 2
先找到 app，再开始第一次固件构建
7.1 → 7.2 · 本册路线
P006 已认识目标、包和后端；本册只加入 Zephyr 的构建规则。
先读官方入口与 app 来源，再检查准备项，最后配置和构建。
west 的下载、扩展与 CMake 调用交给独立的 P008。
官方应用入口
→
Zephyr 创建目标
→
输入准备检查
→
CMake 两阶段
依据：doc/build/cmake/index.rst
配套正文 · 7.1 → 7.2
2
Notes: 对应正文：P007_Zephyr应用构建_Windows.md
7.1 → 7.2 · 本册路线
P006 已认识目标、包和后端；本册只加入 Zephyr 的构建规则。
先读官方入口与 app 来源，再检查准备项，最后配置和构建。
west 的下载、扩展与 CMake 调用交给独立的 P008。
依据：https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake/index.html
本机原件：doc/build/cmake/index.rst
命令供读者执行；本轮文稿整理未在 G 盘代执行实验。

## Slide 3
官方应用入口中的文件
7.1.2 · ① 应用与构建
samples/hello_world/CMakeLists.txt：官方原有，描述构建入口。
src/main.c：官方原有，应用代码。
prj.conf：官方原有，应用提出的 Kconfig 配置请求。
构建目录的 CMakeCache.txt、build.ninja、zephyr.elf
由工具在后续生成；现在没有它们，不必手动创建。
本章路径相对实验源码根 G:/zephyr_practice/zephyr-main。
官方说明：doc/develop/application/index.rst
实现定位：samples/hello_world/CMakeLists.txt · 3 行附近
配套正文
3
Notes: 配套正文：P007_Zephyr应用构建_Windows.md#section-7-1-2
7.1.2 · ① 应用与构建
samples/hello_world/CMakeLists.txt：官方原有，描述构建入口。
src/main.c：官方原有，应用代码。
prj.conf：官方原有，应用提出的 Kconfig 配置请求。
构建目录的 CMakeCache.txt、build.ninja、zephyr.elf
由工具在后续生成；现在没有它们，不必手动创建。
本章路径相对实验源码根 G:/zephyr_practice/zephyr-main。
讲解展开：
### 7.1.2\_从官方应用入口逐行理解
`samples/hello_world/CMakeLists.txt` 是**官方原有文件**，不是要求读者新建的文件。下面是去掉许可证行后的原有主体，仅供阅读，不要粘贴进终端：
```cmake
# 只读：zephyr-main/samples/hello_world/CMakeLists.txt 原有主体。
cmake_minimum_required(VERSION 3.28.0)
find_package(Zephyr REQUIRED HINTS $ENV{ZEPHYR_BASE})
project(hello_world)
target_sources(app PRIVATE src/main.c)
```
第一行要求 CMake 版本满足本源码。第二条命令请求加载名为 Zephyr 的 CMake 包，`REQUIRED` 表示找不到就停止，`HINTS` 给搜索提供线索，`$ENV{ZEPHYR_BASE}` 读取启动 CMake 的进程环境。找到的入口是 `share/zephyr-package/cmake/ZephyrConfig.cmake`，不是 SDK 的包配置。
`project(hello_world)` 给应用工程命名。它位于 `find_package(Zephyr)` 后面，是因为 Zephyr 需要先建立交叉编译和配置环境。最后一行把当前应用目录下的 `src/main.c` 加到已有的 `app` 库目标里。`target_sources` 是 CMake 原生命令；`app` 则是 Zephyr 初始化时创建的目标名。`PRIVATE` 表示该源文件用于 app 自身构建，不把这份源码作为使用要求继续传播给链接它的其他目标。
这里的 target 是 CMake 构建模型中的对象，例如库、可执行文件或生成任务；它不是开发板。一个板上运行的固件可以由很多库目标组成。Zephyr 把应用、内核、驱动等先组织为目标，才能统一继承头文件目录、编译参数和生成顺序，而不必让每个应用复制内核的构建脚本。依据：[hello_world 原有入口](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/samples/hello_world/CMakeLists.txt#L3)（原件 `samples/hello_world/CMakeLists.txt`，第 3 行附近）；[app 目标创建处](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/kernel.cmake#L236)（原件 `cmake/modules/kernel.cmake`，第 236 行附近）；[构建阶段说明](https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake/index.html#build-and-configuration-phases)（原件 `doc/build/cmake/index.rst`，第 52 行附近）。
读者可以执行下面的**只读操作**定位原件。这只需要已经下载源码和安装 UCRT64，不需要 SDK，不新建任何文件：
```bash
# 终端：Windows UCRT64；从任意目录进入实验源码根。
cd /g/zephyr_practice/zephyr-main
# 读取官方原有的应用入口，应该看到上面五行核心语句。
sed -n '1,30p' samples/hello_world/CMakeLists.txt
```
若提示文件不存在，返回 P001 核对下载是否完整及当前位置；不要为了让命令通过手工补一个同名文件。可复制原件见 [7.1.2 命令](commands/P007_Windows/7.1.2-01.txt)。
<a id="section-7-1-4"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/application/index.html
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/develop/application/index.rst#L3
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/samples/hello_world/CMakeLists.txt#L3
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 4
五行入口怎样让应用使用 Zephyr
7.1.2 · ① 应用与构建
# 只读：samples/hello_world/CMakeLists.txt 原有主体。
cmake_minimum_required(VERSION 3.28.0)
find_package(Zephyr REQUIRED HINTS $ENV{ZEPHYR_BASE})
project(hello_world)
target_sources(app PRIVATE src/main.c)
先找到并执行 Zephyr 包，建立构建环境，
再给应用命名，把 main.c 放进已创建的 app 目标。
HINTS 中的 $ENV{ZEPHYR_BASE} 读取进程环境提供搜索线索。
官方说明：doc/develop/application/index.rst
实现定位：samples/hello_world/CMakeLists.txt · 3 行附近
配套正文
4
Notes: 配套正文：P007_Zephyr应用构建_Windows.md#section-7-1-2
7.1.2 · ① 应用与构建
先找到并执行 Zephyr 包，建立构建环境，
再给应用命名，把 main.c 放进已创建的 app 目标。
HINTS 中的 $ENV{ZEPHYR_BASE} 读取进程环境提供搜索线索。
讲解展开：
### 7.1.2\_从官方应用入口逐行理解
`samples/hello_world/CMakeLists.txt` 是**官方原有文件**，不是要求读者新建的文件。下面是去掉许可证行后的原有主体，仅供阅读，不要粘贴进终端：
```cmake
# 只读：zephyr-main/samples/hello_world/CMakeLists.txt 原有主体。
cmake_minimum_required(VERSION 3.28.0)
find_package(Zephyr REQUIRED HINTS $ENV{ZEPHYR_BASE})
project(hello_world)
target_sources(app PRIVATE src/main.c)
```
第一行要求 CMake 版本满足本源码。第二条命令请求加载名为 Zephyr 的 CMake 包，`REQUIRED` 表示找不到就停止，`HINTS` 给搜索提供线索，`$ENV{ZEPHYR_BASE}` 读取启动 CMake 的进程环境。找到的入口是 `share/zephyr-package/cmake/ZephyrConfig.cmake`，不是 SDK 的包配置。
`project(hello_world)` 给应用工程命名。它位于 `find_package(Zephyr)` 后面，是因为 Zephyr 需要先建立交叉编译和配置环境。最后一行把当前应用目录下的 `src/main.c` 加到已有的 `app` 库目标里。`target_sources` 是 CMake 原生命令；`app` 则是 Zephyr 初始化时创建的目标名。`PRIVATE` 表示该源文件用于 app 自身构建，不把这份源码作为使用要求继续传播给链接它的其他目标。
这里的 target 是 CMake 构建模型中的对象，例如库、可执行文件或生成任务；它不是开发板。一个板上运行的固件可以由很多库目标组成。Zephyr 把应用、内核、驱动等先组织为目标，才能统一继承头文件目录、编译参数和生成顺序，而不必让每个应用复制内核的构建脚本。依据：[hello_world 原有入口](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/samples/hello_world/CMakeLists.txt#L3)（原件 `samples/hello_world/CMakeLists.txt`，第 3 行附近）；[app 目标创建处](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/kernel.cmake#L236)（原件 `cmake/modules/kernel.cmake`，第 236 行附近）；[构建阶段说明](https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake/index.html#build-and-configuration-phases)（原件 `doc/build/cmake/index.rst`，第 52 行附近）。
读者可以执行下面的**只读操作**定位原件。这只需要已经下载源码和安装 UCRT64，不需要 SDK，不新建任何文件：
```bash
# 终端：Windows UCRT64；从任意目录进入实验源码根。
cd /g/zephyr_practice/zephyr-main
# 读取官方原有的应用入口，应该看到上面五行核心语句。
sed -n '1,30p' samples/hello_world/CMakeLists.txt
```
若提示文件不存在，返回 P001 核对下载是否完整及当前位置；不要为了让命令通过手工补一个同名文件。可复制原件见 [7.1.2 命令](commands/P007_Windows/7.1.2-01.txt)。
<a id="section-7-1-4"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/application/index.html
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/develop/application/index.rst#L3
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/samples/hello_world/CMakeLists.txt#L3
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 5
为什么这里没有 add_executable(app)
7.1.2 · 从原生模型提出问题
P006 的 my_app 由读者创建；本例 app 由 Zephyr 初始化创建。
find_package(Zephyr) 执行源码包入口及其 CMake 脚本。
返回应用入口后，target_sources 给已有 app 库添加 main.c。
加载 Zephyr 包
→
建立 app 等目标
→
返回应用入口
→
加入应用源码
依据：doc/build/cmake/index.rst
配套正文 · 7.1.2
5
Notes: 对应正文：P007_Zephyr应用构建_Windows.md
7.1.2 · 从原生模型提出问题
P006 的 my_app 由读者创建；本例 app 由 Zephyr 初始化创建。
find_package(Zephyr) 执行源码包入口及其 CMake 脚本。
返回应用入口后，target_sources 给已有 app 库添加 main.c。
依据：https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake/index.html
本机原件：doc/build/cmake/index.rst
命令供读者执行；本轮文稿整理未在 G 盘代执行实验。

## Slide 6
app 是构建目标，不是开发板
7.1.2 · ① 应用与构建
CMake target 可以表示库、可执行文件或生成任务。
Zephyr 在 kernel.cmake 中创建名为 app 的库。
应用的 target_sources(app PRIVATE src/main.c) 给它添加源码。
PRIVATE 表示该源码用于 app 自身，不继续传播给其他目标。
内核和驱动也形成目标，最终共同链接成固件。
因此文件在目录里存在，不等于它已经加入构建。
官方说明：doc/build/cmake/index.rst
实现定位：cmake/modules/kernel.cmake · 236 行附近
配套正文
6
Notes: 配套正文：P007_Zephyr应用构建_Windows.md#section-7-1-2
7.1.2 · ① 应用与构建
CMake target 可以表示库、可执行文件或生成任务。
Zephyr 在 kernel.cmake 中创建名为 app 的库。
应用的 target_sources(app PRIVATE src/main.c) 给它添加源码。
PRIVATE 表示该源码用于 app 自身，不继续传播给其他目标。
内核和驱动也形成目标，最终共同链接成固件。
因此文件在目录里存在，不等于它已经加入构建。
讲解展开：
### 7.1.2\_从官方应用入口逐行理解
`samples/hello_world/CMakeLists.txt` 是**官方原有文件**，不是要求读者新建的文件。下面是去掉许可证行后的原有主体，仅供阅读，不要粘贴进终端：
```cmake
# 只读：zephyr-main/samples/hello_world/CMakeLists.txt 原有主体。
cmake_minimum_required(VERSION 3.28.0)
find_package(Zephyr REQUIRED HINTS $ENV{ZEPHYR_BASE})
project(hello_world)
target_sources(app PRIVATE src/main.c)
```
第一行要求 CMake 版本满足本源码。第二条命令请求加载名为 Zephyr 的 CMake 包，`REQUIRED` 表示找不到就停止，`HINTS` 给搜索提供线索，`$ENV{ZEPHYR_BASE}` 读取启动 CMake 的进程环境。找到的入口是 `share/zephyr-package/cmake/ZephyrConfig.cmake`，不是 SDK 的包配置。
`project(hello_world)` 给应用工程命名。它位于 `find_package(Zephyr)` 后面，是因为 Zephyr 需要先建立交叉编译和配置环境。最后一行把当前应用目录下的 `src/main.c` 加到已有的 `app` 库目标里。`target_sources` 是 CMake 原生命令；`app` 则是 Zephyr 初始化时创建的目标名。`PRIVATE` 表示该源文件用于 app 自身构建，不把这份源码作为使用要求继续传播给链接它的其他目标。
这里的 target 是 CMake 构建模型中的对象，例如库、可执行文件或生成任务；它不是开发板。一个板上运行的固件可以由很多库目标组成。Zephyr 把应用、内核、驱动等先组织为目标，才能统一继承头文件目录、编译参数和生成顺序，而不必让每个应用复制内核的构建脚本。依据：[hello_world 原有入口](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/samples/hello_world/CMakeLists.txt#L3)（原件 `samples/hello_world/CMakeLists.txt`，第 3 行附近）；[app 目标创建处](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/kernel.cmake#L236)（原件 `cmake/modules/kernel.cmake`，第 236 行附近）；[构建阶段说明](https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake/index.html#build-and-configuration-phases)（原件 `doc/build/cmake/index.rst`，第 52 行附近）。
读者可以执行下面的**只读操作**定位原件。这只需要已经下载源码和安装 UCRT64，不需要 SDK，不新建任何文件：
```bash
# 终端：Windows UCRT64；从任意目录进入实验源码根。
cd /g/zephyr_practice/zephyr-main
# 读取官方原有的应用入口，应该看到上面五行核心语句。
sed -n '1,30p' samples/hello_world/CMakeLists.txt
```
若提示文件不存在，返回 P001 核对下载是否完整及当前位置；不要为了让命令通过手工补一个同名文件。可复制原件见 [7.1.2 命令](commands/P007_Windows/7.1.2-01.txt)。
<a id="section-7-1-4"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake/index.html#build-and-configuration-phases
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/build/cmake/index.rst#L52
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/kernel.cmake#L236
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 7
find_package 进入的实际调用链
7.1.3 · ① 应用与构建
ZephyrConfig.cmake 确定源码根，并让 CMake 找到 Zephyr 脚本。
zephyr_default.cmake 按规定顺序执行初始化。
kernel.cmake 创建 app，再进入 Zephyr 根 CMakeLists.txt。
完成后返回应用，继续执行 target_sources。
应用入口
→
ZephyrConfig
→
默认初始化
→
内核与各库
官方说明：doc/build/zephyr_cmake_package.rst
实现定位：share/zephyr-package/cmake/ZephyrConfig.cmake · 28 行附近
配套正文
7
Notes: 配套正文：P007_Zephyr应用构建_Windows.md#section-7-1-4
7.1.3 · ① 应用与构建
ZephyrConfig.cmake 确定源码根，并让 CMake 找到 Zephyr 脚本。
zephyr_default.cmake 按规定顺序执行初始化。
kernel.cmake 创建 app，再进入 Zephyr 根 CMakeLists.txt。
完成后返回应用，继续执行 target_sources。
讲解展开：
### 7.1.3\_find_package 里面实际走了哪条路
不要把 `find_package(Zephyr)` 理解为只保存一个路径。它会执行包配置里的初始化代码。在本章版本中，普通单应用、未指定特殊 COMPONENTS 时，主线是：
```mermaid
flowchart TD
A["应用 CMakeLists.txt"] --> B["ZephyrConfig.cmake：确定源码根"]
B --> C["zephyr_default.cmake：按顺序加载构建模块"]
C --> D["先识别外部模块与额外搜索根"]
D --> E["选板、配置文件、设备树和 Kconfig"]
E --> F["kernel.cmake：目标工具与 app 库"]
F --> G["Zephyr 根 CMakeLists.txt：内核、驱动和外部模块目标"]
G --> H["返回应用，target_sources 添加 main.c"]
```
包入口把 Zephyr 的 `cmake/modules` 加入 `CMAKE_MODULE_PATH`，所以随后 `include(zephyr_default)` 能找到 Zephyr 自己的脚本。这里 CMake module 指 `.cmake` 脚本；下一节所说的外部 Zephyr module 则是符合接入约定的源码项目。两者都叫 module，但不是同一种对象。
默认顺序不是随意安排。外部源码模块可能提供新的 `board_root`、`soc_root` 或 `dts_root`，必须先取得这些位置，才能找板；Kconfig 可以使用设备树信息，所以先处理设备树，再计算功能配置；有了硬件与功能配置，才确定目标参数、建立库和链接关系。处理设备树已经需要 C 预处理器，因此工具发现也不是全部等到最后：`dts.cmake` 会先请求 HostTools，`kernel.cmake` 随后请求 TargetTools 完成目标工具设置。
最后 Zephyr 根 `CMakeLists.txt` 收集各部分目标，之后返回应用继续执行 `project` 和 `target_sources`。这也解释了为什么正常应用构建的 `-S` 应指向 `samples/hello_world` 等**应用目录**，不能仅因源码根也有 CMakeLists.txt 就指向根目录。依据：[包入口 include_boilerplate](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/share/zephyr-package/cmake/ZephyrConfig.cmake#L28)（原件 `share/zephyr-package/cmake/ZephyrConfig.cmake`，第 28 行附近）；[默认初始化顺序](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_default.cmake#L71)（原件 `cmake/modules/zephyr_default.cmake`，第 71 行附近）；[设备树配置入口](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/dts.cmake#L9)（原件 `cmake/modules/dts.cmake`，第 9 行附近）；[app 目标创建处](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/kernel.cmake#L236)（原件 `cmake/modules/kernel.cmake`，第 236 行附近）；[外部模块 CMake 入口加载处](https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/CMakeLists.txt#L778)（原件 `CMakeLists.txt`，第 778 行附近）。
<a id="section-7-1-5"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/build/zephyr_cmake_package.html
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/build/zephyr_cmake_package.rst#L3
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/share/zephyr-package/cmake/ZephyrConfig.cmake#L28
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 8
zephyr-main 包结构--外部对接部分
3.0 · 包结构讲解
8
Zephyr-main包结构
west.yml：west清单
zephyr上游工具：下载/更新工具
arch：架构包
CPU架构相关文档，CPU设备树描述
cmake
工程组件：SDK 包发现、工具链接入规则、外部modules引入
modules
CMSIS包，HAL包，DDL包
其他
工程组件包
Notes: 配套正文：P007_Zephyr应用构建_Windows.md#section-7-1
7.1 · ① 应用与构建
贯穿实例是官方 samples/hello_world，目标为 mps2/an386。
先看谁执行工作，再看应用如何调用 Zephyr。
读懂入口后，再解释板、SDK、模块和变量的作用。
本章补齐构建与缓存操作，依赖准备齐全后再执行。
讲解展开：
## 7.1\_先看一个应用如何变成固件
<a id="section-7-1-1"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/application/index.html
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/develop/application/index.rst#L3
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/samples/hello_world/CMakeLists.txt#L3
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 9
少量应用文件怎样组成一份固件
7.1.4 · ① 应用与构建
应用提供 main.c，内核与驱动来自 Zephyr，板和 SoC 提供硬件描述，CMSIS 来自依赖项目，编译器安装在源码之外。
Zephyr 用 CMake 把这些对象组织为目标和依赖关系。
应用不用复制内核的全部构建规则，换板也能复用应用。
官方说明：doc/build/cmake/index.rst
实现定位：cmake/modules/zephyr_default.cmake · 71 行附近
配套正文
9
Notes: 配套正文：P007_Zephyr应用构建_Windows.md#section-7-1-4
7.1.4 · ① 应用与构建
应用提供 main.c，内核与驱动来自 Zephyr，
板和 SoC 提供硬件描述，CMSIS 来自依赖项目，
编译器安装在源码之外。
Zephyr 用 CMake 把这些对象组织为目标和依赖关系。
应用不用复制内核的全部构建规则，换板也能复用应用。
讲解展开：
### 7.1.4\_这套设计解决什么问题
从上面的分工可以理解设计意图：应用描述“我要加入什么代码”，板/SoC 描述“代码面对什么硬件”，Kconfig 描述“启用什么能力”，工具链规则描述“怎样调用某类编译器”，模块元数据描述“外部项目怎样参加这些步骤”。CMake 把它们组合成同一个构建模型。
这种解释是对官方配置流程和实现边界的归纳，不是官方逐字宣言。它带来的实际效果是：换板时可以复用应用源码；增加一个 HAL 项目可以通过模块入口接入；采用已有工具链类型时不需要修改每个应用的编译器命令；每个构建目录独立保存本次组合。扩展仍须满足接口约定，不是给文件夹起一个名字就自动生效。
下面用思维导图看职责分区。它表示“有哪些部分”，不表示执行顺序；实际先后关系仍看上一节流程图。
```mermaid
%%{init: {"theme": "base", "themeVariables": {"primaryColor": "#344B70", "primaryTextColor": "#FFFFFF", "primaryBorderColor": "#AAB4C5", "lineColor": "#8591A5", "cScale0": "#344B70", "cScaleLabel0": "#FFFFFF", "cScale1": "#435C3A", "cScaleLabel1": "#FFFFFF", "cScale2": "#654778", "cScaleLabel2": "#FFFFFF", "cScale3": "#6D493D", "cScaleLabel3": "#FFFFFF", "cScale4": "#245D63", "cScaleLabel4": "#FFFFFF", "cScale5": "#574D72", "cScaleLabel5": "#FFFFFF", "cScale6": "#344B70", "cScaleLabel6": "#FFFFFF", "cScale7": "#435C3A", "cScaleLabel7": "#FFFFFF", "cScale8": "#654778", "cScaleLabel8": "#FFFFFF", "cScale9": "#6D493D", "cScaleLabel9": "#FFFFFF", "cScale10": "#245D63", "cScaleLabel10": "#FFFFFF", "cScale11": "#574D72", "cScaleLabel11": "#FFFFFF"}}}%%
mindmap
root((应用的 Zephyr 构建))
入口与执行者
应用 CMakeLists
CMake 与 Ninja
编译器和生成脚本
硬件与功能输入
BOARD 和 SoC
Kconfig 配置片段
DTS 和 overlay
工具来源
SDK 包发现
工具链适配规则
外部源码
west 项目候选
模块元数据与入口
构建结果
配置与模块记录
目标和依赖关系
最终固件
```
<a id="section-9-1"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake/index.html#build-and-configuration-phases
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/build/cmake/index.rst#L52
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_default.cmake#L71
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 10
配置阶段与构建阶段
7.2 · ① 应用与构建
配置先确定板、源码、工具、参数与生成顺序。
CMake 据此生成 build.ninja 等规则文件。
构建时 Ninja 执行到期任务，得到对象文件和固件。
普通源码改动可增量构建，配置变化可能触发重新配置。
输入文件
→
CMake 配置
→
Ninja 执行
→
zephyr.elf
官方说明：doc/build/cmake/index.rst
实现定位：cmake/modules/kernel.cmake · 236 行附近
配套正文
10
Notes: 配套正文：P007_Zephyr应用构建_Windows.md#section-7-1-2
7.2 · ① 应用与构建
配置先确定板、源码、工具、参数与生成顺序。
CMake 据此生成 build.ninja 等规则文件。
构建时 Ninja 执行到期任务，得到对象文件和固件。
普通源码改动可增量构建，配置变化可能触发重新配置。
讲解展开：
### 7.2\_配置阶段和构建阶段为什么分开
假设现在要编译官方 `hello_world`，目标为 `mps2/an386`。配置阶段先回答：应用在哪里、选哪块板、有哪些源码、需要什么编译器和参数、哪些文件必须先生成。CMake 执行脚本得到这些关系，再为 Ninja 生成任务规则。
构建阶段由 Ninja 执行这些规则。普通修改 `main.c` 后，通常只需重新编译受影响对象并链接；改变板、模块或构建配置，可能需要重新运行 CMake。构建规则能够检测一部分变化并自动重新配置，所以日志中偶尔重新出现 CMake 输出是正常的。
```mermaid
flowchart LR
A["应用与板等输入"] --> B["CMake 配置并生成规则"]
B --> C["Ninja 执行规则"]
C --> D["编译器、链接器及生成脚本"]
D --> E["zephyr.elf"]
```
`cmake -S` 指应用源码目录，`-B` 指本次构建目录，`-G Ninja` 选择规则格式。这三项是 CMake 原生选项。`cmake --build` 则调用所选构建工具。这些命令形式由 CMake 定义；Zephyr 通过脚本决定规则里包含哪些工作。完整可执行构建命令在 P011，本章不要求提前安装尚未介绍的依赖。依据：[构建阶段说明](https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake/index.html#build-and-configuration-phases)（原件 `doc/build/cmake/index.rst`，第 52 行附近）；[CMake 原生命令索引](https://cmake.org/cmake/help/latest/manual/cmake-commands.7.html)（原件 `CMake 原生命令手册`）。
<a id="section-7-1-3"></a>
官方说明：https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake/index.html#build-and-configuration-phases
仓库原件：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/build/cmake/index.rst#L52
实现定位：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/kernel.cmake#L236
本章依据源码提交 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c 与 SDK 1.0.1；网页 latest 可能随上游变化。

## Slide 11
解压源码以后，还需要哪几项
7.2.1 · 逐项成立后才执行配置
P001：官方 hello_world、MPS2 板与构建脚本完整。
P002：CMake、Ninja、dtc、gperf 与已激活的 Python venv。
P003：SDK 包能被发现，而且已包含 ARM 工具链。
P004—P005：正确 west 工作区中的 CMSIS 已下载并可发现。
本例不需要 HC32 HAL 或新建板；无需提前完成 P011。
依据：doc/build/cmake/index.rst
配套正文 · 7.2.1
11
Notes: 对应正文：P007_Zephyr应用构建_Windows.md
7.2.1 · 逐项成立后才执行配置
P001：官方 hello_world、MPS2 板与构建脚本完整。
P002：CMake、Ninja、dtc、gperf 与已激活的 Python venv。
P003：SDK 包能被发现，而且已包含 ARM 工具链。
P004—P005：正确 west 工作区中的 CMSIS 已下载并可发现。
本例不需要 HC32 HAL 或新建板；无需提前完成 P011。
依据：https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake/index.html
本机原件：doc/build/cmake/index.rst
命令供读者执行；本轮文稿整理未在 G 盘代执行实验。

## Slide 12
构建实例的输入与执行前提
7.2.1 · ① 配置和构建
官方 samples/hello_world，目标 BOARD=mps2/an386。
MPS2 AN386 提供 Cortex-M4 模型，本节不连接实板。
执行前完成上一页 P002—P005 准备检查。
依赖缺失返回对应准备章，不需要先做 P011。
# Windows UCRT64；进入源码根，激活 P002 已有环境。
cd /g/zephyr_practice/zephyr-main
source .venv/Scripts/activate
# Zephyr 原生源码根变量，下一页用于定位这份源码。
export ZEPHYR_BASE="$(cygpath -m "$PWD")"
官方说明：CMake 官方命令行手册
源码定位：doc/develop/application/index.rst
完整命令 7.2-01
配套正文
12
Notes: 对应正文：P007_Zephyr应用构建_Windows.md#cmake-build-methods
7.2.1 · ① 配置和构建
官方 samples/hello_world，目标 BOARD=mps2/an386。
MPS2 AN386 提供 Cortex-M4 模型，本节不连接实板。
执行前完成上一页 P002—P005 准备检查。
依赖缺失返回对应准备章，不需要先做 P011。
# Windows UCRT64；进入源码根，激活 P002 已有环境。
cd /g/zephyr_practice/zephyr-main
source .venv/Scripts/activate
# Zephyr 原生源码根变量，下一页用于定位这份源码。
export ZEPHYR_BASE="$(cygpath -m "$PWD")"
官方说明：https://cmake.org/cmake/help/latest/manual/cmake.1.html
固定源码依据：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/develop/application/index.rst
命令前提：Windows UCRT64，G:/zephyr_practice/zephyr-main。配置和构建操作须先完成 P003—P005 并完成 P007 首次构建检查。应用、板与依赖均使用已有内容，本节只新增单独的构建输出目录。

## Slide 13
首次配置与规则生成
7.2.2 · ① 配置和构建
# UCRT64；源码根；承接上一页的 .venv 与 ZEPHYR_BASE。
cmake -S samples/hello_world \
-B build/learning-tools/p003/cmake-demo -G Ninja \
-DBOARD=mps2/an386 \
"-DZephyr_DIR=$ZEPHYR_BASE/share/zephyr-package/cmake" \
"-DPython3_EXECUTABLE=$(cygpath -m "$(command -v python)")"
-S 指官方应用，
-B 目录由 CMake 创建，保存本次状态。
-G Ninja 选择构建后端，
BOARD 由 Zephyr 选硬件。
看到 Configuring done / Generating done 后，才进入编译。
官方说明：CMake 官方命令行手册
源码定位：doc/develop/application/index.rst
完整命令 7.2-01
配套正文
13
Notes: 对应正文：P007_Zephyr应用构建_Windows.md#cmake-configure-command
7.2.2 · ① 配置和构建
-S 指官方应用，-B 目录由 CMake 创建，保存本次状态。
-G Ninja 选择构建后端，BOARD 由 Zephyr 选硬件。
看到 Configuring done / Generating done 后，才进入编译。
# UCRT64；源码根；承接上一页的 .venv 与 ZEPHYR_BASE。
cmake -S samples/hello_world \
-B build/learning-tools/p003/cmake-demo -G Ninja \
-DBOARD=mps2/an386 \
"-DZephyr_DIR=$ZEPHYR_BASE/share/zephyr-package/cmake" \
"-DPython3_EXECUTABLE=$(cygpath -m "$(command -v python)")"
官方说明：https://cmake.org/cmake/help/latest/manual/cmake.1.html
固定源码依据：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/develop/application/index.rst
命令前提：Windows UCRT64，G:/zephyr_practice/zephyr-main。配置和构建操作须先完成 P003—P005 并完成 P007 首次构建检查。应用、板与依赖均使用已有内容，本节只新增单独的构建输出目录。

## Slide 14
源码包找到了，SDK 包仍可能没找到
7.2.2.1 · 用户实际报错对应的阶段
Loading Zephyr default modules 说明已进入源码构建脚本。
Could not find … Zephyr-sdk 表示这次配置未找到所需 SDK 包。
Zephyr_DIR 只指定源码包，不会同时指定 SDK。
配置尚未成功，继续 build 不能补装 SDK 或 CMSIS。
应用已找到
→
Zephyr 脚本已执行
→
SDK 查找失败
→
停止在配置阶段
依据：doc/build/cmake/index.rst
配套正文 · 7.2.2.1
14
Notes: 对应正文：P007_Zephyr应用构建_Windows.md
7.2.2.1 · 用户实际报错对应的阶段
Loading Zephyr default modules 说明已进入源码构建脚本。
Could not find … Zephyr-sdk 表示这次配置未找到所需 SDK 包。
Zephyr_DIR 只指定源码包，不会同时指定 SDK。
配置尚未成功，继续 build 不能补装 SDK 或 CMSIS。
依据：https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake/index.html
本机原件：doc/build/cmake/index.rst
命令供读者执行；本轮文稿整理未在 G 盘代执行实验。

## Slide 15
在正确的发现层处理 SDK
7.2.2.1 · 操作细节返回 P003
SDK 根含 sdk_version、cmake/Zephyr-sdkConfig.cmake 和 ARM 工具链。
未注册或搬动位置：按 P003 在 PowerShell 的 SDK 根执行 setup.cmd /c。
它持久登记到当前 Windows 用户的 CMake 包注册表，不属于 venv。
主动固定版本时才传 ZEPHYR_SDK_INSTALL_DIR；默认类型不用重写。
纠正后重跑完整配置，核对 Configuring done 与 Generating done。
依据：doc/build/cmake/index.rst
配套正文 · 7.2.2.1
15
Notes: 对应正文：P007_Zephyr应用构建_Windows.md
7.2.2.1 · 操作细节返回 P003
SDK 根含 sdk_version、cmake/Zephyr-sdkConfig.cmake 和 ARM 工具链。
未注册或搬动位置：按 P003 在 PowerShell 的 SDK 根执行 setup.cmd /c。
它持久登记到当前 Windows 用户的 CMake 包注册表，不属于 venv。
主动固定版本时才传 ZEPHYR_SDK_INSTALL_DIR；默认类型不用重写。
纠正后重跑完整配置，核对 Configuring done 与 Generating done。
依据：https://docs.zephyrproject.org/latest/build/cmake/index.html
本机原件：doc/build/cmake/index.rst
命令供读者执行；本轮文稿整理未在 G 盘代执行实验。

## Slide 16
编译与增量构建
7.2.3 · ① 配置和构建
# UCRT64；源码根；前提：上一页配置成功，.venv 已激活。
cmake --build build/learning-tools/p003/cmake-demo --parallel 4
ls -l build/learning-tools/p003/cmake-demo/zephyr/zephyr.elf
# 输入未变，再次构建通常显示 ninja: no work to do.
cmake --build build/learning-tools/p003/cmake-demo --parallel 4
cmake --build 调用已配置的 Ninja，不再重复选板。
首次构建得到 zephyr/zephyr.elf。无改动时通常无需重编译。
修改 main.c 后仍用这条命令，按依赖更新对象与链接。
官方说明：CMake 官方命令行手册
源码定位：doc/develop/application/index.rst
完整命令 7.2-02
配套正文
16
Notes: 对应正文：P007_Zephyr应用构建_Windows.md#cmake-build-command
7.2.3 · ① 配置和构建
cmake --build 调用已配置的 Ninja，不再重复选板。
首次构建得到 zephyr/zephyr.elf。无改动时通常无需重编译。
修改 main.c 后仍用这条命令，按依赖更新对象与链接。
# UCRT64；源码根；前提：上一页配置成功，.venv 已激活。
cmake --build build/learning-tools/p003/cmake-demo --parallel 4
ls -l build/learning-tools/p003/cmake-demo/zephyr/zephyr.elf
# 输入未变，再次构建通常显示 ninja: no work to do.
cmake --build build/learning-tools/p003/cmake-demo --parallel 4
官方说明：https://cmake.org/cmake/help/latest/manual/cmake.1.html
固定源码依据：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/develop/application/index.rst
命令前提：Windows UCRT64，G:/zephyr_practice/zephyr-main。配置和构建操作须先完成 P003—P005 并完成 P007 首次构建检查。应用、板与依赖均使用已有内容，本节只新增单独的构建输出目录。

## Slide 17
ELF 是链接产物，HEX / BIN 按配置派生
7.2.3.1 · 构建成功后，核对本次输出
源码 → 目标文件 / 库
链接 → zephyr.elf
按配置 → HEX / BIN
zephyr.elf：含加载段、符号；启用的调试信息供 GDB 使用。
zephyr.hex：Intel HEX 地址与数据记录。
zephyr.bin：裸数据；写入地址由板 / runner / 工具参数提供。
CONFIG_BUILD_OUTPUT_HEX / CONFIG_BUILD_OUTPUT_BIN 控制派生格式。
查看构建目录的 zephyr/.config；芯片型号不直接决定文件格式。
本页只核对产物，烧录格式由具体 runner 选择。
依据：Kconfig.zephyr 的 BUILD_OUTPUT_*；根 CMakeLists.txt
完整检查命令
17
Notes: 对应正文：P007_Zephyr应用构建_Windows.md#firmware-formats。构建先链接 ELF，再由 Kconfig 的 BUILD_OUTPUT_HEX/BIN 和根 CMakeLists.txt 安排派生产物。ELF 是否有 DWARF 取决于调试信息配置。BIN 本身没有加载地址。不能用 MPS2 文件烧录 HC32。

## Slide 18
并行、详细输出与指定目标
7.2.4 · ① 常用构建方式
# UCRT64；源码根；前提：cmake-demo 已配置，.venv 已激活。
cmake --build build/learning-tools/p003/cmake-demo --parallel 4 --verbose
# help 列出本例 Ninja 工程可用目标。
cmake --build build/learning-tools/p003/cmake-demo --target help
--parallel 4 限制并行任务，--verbose 打印本次实际命令。
工程已是最新状态时，详细输出不会强制重编译。
--target app 只构建应用库，不能据此认定固件已链接。
cmake --build 后的 -- 把参数交给后端，不接收配置 -D。
官方说明：CMake 官方命令行手册
源码定位：doc/develop/application/index.rst
完整命令 7.2-03
配套正文
18
Notes: 对应正文：P007_Zephyr应用构建_Windows.md#cmake-build-command
7.2.4 · ① 常用构建方式
--parallel 4 限制并行任务，--verbose 打印本次实际命令。
工程已是最新状态时，详细输出不会强制重编译。
--target app 只构建应用库，不能据此认定固件已链接。
cmake --build 后的 -- 把参数交给后端，不接收配置 -D。
# UCRT64；源码根；前提：cmake-demo 已配置，.venv 已激活。
cmake --build build/learning-tools/p003/cmake-demo --parallel 4 --verbose
# help 列出本例 Ninja 工程可用目标。
cmake --build build/learning-tools/p003/cmake-demo --target help
官方说明：https://cmake.org/cmake/help/latest/manual/cmake.1.html
固定源码依据：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/doc/develop/application/index.rst
命令前提：Windows UCRT64，G:/zephyr_practice/zephyr-main。配置和构建操作须先完成 P003—P005 并完成 P007 首次构建检查。应用、板与依赖均使用已有内容，本节只新增单独的构建输出目录。