## Slide 1
P006
源码模块接入
Zephyr 工程
Windows x64 UCRT64 实操教程
主讲人：lizhaojun
Notes: 承接第一期的 UCRT64 与源码下载。本期从原生文件查版本，准备 SDK、主机工具、Windows Python 3.12.10、west 1.5.0 与源码根 .venv。完成标志是工具和包环境可以核验、下次可以恢复。CMake 配置、实际编译与新增板实验已独立放入 P007。
配套正文：learning/P01_zephyr_make_project/P006_源码模块接入Zephyr工程_Windows.md
资料分工：本PPT配合视频讲解关键关系和复习步骤；完整前提、安装分支、可复制命令、预期结果与恢复说明以同名Markdown为主。正文提供本章导航和视频与复习对照。正文：learning/P01_zephyr_make_project/P006_源码模块接入Zephyr工程_Windows.md。实验仍在G:/zephyr_practice/zephyr-main进行，Windows命令按UCRT64或PowerShell标识分别执行。

## Slide 2
04 · 工程接收源码模块的路径
6.0 · 回顾 P003：保留默认候选，按需追加模块
现在从配置 hello_world 的工程入口向内看。
先明确路径由谁提供，再追踪 Zephyr 的调用与生成结果。
内部 CMake 规则放在发现过程之后；完整 HC32 构建仍在 P007。
工程收到
候选模块路径
→
Zephyr 读取
module.yml
→
生成记录
与 CMake 变量
→
SoC / 模块
选择源码
2
Notes: 对应正文：前置：P005 已取得 CMSIS 与 hal_xhsc。实验源码根 G:/zephyr_practice/zephyr-main。
现在从配置 hello_world 的工程入口向内看。
先明确路径由谁提供，再追踪 Zephyr 的调用与生成结果。
内部 CMake 规则放在发现过程之后；完整 HC32 构建仍在 P007。
完整正文：learning/P01_zephyr_make_project/P006_源码模块接入Zephyr工程_Windows.md 源码基线：Zephyr 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c；SDK 1.0.1。 模块接口：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/modules.html#integrate-modules-in-zephyr-build-system 实际调用代码：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_module.cmake SDK 架构映射：所用 SDK 原有 cmake/zephyr/gnu/target.cmake；Zephyr 的 cmake/compiler/gcc/target_arm.cmake 选择 CPU/FPU 参数。

## Slide 3
清单内与清单外模块的工程入口
6.1.1 · 下载目录不会主动通知 Zephyr
CMSIS：同一工作区的 west 活动项目列表提供目录。
HAL：读者通过 EXTRA_ZEPHYR_MODULES 追加本地模块根。
这是 Zephyr 原生 CMake 输入，保留已有 west 模块。
P007 7.7 的配置命令同时追加 HAL 与该章创建的 hc32_port。
传模块根，不传 module.yml 文件名，也不传 DDL 子目录。
P007 7.7：完整配置命令
3
Notes: 对应正文：6.1.1 · 下载目录不会主动通知 Zephyr。实验源码根 G:/zephyr_practice/zephyr-main。
CMSIS：同一工作区的 west 活动项目列表提供目录。
HAL：读者通过 EXTRA_ZEPHYR_MODULES 追加本地模块根。
这是 Zephyr 原生 CMake 输入，保留已有 west 模块。
P007 7.7 的配置命令同时追加 HAL 与该章创建的 hc32_port。
传模块根，不传 module.yml 文件名，也不传 DDL 子目录。
完整正文：learning/P01_zephyr_make_project/P006_源码模块接入Zephyr工程_Windows.md 源码基线：Zephyr 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c；SDK 1.0.1。 模块接口：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/modules.html#integrate-modules-in-zephyr-build-system 实际调用代码：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_module.cmake SDK 架构映射：所用 SDK 原有 cmake/zephyr/gnu/target.cmake；Zephyr 的 cmake/compiler/gcc/target_arm.cmake 选择 CPU/FPU 参数。

## Slide 4
路径交给哪一次工程配置
6.1.1 · 下列为参数示意，不单独执行
-DEXTRA_ZEPHYR_MODULES="<HAL 模块根>;<hc32_port 模块根>"
该参数属于 P007 的 cmake -S samples/hello_world -B … 命令。
保存位置是那个 -B 目录的 CMakeCache.txt；只供该构建目录复用。
HAL 在 03 下载，hc32_port 在 P007 创建；前提未齐时先不要配置。
完整命令与全部前提：P007 7.7
4
Notes: 对应正文：6.1.1 · 下列为参数示意，不单独执行。实验源码根 G:/zephyr_practice/zephyr-main。
该参数属于 P007 的 cmake -S samples/hello_world -B … 命令。
保存位置是那个 -B 目录的 CMakeCache.txt；只供该构建目录复用。
HAL 在 03 下载，hc32_port 在 P007 创建；前提未齐时先不要配置。
完整正文：learning/P01_zephyr_make_project/P006_源码模块接入Zephyr工程_Windows.md 源码基线：Zephyr 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c；SDK 1.0.1。 模块接口：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/modules.html#integrate-modules-in-zephyr-build-system 实际调用代码：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_module.cmake SDK 架构映射：所用 SDK 原有 cmake/zephyr/gnu/target.cmake；Zephyr 的 cmake/compiler/gcc/target_arm.cmake 选择 CPU/FPU 参数。

## Slide 5
从应用入口追踪 Zephyr 的模块发现
6.1.2 · 这些调用代码均由 Zephyr 原有源码提供
应用 CMakeLists.txt 的 find_package(Zephyr) 触发加载。
ZephyrConfig → zephyr_default → zephyr_module.cmake。
最后一个文件读取 EXTRA_ZEPHYR_MODULES 并调用 Python 脚本。
应用加载
Zephyr 包
→
Zephyr 模块
发现规则
→
额外路径传给
发现脚本
→
west 目录
+ 额外模块根
5
Notes: 对应正文：6.1.2 · 这些调用代码均由 Zephyr 原有源码提供。实验源码根 G:/zephyr_practice/zephyr-main。
应用 CMakeLists.txt 的 find_package(Zephyr) 触发加载。
ZephyrConfig → zephyr_default → zephyr_module.cmake。
最后一个文件读取 EXTRA_ZEPHYR_MODULES 并调用 Python 脚本。
完整正文：learning/P01_zephyr_make_project/P006_源码模块接入Zephyr工程_Windows.md 源码基线：Zephyr 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c；SDK 1.0.1。 模块接口：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/modules.html#integrate-modules-in-zephyr-build-system 实际调用代码：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_module.cmake SDK 架构映射：所用 SDK 原有 cmake/zephyr/gnu/target.cmake；Zephyr 的 cmake/compiler/gcc/target_arm.cmake 选择 CPU/FPU 参数。

## Slide 6
候选目录明确之后，才读取模块声明
6.1.3 · HAL 仓库原有文件，只读，不创建 west.yml
# 只读：hal_xhsc/zephyr/module.yml
name: hal_xhsc
build:
cmake: .
zephyr_module.py 遍历候选根，再读该根的 zephyr/module.yml。
name 给模块命名；cmake: . 选择 HAL 根的 CMakeLists.txt。
识别结果写入构建目录 zephyr_modules.txt，包含名字与实际路径。
6
Notes: 对应正文：6.1.3 · HAL 仓库原有文件，只读，不创建 west.yml。实验源码根 G:/zephyr_practice/zephyr-main。
zephyr_module.py 遍历候选根，再读该根的 zephyr/module.yml。
name 给模块命名；cmake: . 选择 HAL 根的 CMakeLists.txt。
识别结果写入构建目录 zephyr_modules.txt，包含名字与实际路径。
完整正文：learning/P01_zephyr_make_project/P006_源码模块接入Zephyr工程_Windows.md 源码基线：Zephyr 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c；SDK 1.0.1。 模块接口：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/modules.html#integrate-modules-in-zephyr-build-system 实际调用代码：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_module.cmake SDK 架构映射：所用 SDK 原有 cmake/zephyr/gnu/target.cmake；Zephyr 的 cmake/compiler/gcc/target_arm.cmake 选择 CPU/FPU 参数。

## Slide 7
模块路径变量由 Zephyr CMake 设置
6.1.4 · 输入 → 发现记录 → CMake 普通变量
# 只读：Zephyr 原有 cmake/modules/zephyr_module.cmake
set(ZEPHYR_${MODULE_NAME_UPPER}_MODULE_DIR ${module_path})
zephyr_module.cmake 读回 zephyr_modules.txt。
本条记录的 MODULE_NAME_UPPER=HAL_XHSC，module_path=HAL 根。
于是得到 ZEPHYR_HAL_XHSC_MODULE_DIR；它不是环境变量，无需 export。
7
Notes: 对应正文：6.1.4 · 输入 → 发现记录 → CMake 普通变量。实验源码根 G:/zephyr_practice/zephyr-main。
zephyr_module.cmake 读回 zephyr_modules.txt。
本条记录的 MODULE_NAME_UPPER=HAL_XHSC，module_path=HAL 根。
于是得到 ZEPHYR_HAL_XHSC_MODULE_DIR；它不是环境变量，无需 export。
完整正文：learning/P01_zephyr_make_project/P006_源码模块接入Zephyr工程_Windows.md 源码基线：Zephyr 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c；SDK 1.0.1。 模块接口：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/modules.html#integrate-modules-in-zephyr-build-system 实际调用代码：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_module.cmake SDK 架构映射：所用 SDK 原有 cmake/zephyr/gnu/target.cmake；Zephyr 的 cmake/compiler/gcc/target_arm.cmake 选择 CPU/FPU 参数。

## Slide 8
变量生成之后，构建代码才使用它
6.1.4 / 6.1.6 · 发现模块与启用源文件分开核对
本系列 SoC CMake 用模块根拼接 /hc32_ddl/hc32f4a0，选择所需 DDL。
Zephyr 顶层也按模块的 CMake 入口执行 add_subdirectory()。
是否进入内部目录、是否添加某个驱动，由后续 CMake/Kconfig 决定。
发现成功不会自动补出板、SoC、Kconfig 或 Zephyr 驱动。
普通变量在本次配置中建立；下次配置由同一发现流程重新生成。
8
Notes: 对应正文：6.1.4 / 6.1.6 · 发现模块与启用源文件分开核对。实验源码根 G:/zephyr_practice/zephyr-main。
本系列 SoC CMake 用模块根拼接 /hc32_ddl/hc32f4a0，选择所需 DDL。
Zephyr 顶层也按模块的 CMake 入口执行 add_subdirectory()。
是否进入内部目录、是否添加某个驱动，由后续 CMake/Kconfig 决定。
发现成功不会自动补出板、SoC、Kconfig 或 Zephyr 驱动。
普通变量在本次配置中建立；下次配置由同一发现流程重新生成。
完整正文：learning/P01_zephyr_make_project/P006_源码模块接入Zephyr工程_Windows.md 源码基线：Zephyr 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c；SDK 1.0.1。 模块接口：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/modules.html#integrate-modules-in-zephyr-build-system 实际调用代码：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_module.cmake SDK 架构映射：所用 SDK 原有 cmake/zephyr/gnu/target.cmake；Zephyr 的 cmake/compiler/gcc/target_arm.cmake 选择 CPU/FPU 参数。

## Slide 9
被发现以后，由谁选择 DDL 源文件
6.1.6 · 区分 HAL 原有入口与本系列适配
接入层 | 实际行为
HAL 原有根 CMake | HAS_HC32_DDL 启用后才进入 hc32_ddl
HAL 原有系列 CMake | SOC_HC32F4A0 与 HC32_LL_USART 等配置选择系列和源文件
本系列 P007 SoC CMake | 不启用整体入口；通过原生模块路径显式选择所需 DDL
本系列 hc32_port 适配 | 补齐复位、12 MHz 时钟、DTS、板与 Zephyr UART/GPIO
完整说明：P006 6.1.6
接入与编译：P007 7.6 / 7.7
9
Notes: 对应正文：P005 5.1.3 与 P006 6.1。保留官方 west.yml，不在这里编写新清单。
../P006_源码模块接入Zephyr工程_Windows.md
../P007_编译示例与新增开发板_Windows.md
资料核对日期：2026-10-06。Closed 与 Merged 分开核对；HAL 原有源文件选择与本系列 SoC 显式接法不能同时启用。
https://github.com/zephyrproject-rtos/hal_xhsc/blob/a84e04900616f68097d80cda2e89eaa8af3afadd/CMakeLists.txt
https://github.com/zephyrproject-rtos/hal_xhsc/blob/a84e04900616f68097d80cda2e89eaa8af3afadd/hc32_ddl/CMakeLists.txt
https://github.com/zephyrproject-rtos/hal_xhsc/blob/a84e04900616f68097d80cda2e89eaa8af3afadd/hc32_ddl/hc32f4a0/CMakeLists.txt

## Slide 10
下载完成后，先验证 HAL 路径能被识别
6.1.5 · UCRT64；源码根 .venv 已激活；HAL 已下载
直接调用 Zephyr 自带发现脚本，只传当前已存在的 HAL 根。
检查输出同时包含 west 的 cmsis_6 和额外的 hal_xhsc。
这次检查不配置应用，不保存未来 CMake 参数，也不生成上述变量。
若缺少 HAL，先核对模块根与 zephyr/module.yml。
不要手填生成文件。完整可复制操作见下方链接。
复制完整诊断命令（含目录与前提）
10
Notes: 对应正文：6.1.5 · UCRT64；源码根 .venv 已激活；HAL 已下载。实验源码根 G:/zephyr_practice/zephyr-main。
直接调用 Zephyr 自带发现脚本，只传当前已存在的 HAL 根。
检查输出同时包含 west 的 cmsis_6 和额外的 hal_xhsc。
这次检查不配置应用，不保存未来 CMake 参数，也不生成上述变量。
若缺少 HAL，先核对模块根与 zephyr/module.yml。
不要手填生成文件。完整可复制操作见下方链接。
完整正文：learning/P01_zephyr_make_project/P006_源码模块接入Zephyr工程_Windows.md 源码基线：Zephyr 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c；SDK 1.0.1。 模块接口：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/modules.html#integrate-modules-in-zephyr-build-system 实际调用代码：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_module.cmake SDK 架构映射：所用 SDK 原有 cmake/zephyr/gnu/target.cmake；Zephyr 的 cmake/compiler/gcc/target_arm.cmake 选择 CPU/FPU 参数。

## Slide 11
厂商设备头接 SoC，通用 Core 仍由 Zephyr 提供
接入分工 · 回看 P005 5.2.5： 头文件怎样接起来
P007 的 SoC 适配 soc.h 包含 hc32f4a0.h。
厂商设备头再引用 core_cm4.h。
SoC CMake 加入厂商设备头路径；
Zephyr 的 CMSIS 模块规则加入 Core/Include。
不把厂商另一份 Core 放在前面抢占头文件。
11
Notes: 对应正文：P002—P006，5.2.5 · 头文件怎样接起来
实际文件：learning/board/labs/hc32_port/soc/xhsc/hc32f4a0/soc.h与CMakeLists.txt。P007 7.6.3.1详述来源与调用关系。
本期不删除、不替换官方 west.yml；仅使用既有清单下载依赖。

## Slide 12
只有设备头，没有 HAL，仍需要实现驱动
接入分工 · 回看 P005 5.2.5： 设备包没有提供哪些能力
已有材料 | 移植者还要完成的工作
寄存器结构体与地址 | 按参考手册实现外设初始化与读写
IRQ 编号与内核能力宏 | 与 Zephyr SoC、DTS、Kconfig 核对一致
system / startup 参考代码 | 适配时钟与启动钩子，保留 Zephyr 复位和向量框架
缺少 UART / GPIO HAL | 编写寄存器级 Zephyr 驱动，或接入已验证厂商实现
12
Notes: 对应正文：P002—P006，5.2.5 · 设备包没有提供哪些能力
设备头存在不代表串口能输出。没有实现与核验的外设不声明支持。本系列HC32实际有DDL，不能删除它后沿用现有驱动。
本期不删除、不替换官方 west.yml；仅使用既有清单下载依赖。

## Slide 13
哪些下载得到，哪些在 P007 新增
接入分工 · 回看 P005 5.2.5： 材料来源与工作分界
文件 | 谁提供，什么时候应该有
官方 west.yml | Zephyr 主源码自带；本期保持原样
芯片设备头、system、许可证 | 厂商包或 HAL 下载得到，先核对原件
已有模块的 zephyr/module.yml | 模块仓库自带；west CMSIS 无需手写
没有模块入口时的 module.yml / CMake | 移植者新增，声明和接入厂商源码
SoC / board / DTS / Zephyr 驱动 | P007 的新增工作；下载包不自动补齐
13
Notes: 对应正文：P002—P006，5.2.5 · 材料来源与工作分界
独立west清单编写留在learning/west，不能把模块入口module.yml与官方west.yml混为一谈。
本期不删除、不替换官方 west.yml；仅使用既有清单下载依赖。

## Slide 14
模块接入完成后的三层检查
6.2 · 从准备阶段进入 P007
P006：发现记录里有 CMSIS 与 HAL，且路径正确。
P007 配置：CMakeCache 保存输入，zephyr_modules.txt 记录模块。
P007 构建：compile_commands.json 中实际包含需要的 DDL。
随后才验证固件与实板运行。
回查依赖时按 01 工具 → 02 SDK → 03 下载 → 04 接入定位。
14
Notes: 对应正文：6.2 · 从准备阶段进入 P007。实验源码根 G:/zephyr_practice/zephyr-main。
P006：发现记录里有 CMSIS 与 HAL，且路径正确。
P007 配置：CMakeCache 保存输入，zephyr_modules.txt 记录模块。
P007 构建：compile_commands.json 中实际包含需要的 DDL。
随后才验证固件与实板运行。
回查依赖时按 01 工具 → 02 SDK → 03 下载 → 04 接入定位。
完整正文：learning/P01_zephyr_make_project/P006_源码模块接入Zephyr工程_Windows.md 源码基线：Zephyr 25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c；SDK 1.0.1。 模块接口：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/modules.html#integrate-modules-in-zephyr-build-system 实际调用代码：https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/25c8f4a23988dd3b2cfb463613622738298c2d6c/cmake/modules/zephyr_module.cmake SDK 架构映射：所用 SDK 原有 cmake/zephyr/gnu/target.cmake；Zephyr 的 cmake/compiler/gcc/target_arm.cmake 选择 CPU/FPU 参数。