## Slide 1
P008
west零基础与Zephyr构建
Windows x64 UCRT64 实操教程
主讲人：lizhaojun
Notes: 承接 P002 主机工具与 Python。本章建立 Zephyr CMake 接口的共同模型：输入由谁读取、默认如何工作、保存在哪里，以及何时需要覆盖。后续 P003—P011 回顾各自接口，并讲解本模块的结构与完整实验。
配套正文：learning/P01_zephyr_make_project/P008_Zephyr应用构建_Windows.md。
源码依据：Zephyr cmake/modules/FindZephyr-sdk.cmake、FindHostTools.cmake、FindTargetTools.cmake、zephyr_module.cmake 与 extensions.cmake；SDK 1.0.1 的 cmake 包。
主讲人：lizhaojun。

## Slide 2
从 west 核心走到 Zephyr 构建
8.1—8.6 · 本册的完整路线
P004 用过下载步骤，本册从零补齐工作区模型。
P007 用过 CMake，本册再展开 west build 的调用。
官方 west.yml 保留原样；独立清单实验在 learning/west。
west 核心
→
工作区与清单
→
源码下载
↓
Zephyr 扩展
←
调用 CMake
←
缓存与排错
依据：doc/develop/west/basics.rst
配套正文 · 8.1—8.6
2
阅读标色： 变量 / 参数 文件 / 路径 接口函数 终端命令
Notes: 对应正文：P008_west零基础与Zephyr构建_Windows.md
8.1—8.6 · 本册的完整路线
P004 用过下载步骤，本册从零补齐工作区模型。
P007 用过 CMake，本册再展开 west build 的调用。
官方 west.yml 保留原样；独立清单实验在 learning/west。
依据：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/west/basics.html
本机原件：doc/develop/west/basics.rst
命令供读者执行；本轮文稿整理未在 G 盘代执行实验。

## Slide 3
west 安装在哪里，负责什么
8.1 · 先分清 Python 程序与项目源码
west 装在 P002 的 .venv 中；新终端激活后复用，不重复安装。
核心命令 init / list / update 管理 Git 项目。
Zephyr 源码通过扩展提供 build / flash / debug 等命令。
west --version 成功不代表 SDK、模块和扩展都已经准备好。
依据：doc/develop/west/basics.rst
配套正文 · 8.1
3
Notes: 对应正文：P008_west零基础与Zephyr构建_Windows.md
8.1 · 先分清 Python 程序与项目源码
west 装在 P002 的 .venv 中；新终端激活后复用，不重复安装。
核心命令 init / list / update 管理 Git 项目。
Zephyr 源码通过扩展提供 build / flash / debug 等命令。
west --version 成功不代表 SDK、模块和扩展都已经准备好。
依据：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/west/basics.html
本机原件：doc/develop/west/basics.rst
命令供读者执行；本轮文稿整理未在 G 盘代执行实验。

## Slide 4
先确认当前运行的是哪套工具
8.1 · Windows UCRT64
# Windows UCRT64；进入 P001 的源码根，复用 P002 创建的环境。
cd /g/zephyr_practice/zephyr-main
source .venv/Scripts/activate
python --version
west --version
west --help
预期 Python 3.12.10、west 1.5.0。
找不到 west 时回 P002 检查 venv，不新建或删除 .west。
依据：doc/develop/west/basics.rst
完整命令（含终端与前提）
配套正文 · 8.1
4
Notes: 对应正文：P008_west零基础与Zephyr构建_Windows.md
8.1 · Windows UCRT64
预期 Python 3.12.10、west 1.5.0。
找不到 west 时回 P002 检查 venv，不新建或删除 .west。
# Windows UCRT64；进入 P001 的源码根，复用 P002 创建的环境。
cd /g/zephyr_practice/zephyr-main
source .venv/Scripts/activate
python --version
west --version
west --help
依据：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/west/basics.html
本机原件：doc/develop/west/basics.rst
完整可复制操作：commands/P008_Windows/step-01.txt
命令供读者执行；本轮文稿整理未在 G 盘代执行实验。

## Slide 5
工作区根不是 Zephyr 源码根
8.2 · 本系列的实际目录
G:/zephyr_practice 是工作区根，.west/config 标记并配置它。
zephyr-main 放官方源码与清单；.venv 是 Python 环境。
modules/hal/cmsis_6 在工作区根下，由 update 下载。
路径字段相对工作区根，不要把外部模块复制覆盖源码内的接入规则。
.west/config
→
zephyr-main/west.yml
→
modules/hal/cmsis_6
依据：doc/develop/west/workspaces.rst
配套正文 · 8.2
5
Notes: 对应正文：P008_west零基础与Zephyr构建_Windows.md
8.2 · 本系列的实际目录
G:/zephyr_practice 是工作区根，.west/config 标记并配置它。
zephyr-main 放官方源码与清单；.venv 是 Python 环境。
modules/hal/cmsis_6 在工作区根下，由 update 下载。
路径字段相对工作区根，不要把外部模块复制覆盖源码内的接入规则。
依据：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/west/workspaces.html
本机原件：doc/develop/west/workspaces.rst
命令供读者执行；本轮文稿整理未在 G 盘代执行实验。

## Slide 6
west 怎样找到正在使用的清单
8.2 · 文件不是自行创建的说明模板
west 向上定位 .west，读取 config 的 manifest.path / manifest.file。
本次组合成 zephyr-main/west.yml。
该文件由官方源码提供，本章不替换它。
当前目录
→
向上找 .west
→
读取 config
→
解析官方清单
依据：doc/develop/west/workspaces.rst
配套正文 · 8.2
6
Notes: 对应正文：P008_west零基础与Zephyr构建_Windows.md
8.2 · 文件不是自行创建的说明模板
west 向上定位 .west，读取 config 的 manifest.path / manifest.file。
本次组合成 zephyr-main/west.yml。
该文件由官方源码提供，本章不替换它。
依据：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/west/workspaces.html
本机原件：doc/develop/west/workspaces.rst
命令供读者执行；本轮文稿整理未在 G 盘代执行实验。

## Slide 7
先检查，已有工作区直接复用
8.2 · 不无条件重复 init
# Windows UCRT64；源码根；P002 环境已经存在。
cd /g/zephyr_practice/zephyr-main
source .venv/Scripts/activate
west topdir
west config manifest.path
west config manifest.file
本次预期：G:/zephyr_practice、zephyr-main、west.yml。
already initialized 说明已有工作区；核对位置，不删除 .west。
依据：doc/develop/west/workspaces.rst
完整命令（含终端与前提）
配套正文 · 8.2
7
Notes: 对应正文：P008_west零基础与Zephyr构建_Windows.md
8.2 · 不无条件重复 init
本次预期：G:/zephyr_practice、zephyr-main、west.yml。
already initialized 说明已有工作区；核对位置，不删除 .west。
# Windows UCRT64；源码根；P002 环境已经存在。
cd /g/zephyr_practice/zephyr-main
source .venv/Scripts/activate
west topdir
west config manifest.path
west config manifest.file
依据：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/west/workspaces.html
本机原件：doc/develop/west/workspaces.rst
完整可复制操作：commands/P008_Windows/step-02.txt
命令供读者执行；本轮文稿整理未在 G 盘代执行实验。

## Slide 8
仅在尚无工作区时初始化
8.2 · 与上一页是互斥分支
# Windows UCRT64；仅“尚无工作区”分支。已有工作区跳过整块。
cd /g/zephyr_practice/zephyr-main
source .venv/Scripts/activate
test -f west.yml && west init -l . &&
west topdir && west config manifest.path && west config manifest.file
-l . 使用当前官方清单，生成父级 .west/config。
不下载另一份 Zephyr，也不替读者下载 CMSIS。
已有工作区的读者跳过本页操作。
依据：doc/develop/west/workspaces.rst
完整命令（含终端与前提）
配套正文 · 8.2
8
Notes: 对应正文：P008_west零基础与Zephyr构建_Windows.md
8.2 · 与上一页是互斥分支
-l . 使用当前官方清单，生成父级 .west/config。
不下载另一份 Zephyr，也不替读者下载 CMSIS。
已有工作区的读者跳过本页操作。
# Windows UCRT64；仅“尚无工作区”分支。已有工作区跳过整块。
cd /g/zephyr_practice/zephyr-main
source .venv/Scripts/activate
test -f west.yml && west init -l . &&
west topdir && west config manifest.path && west config manifest.file
依据：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/west/workspaces.html
本机原件：doc/develop/west/workspaces.rst
完整可复制操作：commands/P008_Windows/step-03.txt
命令供读者执行；本轮文稿整理未在 G 盘代执行实验。

## Slide 9
清单的四项信息决定一次下载
8.3 · name / URL / revision / path
name：命令中选择哪个项目；URL：从哪个仓库取。
revision：源码配套的修订；path：工作区内落点。
清单可导入其他清单，所以让 west 解析实际结果。
项目名
→
仓库来源
→
固定修订
→
工作区路径
依据：doc/develop/west/built-in.rst
配套正文 · 8.3
9
Notes: 对应正文：P008_west零基础与Zephyr构建_Windows.md
8.3 · name / URL / revision / path
name：命令中选择哪个项目；URL：从哪个仓库取。
revision：源码配套的修订；path：工作区内落点。
清单可导入其他清单，所以让 west 解析实际结果。
依据：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/west/built-in.html
本机原件：doc/develop/west/built-in.rst
命令供读者执行；本轮文稿整理未在 G 盘代执行实验。

## Slide 10
先只读解析结果，再决定是否更新
8.3 · CMSIS_6 是已声明的项目
# Windows UCRT64；源码根；8.2 已确认正确工作区。
cd /g/zephyr_practice/zephyr-main
source .venv/Scripts/activate
# 只读解析结果，不下载、不修改清单。
west list cmsis_6 -f '{name} {url} {revision} {abspath}'
预期 URL 指向 Zephyr 组织的 CMSIS_6，路径在工作区 modules/hal 下。
本次 SHA 以清单为准；升级后不永久照抄旧 SHA。
依据：doc/develop/west/built-in.rst
完整命令（含终端与前提）
配套正文 · 8.3
10
Notes: 对应正文：P008_west零基础与Zephyr构建_Windows.md
8.3 · CMSIS_6 是已声明的项目
预期 URL 指向 Zephyr 组织的 CMSIS_6，路径在工作区 modules/hal 下。
本次 SHA 以清单为准；升级后不永久照抄旧 SHA。
# Windows UCRT64；源码根；8.2 已确认正确工作区。
cd /g/zephyr_practice/zephyr-main
source .venv/Scripts/activate
# 只读解析结果，不下载、不修改清单。
west list cmsis_6 -f '{name} {url} {revision} {abspath}'
依据：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/west/built-in.html
本机原件：doc/develop/west/built-in.rst
完整可复制操作：commands/P008_Windows/step-04.txt
命令供读者执行；本轮文稿整理未在 G 盘代执行实验。

## Slide 11
update 让依赖匹配当前清单
8.3 · P004 已下载成功就先复用
更新前先保存模块中的本地修改，并确认 Git for Windows。
west update cmsis_6 只请求该项目，成功后检查入口与版本。
完整带失败停止条件的下载块见“完整命令”，不要只复制一句 update。
update 不会自动升级 Zephyr 清单仓库，也不会下载 SDK。
依据：doc/develop/west/built-in.rst
完整命令（含终端与前提）
配套正文 · 8.3
11
Notes: 对应正文：P008_west零基础与Zephyr构建_Windows.md
8.3 · P004 已下载成功就先复用
更新前先保存模块中的本地修改，并确认 Git for Windows。
west update cmsis_6 只请求该项目，成功后检查入口与版本。
完整带失败停止条件的下载块见“完整命令”，不要只复制一句 update。
update 不会自动升级 Zephyr 清单仓库，也不会下载 SDK。
依据：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/west/built-in.html
本机原件：doc/develop/west/built-in.rst
完整可复制操作：commands/P008_Windows/step-05.txt
命令供读者执行；本轮文稿整理未在 G 盘代执行实验。

## Slide 12
下载完成要核对什么
8.3 · 目录存在还不够
检查 zephyr/module.yml 与 CMSIS/Core/Include/core_cm4.h。
HEAD、manifest-rev 与当前清单要求相符。
not a valid SHA1：先查 Git、来源、修订和下载日志。
清单未声明 hal_xhsc，就不能用同名 update 凭空发现它。
依据：doc/develop/west/built-in.rst
配套正文 · 8.3
12
Notes: 对应正文：P008_west零基础与Zephyr构建_Windows.md
8.3 · 目录存在还不够
检查 zephyr/module.yml 与 CMSIS/Core/Include/core_cm4.h。
HEAD、manifest-rev 与当前清单要求相符。
not a valid SHA1：先查 Git、来源、修订和下载日志。
清单未声明 hal_xhsc，就不能用同名 update 凭空发现它。
依据：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/west/built-in.html
本机原件：doc/develop/west/built-in.rst
命令供读者执行；本轮文稿整理未在 G 盘代执行实验。

## Slide 13
为什么 west 会认识 build
8.4 · 命令来自当前 Zephyr 源码
官方 west.yml 的 self.west-commands 指向扩展声明文件。
声明列出 build 的名字、Python 文件和 Build 类。
west 核心读取声明，再加载命令实现；不是 SDK 安装出的命令。
west.yml
→
west-commands.yml
→
build.py / Build
→
west build
依据：west.yml → scripts/west-commands.yml → scripts/west_commands/build.py
配套正文 · 8.4
13
Notes: 对应正文：P008_west零基础与Zephyr构建_Windows.md
8.4 · 命令来自当前 Zephyr 源码
官方 west.yml 的 self.west-commands 指向扩展声明文件。
声明列出 build 的名字、Python 文件和 Build 类。
west 核心读取声明，再加载命令实现；不是 SDK 安装出的命令。
依据：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/west/extensions.html
本机原件：west.yml → scripts/west-commands.yml → scripts/west_commands/build.py
命令供读者执行；本轮文稿整理未在 G 盘代执行实验。

## Slide 14
沿官方已有声明找到实现
8.4 · 只读摘录，不新建或覆盖文件
- file: scripts/west_commands/build.py
commands:
- name: build
class: Build
help: compile a Zephyr application
上游 west.yml 的 self.west-commands 指向 scripts/west-commands.yml。
下面是该声明文件内 build 项；路径相对提供扩展的项目根。
依据：scripts/west-commands.yml；只读官方原文件
配套正文 · 8.4
14
Notes: 对应正文：P008_west零基础与Zephyr构建_Windows.md
8.4 · 只读摘录，不新建或覆盖文件
上游 west.yml 的 self.west-commands 指向 scripts/west-commands.yml。
下面是该声明文件内 build 项；路径相对提供扩展的项目根。
- file: scripts/west_commands/build.py
commands:
- name: build
class: Build
help: compile a Zephyr application
依据：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/west/extensions.html
本机原件：scripts/west-commands.yml；只读官方原文件
命令供读者执行；本轮文稿整理未在 G 盘代执行实验。

## Slide 15
用帮助确认扩展已经被加载
8.4 · 工作区正确，声明文件完整
# Windows UCRT64；源码根；工作区检查已通过。
cd /g/zephyr_practice/zephyr-main
source .venv/Scripts/activate
west help build
west build --help
应看到 board、build-dir、cmake-only、pristine 等选项。
只有 update、没有 build：先查活动清单与扩展声明，不重装 SDK。
依据：doc/develop/west/extensions.rst
完整命令（含终端与前提）
配套正文 · 8.4
15
Notes: 对应正文：P008_west零基础与Zephyr构建_Windows.md
8.4 · 工作区正确，声明文件完整
应看到 board、build-dir、cmake-only、pristine 等选项。
只有 update、没有 build：先查活动清单与扩展声明，不重装 SDK。
# Windows UCRT64；源码根；工作区检查已通过。
cd /g/zephyr_practice/zephyr-main
source .venv/Scripts/activate
west help build
west build --help
依据：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/west/extensions.html
本机原件：doc/develop/west/extensions.rst
完整可复制操作：commands/P008_Windows/step-06.txt
命令供读者执行；本轮文稿整理未在 G 盘代执行实验。

## Slide 16
west build 的调用链展开后是什么
8.5 · 箭头跨程序调用，脚本在 CMake 内执行
west 解析板、应用、目录与参数，需要时先调用 CMake 配置。
随后调用 cmake --build；CMake 再调用 Ninja。
Ninja 执行编译、链接及 Python 生成任务，最终产生固件。
west / Build
→
CMake 配置
→
build.ninja
↓
cmake --build
←
Ninja / 工具
←
zephyr.elf
依据：Build._run_cmake → zcmake.run_cmake；Build._run_build → zcmake.run_build
配套正文 · 8.5
16
Notes: 对应正文：P008_west零基础与Zephyr构建_Windows.md
8.5 · 箭头跨程序调用，脚本在 CMake 内执行
west 解析板、应用、目录与参数，需要时先调用 CMake 配置。
随后调用 cmake --build；CMake 再调用 Ninja。
Ninja 执行编译、链接及 Python 生成任务，最终产生固件。
依据：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/west/build-flash-debug.html
本机原件：Build._run_cmake → zcmake.run_cmake；Build._run_build → zcmake.run_build
命令供读者执行；本轮文稿整理未在 G 盘代执行实验。

## Slide 17
每个输入交给哪一层
8.5.1 · 核心等价关系
west 的应用位置 → CMake -S；-d → -B；-b → -DBOARD。
默认生成器 Ninja → -G Ninja；-- 后参数交给 CMake 配置器。
west 还传 WEST_PYTHON / WEST_TOPDIR 等上下文，不要求手填。
这不是第二套编译器：与 P007 采用同一目标和规则模型。
依据：doc/develop/west/build-flash-debug.rst
配套正文 · 8.5.1
17
Notes: 对应正文：P008_west零基础与Zephyr构建_Windows.md
8.5.1 · 核心等价关系
west 的应用位置 → CMake -S；-d → -B；-b → -DBOARD。
默认生成器 Ninja → -G Ninja；-- 后参数交给 CMake 配置器。
west 还传 WEST_PYTHON / WEST_TOPDIR 等上下文，不要求手填。
这不是第二套编译器：与 P007 采用同一目标和规则模型。
依据：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/west/build-flash-debug.html
本机原件：doc/develop/west/build-flash-debug.rst
命令供读者执行；本轮文稿整理未在 G 盘代执行实验。

## Slide 18
先只配置，观察详细调用
8.5.1 · 依赖已通过 P007 检查
完整命令保留终端、目录、venv 和源码包路径，见下方链接。
-v 放在 build 前；--cmake-only 只配置与生成，不编译固件。
使用新 west-demo 与 P007 对照；找不到 SDK 时仍回 P003。
相同应用与板
→
独立 west-demo
→
核对 CMake 调用
→
Configuring / Generating done
依据：doc/develop/west/build-flash-debug.rst
完整命令（含终端与前提）
配套正文 · 8.5.1
18
Notes: 对应正文：P008_west零基础与Zephyr构建_Windows.md
8.5.1 · 依赖已通过 P007 检查
完整命令保留终端、目录、venv 和源码包路径，见下方链接。
-v 放在 build 前；--cmake-only 只配置与生成，不编译固件。
使用新 west-demo 与 P007 对照；找不到 SDK 时仍回 P003。
依据：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/west/build-flash-debug.html
本机原件：doc/develop/west/build-flash-debug.rst
完整可复制操作：commands/P008_Windows/step-07.txt
命令供读者执行；本轮文稿整理未在 G 盘代执行实验。

## Slide 19
生成成功后，用 west 执行构建
8.5.2 · 不重复传已经保存的板与应用
# Windows UCRT64；源码根；上一块 west-demo 已配置、生成成功。
cd /g/zephyr_practice/zephyr-main
source .venv/Scripts/activate
if west build -d build/learning-tools/west-demo; then
ls -l build/learning-tools/west-demo/zephyr/zephyr.elf
else
printf '%s\n' '本次构建失败，不把已有 ELF 当成本次成功。'
fi
本次成功才核对 ELF；已有 ELF 本身不证明刚才构建成功。
依据：doc/develop/west/build-flash-debug.rst
完整命令（含终端与前提）
配套正文 · 8.5.2
19
Notes: 对应正文：P008_west零基础与Zephyr构建_Windows.md
8.5.2 · 不重复传已经保存的板与应用
本次成功才核对 ELF；已有 ELF 本身不证明刚才构建成功。
# Windows UCRT64；源码根；上一块 west-demo 已配置、生成成功。
cd /g/zephyr_practice/zephyr-main
source .venv/Scripts/activate
if west build -d build/learning-tools/west-demo; then
ls -l build/learning-tools/west-demo/zephyr/zephyr.elf
else
printf '%s\n' '本次构建失败，不把已有 ELF 当成本次成功。'
fi
依据：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/west/build-flash-debug.html
本机原件：doc/develop/west/build-flash-debug.rst
完整可复制操作：commands/P008_Windows/step-08.txt
命令供读者执行；本轮文稿整理未在 G 盘代执行实验。

## Slide 20
west 与直接 CMake 可以共用目录
8.5.2 · 同一套缓存、规则和后端
west-demo 配置成功后，cmake --build 可直接复用。
P007 的 cmake-demo 配置成功后，west build -d 也可复用。
MD 给出完整对照命令；二选一日常使用，不同时操作同一目录。
切换入口不会清除旧 SDK、BOARD 或生成器选择。
west build -d
→
同一个构建目录
→
cmake --build
依据：doc/develop/west/build-flash-debug.rst
完整命令（含终端与前提）
配套正文 · 8.5.2
20
Notes: 对应正文：P008_west零基础与Zephyr构建_Windows.md
8.5.2 · 同一套缓存、规则和后端
west-demo 配置成功后，cmake --build 可直接复用。
P007 的 cmake-demo 配置成功后，west build -d 也可复用。
MD 给出完整对照命令；二选一日常使用，不同时操作同一目录。
切换入口不会清除旧 SDK、BOARD 或生成器选择。
依据：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/west/build-flash-debug.html
本机原件：doc/develop/west/build-flash-debug.rst
完整可复制操作：commands/P008_Windows/step-09.txt
命令供读者执行；本轮文稿整理未在 G 盘代执行实验。

## Slide 21
重新配置、只配置、给后端传参数
8.6 · 命令名字相似，作用层不同
-c：强制重跑 CMake，保留缓存；加 --cmake-only 才只配置。
-- -D名字=值：给 CMake 配置阶段，值可能写入缓存。
-t help：后端目标；-o=-j4：把并行选项交给 Ninja。
不要把 BOARD 交给 Ninja；它由 Zephyr 的配置脚本解释。
依据：doc/develop/west/build-flash-debug.rst
完整命令（含终端与前提）
配套正文 · 8.6
21
Notes: 对应正文：P008_west零基础与Zephyr构建_Windows.md
8.6 · 命令名字相似，作用层不同
-c：强制重跑 CMake，保留缓存；加 --cmake-only 才只配置。
-- -D名字=值：给 CMake 配置阶段，值可能写入缓存。
-t help：后端目标；-o=-j4：把并行选项交给 Ninja。
不要把 BOARD 交给 Ninja；它由 Zephyr 的配置脚本解释。
依据：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/west/build-flash-debug.html
本机原件：doc/develop/west/build-flash-debug.rst
完整可复制操作：commands/P008_Windows/step-10.txt
命令供读者执行；本轮文稿整理未在 G 盘代执行实验。

## Slide 22
三处状态不要混成一个环境
8.6 · 工作区、构建目录、Python
.west/config：west 工作区及扩展选项。
CMakeCache.txt：一份构建目录保存的配置。
.venv：Python 包和入口；不保存 BOARD 或 SDK 包注册表。
新 -d 是独立配置；-p always 会清空所选构建状态，不是日常必做。
west 配置
CMake 缓存
Python venv
依据：doc/develop/west/build-flash-debug.rst
配套正文 · 8.6
22
Notes: 对应正文：P008_west零基础与Zephyr构建_Windows.md
8.6 · 工作区、构建目录、Python
.west/config：west 工作区及扩展选项。
CMakeCache.txt：一份构建目录保存的配置。
.venv：Python 包和入口；不保存 BOARD 或 SDK 包注册表。
新 -d 是独立配置；-p always 会清空所选构建状态，不是日常必做。
依据：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/west/build-flash-debug.html
本机原件：doc/develop/west/build-flash-debug.rst
命令供读者执行；本轮文稿整理未在 G 盘代执行实验。

## Slide 23
zephyr-export 与 SDK 注册不是一回事
8.6 · 两个包，两次不同的发现
west zephyr-export 注册 Zephyr 源码的 CMake 包。
SDK setup.cmd /c 注册 SDK 自己的 CMake 包。
本例显式给了 Zephyr_DIR，无须再重复 export。
它们都不下载 CMSIS，也不把 SDK 安装进 venv。
依据：doc/develop/west/build-flash-debug.rst
配套正文 · 8.6
23
Notes: 对应正文：P008_west零基础与Zephyr构建_Windows.md
8.6 · 两个包，两次不同的发现
west zephyr-export 注册 Zephyr 源码的 CMake 包。
SDK setup.cmd /c 注册 SDK 自己的 CMake 包。
本例显式给了 Zephyr_DIR，无须再重复 export。
它们都不下载 CMSIS，也不把 SDK 安装进 venv。
依据：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/west/build-flash-debug.html
本机原件：doc/develop/west/build-flash-debug.rst
命令供读者执行；本轮文稿整理未在 G 盘代执行实验。

## Slide 24
按失败所在的层处理
8.6.1 · 回到正确入口
找不到 west → Python / venv；找不到 build → 清单与扩展。
update 失败 → Git、URL、revision；SDK 包缺失 → P003。
编译错误 → 首个失败任务；换板缓存冲突 → 新构建目录。
不能靠反复 init 或 update 修复所有构建问题。
依据：doc/develop/west/build-flash-debug.rst
配套正文 · 8.6.1
24
Notes: 对应正文：P008_west零基础与Zephyr构建_Windows.md
8.6.1 · 回到正确入口
找不到 west → Python / venv；找不到 build → 清单与扩展。
update 失败 → Git、URL、revision；SDK 包缺失 → P003。
编译错误 → 首个失败任务；换板缓存冲突 → 新构建目录。
不能靠反复 init 或 update 修复所有构建问题。
依据：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/west/build-flash-debug.html
本机原件：doc/develop/west/build-flash-debug.rst
命令供读者执行；本轮文稿整理未在 G 盘代执行实验。

## Slide 25
到这里，读者应该能够展开一条命令
8.6.1 · 本册完成条件
能指出工作区、活动清单、CMSIS 落点与 Build 实现。
能解释 west 传什么给 CMake，CMake 再调用哪个后端。
能区分 update、configure、build、flash/debug 的对象。
下一册 P009 深入输入发现；自编清单与扩展去 learning/west。
依据：doc/develop/west/build-flash-debug.rst
配套正文 · 8.6.1
25
Notes: 对应正文：P008_west零基础与Zephyr构建_Windows.md
8.6.1 · 本册完成条件
能指出工作区、活动清单、CMSIS 落点与 Build 实现。
能解释 west 传什么给 CMake，CMake 再调用哪个后端。
能区分 update、configure、build、flash/debug 的对象。
下一册 P009 深入输入发现；自编清单与扩展去 learning/west。
依据：https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/west/build-flash-debug.html
本机原件：doc/develop/west/build-flash-debug.rst
命令供读者执行；本轮文稿整理未在 G 盘代执行实验。